Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łowicz

Autor: BAJOR CONSULTING

# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Wstęp	3

3.	Streszczenie	5

4.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  z innymi obowiązującymi dokumentami	11

5.	Ogólna strategia	20

5.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	20

5.2.	Stan obecny	26

5.3.	Identyfikacja obszarów problemowych	95

5.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	101

5.4.1.	Struktura organizacyjna	101

5.4.2.	Zasoby ludzkie	103

5.4.3.	Zaangażowane strony	109

5.4.4.	Budżet	111

5.4.5.	Źródła finansowania inwestycji	113

5.4.6.	Środki finansowe na monitoring i ocenę	120

6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	122

6.1.	Zasięg geograficzny, zakres i sektory	122

6.2.	Metodyka inwentaryzacji	123

6.3.	Budynki będące własnością Gminy	125

6.4.	Budynki prywatne	129

6.5.	Przedsiębiorstwa	134

7.	Działania/zadania i środki zaplanowane  na cały okres objęty planem	135

8.	Wskaźniki monitorowania	138

# Wstęp

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie Gminy Łowicz w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię 
na działania.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plan został opracowany w oparciu o solidną wiedzę na temat lokalnej sytuacji w dziedzinie energii 
i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też konieczna była ocena aktualnej sytuacji w tym zakresie. Obejmuje ona sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji CO2. Wyniki inwentaryzacji posłużyły 
do stworzenia diagnozy sytuacji na terenie Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z uznaną praktyką międzynarodową został napisany, oczywiście o ile było to możliwe, językiem niespecjalistycznym. Jest to dokument, który powinien być zrozumiały nie tylko dla administracji samorządowej, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy powinni rozumieć, dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym.

Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe. Zaangażowanie interesariuszy stanowi początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań, który jest niezbędnym dopełnieniem działań technicznych ujętych w tymże planie.

Tworząc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej korzystano z wiedzy i praktyki międzynarodowej. Plan został stworzony zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu 
nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013. Wiele zapisów jednak rozszerzono, co było szczególnie ważne w świetle wykonanej analizy problemów. Zrozumienie problemów jest niezwykle ważne dla ich rozwiązania. Wiele działań wymaga współdziałania wielu aktorów życia społecznego Gminy. Działania są ze sobą powiązane i ściśle od siebie uzależnione. Nie wystarczą projekty infrastrukturalne. Powiązane one muszą być z działalnością promocyjną, informacyjną oraz szkoleniową. Tylko tak stworzony plan może być skuteczny i przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też korzystano z Poradnika 
„Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” oraz szeregu publikacji 
o charakterze naukowym. W tworzeniu Planu wykorzystano również wiedzę i doświadczenie ekspertów z Polski i Europy.

Ważnym elementem wdrażania Planu jest również współdziałanie w ramach sieci gmin, które stworzyły Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Wspólne spotkania, monitoring powinny wpłynąć 
na skuteczność realizacji wszystkich Planów. Efektywne rozwiązania zastosowane w danych jednostkach samorządu powinny być powielane w innych. Korzystanie z dobrych praktyk jest kluczem do osiągnięcia celów Planu. Plan powinien być więc modyfikowany i dostosowywany do bieżącej sytuacji. Dlatego zmiany w technologii, innowacje powinny być adaptowane do użycia jeśli tylko okaże się to efektywne dla realizacji Planu.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest procesem czasochłonnym, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy 
i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto, jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością komunalną (budynkami, oświetleniem publicznym…), wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznymi.

# Streszczenie

CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁOWICZ

Gmina wiejska Łowicz położona jest w granicach administracyjnych powiatu łowickiego, 
w województwie łódzkim. Powiat zlokalizowany jest w północno-wschodniej części województwa. Gmina otacza „pierścieniem” Miasto Łowicz - odrębną jednostkę samorządu terytorialnego, na terenie której, zlokalizowany jest Urząd Gminy Łowicz.

Układ dróg publicznych tworzą: drogi krajowe: Nr 92, Nr 14 oraz Nr 70; drogi wojewódzkie: Nr 584, 
Nr 703, Nr 70; drogi powiatowe oraz drogi gminne i dojazdowe. Obszar Gminy Łowicz przecinają również linie kolejowe. Transport zbiorowy realizowany jest także poprzez komunikację autobusową PKS oraz prywatnych przewoźników.

Gospodarka lokalna oparta jest na produkcji rolniczej, która stanowi podstawową sferę zatrudnienia 
i równorzędne źródło utrzymania ludności z pracy pozarolniczej, wykonywanej głównie w Łodzi 
i Łowiczu. Istotnym dla gminy jest rozwój sfery produkcyjno-usługowej w mieście Łowiczu, który pełni funkcję ośrodka gminnego. Na obszarze Gminy obserwuje się wzrost liczby podmiotów gospodarczych, głównym źródłem utrzymania jest jednak nadal działalność rolnicza.

Na terenie Gminy nie ma zlokalizowanej sieci ciepłowniczej, brak jest przemysłowych źródeł ciepła, głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel, sporadycznie występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie Propan-Butan. W obiektach użyteczności publicznej, modernizacje urządzeń grzewczych polegają na wprowadzaniu jako czynnika grzewczego - oleju opałowego.

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Grunty leśne w Gminie stanowią 1392,08 ha, zatem lesistość Gminy kształtuje się na poziomie 10,4%. Około 60% gruntów leśnych należy do osób prywatnych.

Największe kompleksy leśne występują w części południowo-zachodniej gminy; przeważnie 
są to lasy Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Mniejsze powierzchnie leśne znajdują się w części południowo-wschodniej (wsie Wygoda, Zawady), w centralnej (wieś Otolice) i w części północnej 
(wieś Strzelcew); są to prawie w całości lasy prywatne.

Na terenie Gminy wyróżniono 1 pomnik przyrody, jest to wiąz szypułkowy w miejscowości Niedźwiada. Występuje tu także Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, 
a także dwa obszary Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru oraz Pradolina Warszawsko-Berlińska.

PROBLEMY

Na obszarze Gminy Łowicz powietrze atmosferyczne i klimat w największym stopniu pozostają pod wpływem lokalnych palenisk domowych. Najbardziej uciążliwymi, szczególnie w okresie zimowym, 
są domowe piece (w przewadze opalane węglem, drewnem i ekogroszkiem), Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest również transport, wytwarzający m.in. tlenki węgla, związki ołowiu

i tlenki azotu.

Obszary problemowe Gminy Łowicz w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
to głównie niska emisja pochodzącą z gospodarstw domowych oraz emisja substancji szkodliwych 
z transportu drogowego.

CELE

CEL GŁÓWNY

Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020

Realizacja celów założonych w Planie ma doprowadzić do stworzenia w Gminie bardziej przyjaznej dla środowiska przyrodniczego oraz bezpiecznej i efektywnej infrastruktury energetycznej, 
z uwzględnieniem wymogów środowiska. Efektem działań będzie redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Dzięki czemu poprawi się jakość powietrza na terenie Gminy Łowicz, a ilość emitorów zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu.

Cel główny zrealizowany zostanie w oparciu o wyszczególnione poniżej CELE STRATEGICZNE:

Cel strategiczny 1: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji 
w Gminie Łowicz;

Cel strategiczny 2: Zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy;

Cel strategiczny 3: Zmniejszenie energochłonności obiektów z terenu Gminy Łowicz;

Cel strategiczny 4: Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy Łowicz.

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 38 Mg CO2 w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 37 MWh/rok

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,2 MW/rok.

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o 3,985% CO2 w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 1,146%.

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,2 MW/rok.

Gmina Łowicz została objęta Planem Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego. Celem gminy jest redukcja:

- NOx o 0,03 Mg/rok

- PM10 0 0,04 Mg/rok

- PM 2,5 – 0,03 MG/rok

ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Gmina Łowicz, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Realizacja Planu w sposób niebudzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno Gminy Łowicz jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Łowicz. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Monitoring ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Czynności związane z monitoringiem będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Gminy Łowicz. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2015 – 2022 oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie Gmina Łowicz. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy Łowicz jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy Łowicz, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy, a więc ze stabilnego źródła finansowania.

INWENTARYZACJA

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Łowicz. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto 
pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy (Gmina nie ma znacznego wpływu na działania zmierzające do zmian emisji w sektorze transportowym) oraz emisję 
z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie stwierdzono innych emisji.

BUDYNKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością Gminy Łowicz. Poniżej przedstawiono emisję bazową z tychże budynków.

Tabela: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy

|  | emisja bazowa rok 2014 |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Suma [g] | 823531703 | 2034618 | 1883626 | 158468 |
| Suma [t] | 823,53 | 2,03 | 1,88 | 0,16 |

EMISJA – POJAZDY

Tabela: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Łowicz

| lp. | rodzaj | rok 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z pojazdów | 11,13 ton |

EMISJA – OŚWIETLENIE ULICZNE

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 45,31 ton |

BUDYNKI PRYWATNE

Budynki prywatne są największym emitorem substancji niebezpiecznych do powietrza w całej Gminie Łowicz. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące, ponieważ stwierdza się, że 74% budynków posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Mieszkańcy wybierają węgiel, bo jest najtańszy. Niepokój budzi fakt, że piece węglowe są instalowane również w nowych domach. Na podstawie analizy 
w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy wskazano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać należy, że większość budynków to domy jednorodzinne.

Tabela: Sumaryczne emisji z budynków prywatnych z obszaru Gminy

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 30 275 638 | 2 931 583 | 30 599 | 251 680 | 27 315 |
|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| suma | 30 276 | 2 932 | 31 | 252 | 27 |

TRANSPORT

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie Gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez Gminę.

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z transportem

| Lp. | Typ pojazdu | Rodzaj paliwa | Zużycie paliw stałych i ciekłych w Mg, energii elektrycznej w MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochody osobowe | Benzyna | 7,61 |  |
|  |  | Olej napędowy | 3,21 |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG | 0,12 |  |
| 2 | Samochody dostawcze, ciężarowe i inne (budowlane, pojazdy spaecjalne) | Benzyna | 5,01 |  |
|  |  | Olej napędowy | 1,32 |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG | 0,00 |  |
| 3 | Autobusy | Olej napędowy |  |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG |  |  |
| 4 | Tramwaje/trolejbusy | Zużycie energii elektrycznej |  |  |
| Zużycie łączne | Benzyna | 12,62 | Mg |
|  | Olej napędowy | 4,53 | Mg |
|  | Gaz ciekły LPG | 0,12 | Mg |
|  | Zużycie energii elektrycznej | 0,00 | MWh |

DZIAŁANIA

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy Łowicz. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektu wchodzącego w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 | rok 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2017 | rok 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 1000 | 850 | 150 | 0 | 2000 | 1700 | 300 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 400 | 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2019 | rok 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 2000 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2021 | rok 2022 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
z innymi obowiązującymi dokumentami

Powstały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym na szczeblu międzynarodowym. Ratyfikowany 
przez kraje europejskie dokument z 2009 r. uwzględnia w swoich założeniach redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% względem poziomu emisji zarejestrowanej w 1990r. Ponadto kładzie nacisk 
na 20% udział odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii (dla Polski 15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU. Powyższe priorytety mają wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, jak również zakładają realizację programów ochrony środowiska (POS) oraz planów działań krótkoterminowych (PDK).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera poszczególne cele szczegółowe, które powinny wskazywać konkretne, planowane działania możliwe do osiągnięcia do 2020 r. Dodatkowo ich zakres musi być zgodny z celami i zadaniami głównych zatwierdzonych, przez władze samorządowe, dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz lokalnymi programami ochrony środowiska (POS) 
i planami działań krótkoterminowych (PDK).

Jednym z istotnych dokumentów krajowych jest Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku. 
Ze względu na swoją długoterminową strategię rozwoju określa ona podstawowe kierunki rozwoju sektora energetycznego. Cele nadrzędne to poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Dziedziny kluczowe to także rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwój konkurencyjnych rynków dostarczających paliwo i energię oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko przyrodnicze. Kolejnym wiodącym dokumentem jest Polityka Klimatyczna Polski, która za priorytet wskazuje redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wyróżnia się również Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, która zakłada wzrost udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo - energetycznym kraju 
do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020 r.

Najważniejszym, odnoszącym się do efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów, jest dokument dotyczący ładu przestrzennego, czyli Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030r. W swoich założeniach uwzględnia ona osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - projekt

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Celami szczegółowymi NPRGN są:

- niskoemisyjne wytwarzanie energii;

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami;

- rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo;

- transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności;

- promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w przedstawione w Projekcie NPRGN cele szczegółowe oraz wyznaczone im priorytety i działania, w szczególności zaś w:

- Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE;

- Priorytet B.2 Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami;

- Priorytet C.2 Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach produkcyjnych;

- Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków;

- Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków;

- Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia niskoemisyjnych form transportu;

- Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych;

- Priorytet E.4 Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym.

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Cele szczegółowe określone w PGN pozostają również w zgodzie z celami 
i zadaniami dokumentów na poziomie lokalnym. Należą do nich w szczególności:

Strategia Powiatu Łowickiego

Niniejszy PGN jest zgodny w zakresie wzmocnienia i wspierania Misji Strategii Powiatu Łowickiego (wersja skrócona): Umocnienie wspólnoty terytorialnej poprzez inwestowanie w człowieka 
i podniesienie konkurencyjności powiatu w warunkach poprawy wykorzystania zasobów i przy użyciu technik przyjaznych środowisku.

Cel strategiczny:

Spójny rozwój wspólnoty samorządowej, poprzez doskonalenie wykonywania zadań publicznych 
(w dziedzinie rozwoju człowieka, bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, zdrowia, infrastruktury 
i ochrony środowiska, pielęgnacji dziedzictwa kulturowego krajobrazowego) dla podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców powiatu.

Cele cząstkowe – priorytety rozwojowe:

IV. Rozwój infrastruktury, podniesienie stopnia jej funkcjonalności i korzyści dla rozwoju wspólnoty terytorialnej.

Programy:

- program rozwoju modernizacji istniejących dróg i doprowadzenie ich do standardów europejskich,

- program zagospodarowania odpadów stałych,

- program modernizacji gospodarki wodno-ściekowej,

- program zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

V. Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego, 
z zachowaniem tożsamości regionu, dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Cel ten będzie realizowany przez następujące programy:

- program zalesiania w powiecie łowickim,

- program działań ochronnych dla zachowania walorów krajobrazowych na terenach prawnie chronionych,

- program kształtowania świadomości i aktywnych postaw wspólnoty samorządowej na rzecz ochrony zasobów naturalnych, wykorzystania ich z pożytkiem dla rozwoju w zgodzie 
z normami europejskimi,

- program międzygminnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska,

- program pielęgnowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie ich walorów dla rozwoju turystyki.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOWICKIEGO NA LATA 2016-2019 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023 z 10.2015

Cel nadrzędny dla Powiatu Łowickiego to:

„Trwały, niezagrażający środowisku naturalnemu rozwój społeczno – gospodarczy powiatu łowickiego”

Cel nadrzędny zaplanowano do realizacji oparciu o podstawowe cele systemowe, zbieżne 
z założeniami niniejszego PGN. Są to m.in.:

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Cel systemowy:

Utrzymanie dobrego stanu powietrza na obszarze powiatu łowickiego

Kierunki działań do roku 2022:

I Edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów komunalnych w piecach domowych.

II Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów.

III Sukcesywna realizacji programu gazyfikacji powiatu.

IV Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych.

V Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych.

VI Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych.

VII Budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy te powinny być komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia oraz właściwie pielęgnowane, 
a ubytki uzupełniane).

VIII Modernizacja systemu ogrzewania w powiecie poprzez wykorzystanie alternatywnych do węgla kamiennego źródeł ciepła.

ENERGIA ODNAWIALNA

Cel systemowy:

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań do roku 2022:

I Podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

II Przygotowanie listy priorytetów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

III Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE.

IV Wyznaczenie obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury energetycznej opartej 
na źródłach odnawialnych.

V Wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii, paliwa stałego źródłami energii odnawialnej.

VI Popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Cel systemowy:

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zapewnienie powszechnego dostępu 
do informacji o środowisku oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska.

Kierunki działań do roku 2022:

I Powadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci oraz osób dorosłych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej.

II Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia.

III Współpraca Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 
z zakresu edukacji ekologicznej.

IV Rozwój ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych, oraz tras rowerowych.

V Promocja, wdrażanie i upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zasad prowadzenia gospodarstw ekologicznych, zasad uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych umożliwiających skorzystanie z dofinansowania z funduszy strukturalnych.

VI Elektroniczna baza danych dotyczących ochrony środowiska – udostępnianie materiałów edukacyjnych, instruktarzowych, poglądowych, informacji o odbywających się oraz zakończonych konkursach środowiskowych, dokumentów związanych tematycznie z ochroną środowiska, zawierających dane o środowisku i jego ochronie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

GOSPODARKA ODPADAMI

Cel systemowy:

Stworzenie funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu

Kierunki działań do roku 2022:

I Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

II Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania.

III Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

IV Stworzenie odpowiedniej ilości punktów selektywnego zbierania odpadów.

Ostatecznie należy zwrócić uwagę na zbieżność realizacji założeń niniejszego PGN 
z przedsięwzięciami priorytetowymi POŚ dla powiatu łowickiego, szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza, edukacji ekologicznej i energii odnawialnej.

Strategia Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2015 - 2022

Jak zapisano w strategii rozwoju gminy na lata 2015 - 2022: "Gmina zmaga się z problemem niskiej emisji, szczególnie w miejscowościach o ścisłej zabudowie. Emiterami są głównie budynki prywatne. Wiele z nich opalanych jest w dalszym ciągu węglem lub drewnem. Powoduje to znaczne zanieczyszczenie powietrza w centrach miejscowości. W niektóre dni w roku, w miejscowościach występuje smog. Aby ogrzać wodę użytkową, mieszkańcy również w miesiącach letnich używają swoich pieców węglowych. W domach nowych coraz częściej stosowane są gazowe piece kondensacyjne oraz odnawialne źródła energii. Na domach coraz częściej spotkać można kolektory słoneczne, jednak tyczy się to gospodarstw zamieszkałych przez osoby bardziej majętne. Rzadkością są pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Pozytywnym prognostykiem jest coraz większa świadomość społeczeństwa o problemach ochrony powietrza i oszczędnościach wynikających 
z wprowadzenia odnawialnych źródeł energii. Innym ważnym problemem jest ogólna niska efektywność energetyczna obiektów mieszkalnych. Wiele domów nie jest poprawnie docieplonych.

Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się również budynkom użyteczności publicznej. Tutaj zaniedbania są znaczne. Budynki są wykonane w starej technologii, są nieefektywne energetycznie. Koszty utrzymania tych budynków są znaczne, co skłania do wykorzystania nowych, efektywniejszych technologii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie tylko zmniejszy ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, ale również pozwoli zmniejszyć nakłady budżetowe
na utrzymanie tych budynków."

Wobec powyższych analiz niniejszy PGN wykazuje zgodność z następującymi Celami Strategii:

Cel strategiczny III

Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego, wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki

Skupiony wokół:

- poprawy stanu otaczającego środowiska naturalnego,

- zwiększenia efektywności energetycznej obiektów budowlanych,

- zachowania walorów środowiska naturalnego,

- wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki,

- dbania o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców Gminy,

- poprawy zdrowotności mieszkańców.

Ważnym elementem w Strategii i jednocześnie istotne z punktu widzenia realizacji niniejszego PGN jest pełne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz postulowane programy dla mieszkańców Gminy, zwracające uwagę na rangę ochrony środowiska naturalnego dla przyszłości regionu oraz możliwości wykorzystania unikalnych walorów dla działalności gospodarczej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, 2013

Cele rozwoju Gminy Łowicz w ujęciu przestrzennym są ściśle powiązane z założeniami niniejszego

PGN.

Misja rozwoju gminy: "Kształtowanie gminy jako dynamicznie rozwijającego się, wielofunkcyjnego 
i zintegrowanego z regionem i miastem Łowicz, obszarem ziemskim:

- dbającego o wzrost poziomu życia mieszkańców,

- chroniącego wartości historyczne i przyrodnicze,

- tworzącego sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,

- tworzącego sprzyjające warunki dla rozwoju rekreacji niedzielnej i pobytowej,

- wspierającego rozwój szkolnictwa, kultury oraz sportu,

- otwartego na inwestorów".

Cele społeczne obejmują:

- zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania,

- zapewnienie stanu wyposażenia w usługi zaspokajające potrzeby lokalne,

- zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej,

- zapewnienie wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Cele przyrodnicze obejmują:

- zahamowanie procesów degradacji środowiska,

- zachowanie istniejących wartości środowiska,

- ochronę zasobów będących podstawą rozwoju,

- poprawę zdrowotnych warunków życia mieszkańców,

- zachowanie wartości krajobrazowych, krajoznawczych i rekreacyjnych,

- ochronę i optymalną eksploatację złóż kopalin.

Cele kulturowe obejmują:

- zachowanie tożsamości kulturowej obszaru,

- zachowanie otwartych przestrzeni o wybitnych walorach krajobrazu przyrodniczo – kulturowego.

Cele przestrzenne obejmują:

- uporządkowanie struktury zabudowy gminy,

- wyeliminowanie konfliktów wynikających z różnych sposobów użytkowania terenów.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łowicz na lata 2010-2013 z perspektywą 
na lata 2014-2017

Niniejszy PGN jest zbieżny z treścią polityki środowiskowej Gminy Łowicz w następujących kierunkach:

- wprowadzenie racjonalnych i nowoczesnych rozwiązań zapewniających sprawną gospodarkę wodno-ściekową,

- doskonalenie i racjonalizowanie systemu gospodarki odpadami,

- rozwijanie współpracy z gminami sąsiednimi na rzecz wspólnej ochrony środowiska,

- prowadzenie działań zmierzających do pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Założenia PGN są komplementarne względem zawartych w POŚ priorytetach ekologicznych i celach środowiskowych Gminy Łowicz, to (zachowana numeracja celów z dokumentu):

Priorytet 1. Ochrona wód i rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej

Cele środowiskowe:

4. Ochrona mieszkańców przed skutkami powodzi, w szczególności na terenach zalewowych rzek Bzura i Bobrówka.

5. Utrzymanie i przywrócenie ciągłości cieków ekologicznych na terenie całej Gminy.

Priorytet 2. Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami

Cele środowiskowe:

1. Redukcja ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu na terenie Gminy Łowicz.

2. Eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

3. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych na terenie Gminy.

4. Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami przez mieszkańców Gminy.

Priorytet 3. Ochrona i gospodarowanie żywymi zasobami przyrody

Cele środowiskowe:

1. Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Łowicz.

Priorytet 4. Aktywizacja społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska i rozwój edukacji ekologicznej

Cele środowiskowe:

1. Pobudzenie odpowiedzialności mieszkańców Gminy Łowicz za stan środowiska przyrodniczego.

2. Ukształtowanie proekologicznych nawyków i zachowań konsumenckich mieszkańców Gminy Łowicz.

Szczególnie istotny ze względu na powodzenie realizacji niniejszego PGN jest Priorytet 4, zapewniający tworzenie warunków i postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, wśród mieszkańców Gminy Łowicz.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁOWICZ

Celem Planu jest opracowanie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, zmierzającego do poprawy sytuacji w tym sektorze na terenie Gminy Łowicz.

Należy dodać, iż zaplanowane działania służą poprawie jakości środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Łowicz, a zatem są komplementarne w tym zakresie z założeniami niniejszego PGN.

Wśród celów długookresowych wyszczególniono:

- dalszy rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- kontynuacja działań w kierunku podnoszenia świadomości społecznej i ekologicznej obywateli, intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 
i niebezpiecznych;

- wdrażanie nowych technologii odzysku odpadów, szczególnie wytwarzania paliw zastępczych;

- budowa 4 gminnych oczyszczalni ścieków (Ostrów, Dąbkowice, Guźnia, Strzelcew);

- objęcie kanalizacją sanitarną terenu całej gminy.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY ŁOWICZ NA LATA 2014 – 2017

Gmina Łowicz w tym zakresie działa na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego 
a w konsekwencji poprawy jakości życia mieszkańców. Program Usuwania Azbestu jest zgodny 
z założeniami PGN w zakresie:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 
na terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łowicz

Lokalne władze samorządowe w ramach zadań własnych określają warunki utrzymania czystości 
na terenie Gminy Łowicz, egzekwując od mieszkańców pożądane zachowania, mające na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami.

# Ogólna strategia

## Cele strategiczne i szczegółowe

CEL GŁÓWNY Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łowicz to: 
REALIZACJA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO 
DO ROKU 2020

Realizacja celów założonych w Planie ma doprowadzić do stworzenia w Gminie bardziej przyjaznej dla środowiska przyrodniczego oraz bezpiecznej i efektywnej infrastruktury energetycznej, 
z uwzględnieniem wymogów środowiska. Efektem działań będzie redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Dzięki czemu poprawi się jakość powietrza na terenie Gminy Łowicz, a ilość emitorów zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu.

Programem ochrony powietrza objęte są obszary powiatów woj. łódzkiego, w tym powiat łowicki oraz gmina wiejska Łowicz. Gmina objęta jest programem w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Gmina wiejska Łowicz wraz z miastem Łowicz została objęta obszarem przekroczeń kod Ld12SldPM10d04. Cały obszar zajmuje powierzchnię 23,9 km2, zamieszkiwany jest przez 28,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 709,2 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 85,2 μg/m3 w Łowiczu; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 83. 
W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza przekroczenia wynikają z emisji napływowej. Gmina ma charakter typowo rolniczy dlatego emisja tu nie występuje. Poniższe cele są zgodne z POM jednak Gmina nie ma wpływu na ograniczenie emisji napływowej.

Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele strategiczne:

Cel strategiczny 1

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji 
w Gminie Łowicz

Pierwszy cel strategiczny zrealizowany zostanie w oparciu o poniższe zadania:

- modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania (małe kotłownie, indywidualne paleniska domowe);

- zmiana sytemu ogrzewania z użyciem tradycyjnego paliwa na paliwa bardziej ekologiczne 
(m.in.: biomasa, wycofanie z użytkowania kotłów i pieców węglowych w złym stanie technicznym 
i niskiej sprawności cieplnej);

- wdrażanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii, takie jak np. ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne;

- zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych i użyteczności publicznej;

- monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza;

- modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych, tworzenie ścieżek rowerowych.

Niska emisja jest największym problemem Gminy w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Działania władzy samorządowej powinny się zatem skupiać na realizacji zadań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza z prywatnych źródeł ciepła. Przeprowadzone badania w terenie wykazały, że większość domów/mieszkań ogrzewanych jest węglem (miałem węglowym) oraz drewnem. Wdrażane rozwiązania powinny zatem służyć zminimalizowaniu użycia tych rodzajów opału na rzecz paliw bardziej ekologicznych.

Kolejną możliwością jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się 
do zmniejszenia np. ilości zużywanego węgla. Władza samorządowa będzie wspierać mieszkańców 
w montażu kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych, dzięki czemu będą mogli oni czerpać energię cieplną lub elektryczną na własne potrzeby, w sposób ekologiczny. Zmniejszeniu poziomu emisji będzie również sprzyjać docieplanie budynków oraz wymiana źródeł energii na bardziej efektywne, m.in. nowoczesne piece. Jak wynika z analizy sektor mieszkaniowy stanowi duży potencjał dla redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Część budynków użyteczności publicznej w Gminie ogrzewana jest nadal przy wykorzystaniu węgla. W niewielu obiektach wykorzystywane są piece olejowe, brakuje natomiast instalacji czerpiących energię z OZE. Tu również należy dążyć do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dokonywać termomodernizacji obiektów (część budynków została już docieplona), a także dążyć do wymiany źródeł ciepła na efektywne i ekologiczne.

Oszczędności wynikające z korzystania z OZE będą widoczne przy każdym wzroście cen energii pozyskiwanej ze źródeł tradycyjnych.

W swoich postanowieniach władze lokalne zapewniają o podejmowaniu działań związanych 
z poszukiwaniem źródeł finansowania systemów solarnych dla gminnych budynków użyteczności publicznej i mieszkańców. Gmina stanie się jednocześnie miejscem promowania i wspierania zastosowań instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Ponadto znaczącą rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywa tzw. emisja liniowa, której źródłem jest transport. Drogi gminne i powiatowe na analizowanym obszarze powinny być na bieżąco, w miarę potrzeb, modernizowane i przebudowywane, tak aby upłynnić ruch pojazdów, a w konsekwencji zmniejszyć ilość emisji substancji niebezpiecznych do powietrza. W ramach działań związanych 
ze zmniejszeniem poziomu emisji liniowej postuluje się promocję komunikacji zbiorowej, w miarę możliwości dostosowywanie jej do potrzeb mieszkańców, promocję wykorzystania rowerów 
w codziennych dojazdach, wspólnych przejazdów (tzw. car pooling) oraz propagowanie zasad ekonomicznego i ekologicznego prowadzenia samochodów (tzw. eco - driving).

Na obszarze Gminy powinien być prowadzony monitoring emisji substancji niebezpiecznych 
do powietrza.

Cel strategiczny 2

Zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy

Drugi cel strategiczny zostanie zrealizowany m.in. poprzez:

- instalację systemów opartych o OZE na budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej;

- stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej;

- modernizację i budowę oświetlenia ulicznego – energooszczędnego z uwzględnieniem zasilania energią odnawialną.

Odnawialne źródła energii stanowią ekologiczne źródło energii, którą można zużywać na co dzień. Największy udział wśród emitorów substancji szkodliwych do powietrza stanowią gospodarstwa domowe, zatem to szczególnie tu należy poszukiwać i wdrażać zmiany związane w produkcji energii. Na obszarze Gminy Łowicz funkcjonują instalacje wykorzystujące energię słoneczną, najczęściej są 
to kolektory słoneczne służące do produkcji ciepłej wody użytkowej, umieszczone na budynkach prywatnych. Kluczowe staje się upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w domach prywatnych, wśród zastosowań tych można wyszczególnić kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Gmina chcąc wspierać mieszkańców w instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych na domach prywatnych poszukuje nowych rozwiązań. Wskazany byłby również rozwój geotermii płytkiej (pomp ciepła) wykorzystywanej do ogrzewania 
i klimatyzowania budynków. Celem działań Gminy w tym zakresie jest wyeliminowanie niskiej emisji zanieczyszczeń, która pochodzi z podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków. W miarę możliwości stworzone zostaną także źródła energii elektrycznej.

Planuje się również wykorzystanie energii odnawialnej w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej. Rozważyć należy w tym zakresie montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Nie można tu jednocześnie zapominać o wykorzystaniu inteligentnego systemu SMART, który w oparciu o podstawową zasadę działania ma samoczynnie włączać i wyłączać oświetlenie, kierować pozyskaną energię na elementy, które najbardziej jej potrzebują.

Celem ww. działań staje się większa efektywność w wytwarzaniu, przesyle, rozdziale oraz użytkowaniu energii. Ważnym elementem zwiększenia zużycia energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie energetycznym Gminy jest także stworzenie systemu oświetlenia ulicznego opartego 
na technologii LED. Zasilane ono zostanie w miarę możliwości ze źródeł odnawialnych 
(szczególnie energia słoneczna, ewentualnie energia wiatrowa). Jest to ekologiczne 
i energooszczędne rozwiązanie, które jednocześnie zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Światło powstałe w ten sposób jest bardziej naturalne, co zwiększa widoczność.

Cel strategiczny 3

Zmniejszenie energochłonności obiektów z terenu gminy Łowicz

Trzeci cel strategiczny zostanie zrealizowany poprzez następujące działania, m.in.:

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów budowlanych;

- wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych, docieplenie przegród oraz dachów poszczególnych obiektów;

- zmniejszenie strat energii w obiektach poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków, w tym nowobudowanych;

- stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektów;

- wykorzystanie nowoczesnych systemów grzewczych;

- stosowanie energooszczędnych źródeł światła.

Cel trzeci wskazuje na konieczność zwiększenia izolacyjności obiektów oraz dobre docieplenie poszczególnych budynków. Konieczne jest docieplenie ścian, stropodachów, wymiana drzwi, okien. Część budynków użyteczności publicznej w Gminie została już poddana termomodernizacji, jednak nadal wymagają jej inne obiekty. W miarę potrzeb i możliwości przewiduje się stworzenie nowych systemów grzewczych wraz z aparaturą sterującą oraz modernizację oświetlenia. Jeśli okaże się 
to możliwe i ekonomicznie opłacalne, odnawialne źródła energii wspomagać będą lub całkowicie zastąpią istniejący system grzewczy. W ten sposób zredukowane zostaną straty ciepła spowodowane m.in. niewłaściwym ociepleniem budynków.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystywanie energooszczędnych procesów i technologii podczas budowy nowych obiektów.

Zwiększenie efektywności energetycznej będzie się wiązać z ograniczeniem kosztów przeznaczanych na utrzymanie budynków (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, klimatyzacja, energia elektryczna zużywana przez urządzenia), ale również z efektem ekologicznym związanym z redukcją emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego.

Wspomniana już modernizacja oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem technologii LED oraz wykorzystaniem energii odnawialnej daje realne możliwości zmniejszenia energochłonności obiektów 
z terenu Gminy Łowicz. W ten sposób oświetlane mogą być ulice oraz znaki drogowe. Należy również pamiętać o zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia zarówno wewnątrz budynków jak 
i na zewnątrz. Możliwe jest zamontowanie czujników ruchu w miejscach najrzadziej uczęszczanych, dzięki czemu oświetlanie byłoby włączane i wyłączane automatycznie.

Zmniejszenie energochłonności obiektów możliwe jest również dzięki dostępowi i wykorzystaniu energooszczędnych urządzeń codziennego użytku wśród mieszkańców, takich jak np. czajniki, pralki czy lodówki.

Cel strategiczny 4

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy Łowicz

Czwarty cel strategiczny zostanie zrealizowany m.in. poprzez:

- akcje promujące metody ograniczania zużycia energii;

- akcje promujące efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i tematykę ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży;

- upowszechnienie wiedzy na temat efektywności energetycznej pośród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców;

- promowanie minimalizacji powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych);

- informowanie o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych;

- upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców Gminy;

- promocję budownictwa ekologicznego;

- upowszechnianie wiedzy nt. efektywności energetycznej wśród pracowników Gminy oraz jednostek podległych;

- wdrażanie zielonych zamówień publicznych.

Czwarty cel opiera się na szeroko pojętej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Łowicz, obejmującej wszystkie grupy wiekowe społeczności lokalnej. Uwagę szczególną należy zwrócić 
na aspekty związane z ochroną powietrza, a zatem propagowanie OZE, efektywności energetycznej, oszczędzania energii oraz właściwego postępowania z odpadami.

Programy nauczania na wszystkich poziomach szkolnictwa powinny zawierać wiedzę z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyści płynących z ich użytkowania w porównaniu 
z innymi, konwencjonalnymi źródłami. Dzieci i młodzież muszą mieć pełną wiedzę i świadomość 
o tym, czym jest efektywność energetyczna i jak same mogą zadbać o swoje otoczenie. Działania 
te będą wprowadzone do zagadnień z zakresu nauki o ochronie środowiska przyrodniczego. Edukacja ekologiczna w Gminie musi być kontynuowana i powinna docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Treści powinny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych odbiorców. Konieczne jest kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców na szeroką skalę, co może przynieść realne wyniki w postaci wzrostu poziomu świadomości ekologicznej oraz wzmacniania postaw proekologicznych.

Gmina będzie prowadzić akcje uświadamiające mieszkańcom korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także informujące o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej w tym zakresie. Wszelkie informacje o dostępnych programach, dotacjach zostaną upublicznione przez Gminę poprzez stronę internetową oraz ogłoszenia w sołectwach.

Upowszechniane będą działania realizowane w ramach niniejszego PGN oraz wszelkie inne działania proekologiczne realizowane przez Gminę oraz jednostki podległe.

Należy zaznaczyć, iż przykład powinien płynąć „z góry”, a zatem również pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych powinni wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz ochrony powietrza oraz całego środowiska przyrodniczego. W tym zakresie, istotnym rozwiązaniem stają się tzw. zielone zamówienia publiczne (Green Public Procurement). Są to działania niewymagające nakładów finansowych, „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria 
i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) 
i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.” Wśród dobrych praktyk wymienionych w Podręczniku Komisji Europejskiej Zielone zamówienia publiczne – zbiór dobrych praktyk, wymienia się m.in.:

- wykorzystywanie papieru z włókien wtórnych, tonery z recyklingu, środki czyszczące przyjazne dla środowiska;

- wymiana oświetlenia na energooszczędne diody LED w budynkach użytku publicznego;

- sprzęt komputerowy o niskim zużyciu energii, zastosowanie plastiku z recyklingu w nowych produktach oraz eliminacja ołowiu, rtęci i środków zmniejszających palność zawierających związki chlorowców.

Wdrażanie wszystkich wymienionych działań nadaje Planowi charakter kompleksowy i czyni 
go możliwym do realizacji.

Realizacji wyżej wymienionych celów powinny również służyć działania z zakresu planowania przestrzennego prowadzone w Gminie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące transportu i sektora budowlanego. Postuluje się, dokumenty polityki przestrzennej zawierały zapisy dotyczące m.in. zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, promowania wielofunkcyjności zabudowy, wykorzystania OZE, a także promocji transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego.

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 38 Mg CO2 w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 37 MWh/rok

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,2 MW/rok.

## Stan obecny

Dla prawidłowego określenia celów niniejszego Planu oraz wyznaczenia zadań służących 
ich realizacji, niezbędne jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego Gminy wiejskiej Łowicz. Poniżej przedstawiono fakty najistotniejsze dla opracowania strategii działania Gminy w zakresie ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do powietrza atmosferycznego.

POWIERZCHNIA I POŁOŻENIE

Gmina wiejska Łowicz położona jest w granicach administracyjnych powiatu łowickiego, 
w województwie łódzkim. Powiat zlokalizowany jest w północno - wschodniej części województwa.

Mapa: Położenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim.

Gmina Łowicz położona jest w północno – wschodniej części Województwa Łódzkiego, w centrum Powiatu Łowickiego. Gmina otacza „pierścieniem” Miasto Łowicz - odrębną jednostkę samorządu terytorialnego, na terenie której, zlokalizowany jest Urząd Gminy Łowicz.

Od północy gmina sąsiaduje z Gminą Chąśno i Kocierzew Południowy, od wschodu z Gminą Nieborów, od południa z Gminą Domaniewice i Łyszkowice, a od zachodu z Gminą Bielawy i Zduny.

Mapa: Gminy powiatu łowickiego, położenie Gminy wiejskiej Łowicz

Źródło: Opracowanie na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, lodz.stat.gov.pl/vademecum

Gmina Łowicz jest gminą wiejską, obejmującą 26 sołectw. W granicach administracyjnych gminy położonych jest 27 miejscowości, które wymieniono w tabeli poniżej. Gmina zajmuje powierzchnię 13 315 ha. Ludność faktycznie zamieszkała na terenie Gminy Łowicz wynosi 7634 os. Z kolei gęstość zaludnienia wyniosła 57 os/km².

Tabela: Miejscowości statystyczne oraz miejscowości podstawowe zlokalizowane w Gminie Łowicz.

| Lp. | Miejscowości statystyczne - Sołectwa | Miejscowości podstawowe - Wsie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 730106 Bocheń | 730106 Bocheń |
| 2 | 730112 Dąbkowice Dolne | 730112 Dąbkowice Dolne |
| 3 | 730129 Dąbkowice Górne | 730129 Dąbkowice Górne |
| 4 | 730141 Guźnia | 730141 Guźnia |
| 5 | 730164 Jamno | 730164 Jamno |
| 6 | 730247 Jastrzębia | 730247 Jastrzębia |
| 7 | 730253 Klewków | 730253 Klewków |
| 8 | 730260 Małszyce | 730260 Małszyce |
| 9 | 730276 Mystkowice | 730276 Mystkowice |
| 10 | 730299 Niedźwiada | 730299 Niedźwiada |
| 11 | 730336 Ostrów | 730336 Ostrów |
| 12 | 730342 Otolice | 730342 Otolice |
| 13 | 730402 Parma | 730402 Parma |
| 14 | 730425 Pilaszków | 730425 Pilaszków |
| 15 | 730448 Placencja | 730448 Placencja |
| 16 | 730454 Popów | 730454 Popów |
| 17 | 730460 Strzelcew | 730460 Strzelcew |
| 18 | 730490 Szczudłów | 730490 Szczudłów |
| 19 | 730508 Świące | 730508 Świące |
| 20 | 730514 Świeryż Drugi | 730514 Świeryż Drugi |
| 21 | 730537 Świeryż Pierwszy | 730537 Świeryż Pierwszy |
| 22 | 730543 Wygoda | 730543 Wygoda |
|  |  | 730550 Urbańszczyzna |
| 23 | 730566 Zabostów Duży | 730566 Zabostów Duży |
| 24 | 730572 Zabostów Mały | 730572 Zabostów Mały |
| 25 | 730589 Zawady | 730589 Zawady |
| 26 | 730595 Zielkowice | 730595 Zielkowice |

Źródło: Dane GUS, BDL, [Dostęp: 7.12.2015]

Poniżej przedstawiono mapę Gminy Łowicz.

Mapa: Mapa Gminy Łowicz wraz z sąsiednimi miejscowościami (Obszar zaznaczony niebieską przerywaną linią)

Źródło: System informacji przestrzennej Gminy Łowicz, lowicz.e-mapa.net:

Odległość od Łodzi wynosi około 55 km, natomiast od Warszawy około 85 km.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Układ komunikacyjny Gminy Łowicz tworzy sieć dróg, w tym: droga wojewódzka, drogi powiatowe 
i gminne, które zapewniają połączenia z pozostałym obszarem regionu.

Mapa: Gmina wiejska Łowicz w układzie komunikacyjnym

Źródło: www.google.pl/maps

Obszar gminy jest położony w zbliżeniu do autostrady A2 z węzłem w Łyszkowicach. Głównymi osiami komunikacyjnymi gminy są drogi krajowe Nr 92 (2) i Nr 14 oraz drogi wojewódzkie Nr 584, 703 i 704, przecinające obszar gminy na kierunkach północnym, południowo-zachodnim, zachodnim 
i wschodnim. Droga wojewódzka Nr 704 stanowi bezpośredni dostęp komunikacyjny do węzła 
na autostradzie A2 w Łyszkowicach. Do dróg krajowych i wojewódzkich są włączone wszystkie drogi powiatowe rozchodzące się promieniście w 8 kierunkach.

Układ dróg publicznych tworzą:

a) drogi krajowe:

- Nr 92 Warszawa - Poznań,

- Nr 14 Łowicz-Łódź,

- Nr 70 Łowicz-Huta Zawadzka,

b) drogi wojewódzkie:

- Nr 584 Łowicz - Sanniki,

- Nr 703 Łowicz - Poddębice,

- Nr 704 Jamno - Brzeziny.

c) drogi powiatowe:

- Nr 2119E Złaków Kościelny - Niedźwiada - droga Nr 2,

- Nr 2707E Wejsce - Kocierzew - Łowicz,

- Nr 2713E Wejsce - Łowicz,

- Nr 2720E Strzelcew - Sromów,

- Nr 2721E Popów - Kompina,

- Nr 2722E Niedźwiada - Klewków,

- Nr 2723E droga przez wieś Niedźwiada,

- Nr 2747E Lisiewice - Bocheń,

- Nr 2748E Ostrów - Mystkowice - Droga Nr 703,

- Nr 2749E Maurzyce - Pilaszków - Grudze,

- Nr 2750E Grudze – Bobrowniki,

- Nr 2751E Seligów - Łowicz,

- Nr 2752E Łowicz – Polesie.

d) drogi gminne:

| Nazwa drogi | Nr drogi/ Nr działki | Miejscowość | Długość drogi /km/ | Szerokość jezdni /m/ | Szerokość pasa drogowego | Nawierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chąśno-Niedźwiada -Stara Wieś | 105056E | Niedźwiada | 0,325 | 4-4,5 | 8,0 - 9,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Chąśno-Małszyce | 105059E | Małszyce | 0,650 | 3,75 -4,0 | 10 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Świeryż II - Świeryź I | 105251E | Świeryż | 2,110 | 3,50-4,0 | 6,5 - 7,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Świeryż I - Szymanowice | 105252E | Świeryż | 2,610 | 4,0 | 8,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Strzelcew - Popów | 105253E | Popów, Strzelcew | 2,020 |  | 9,0 | twarda nieulepszona tłuczniowa |
| Świące - Ostrów | 105254E | Świące, Ostrów | 1,480 | 4,2 | 7,0 - 12,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Bocheń - Strugienice | 105255E | Bocheń | 1,010 | 4,0 | 8,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Bocheń-Dąbkowice Dolne | 105256E | Bocheń, Dąbkowice Dolne | 1,105 | 4,0 | 8,0 | gruntowa ulepszona |
| Guźnia - Dąbkowice | 105257E | Guźnia, Dąbkowice | 3,990 | 4-4,5 | 6,0-10,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Nazwa drogi | Nr drogi/ Nr działki | Miejscowość | Długość drogi /km/ | Szerokość jezdni /m/ | Szerokość pasa drogowego | Nawierzchnia |
| Pilaszków-Jamno Smug | 105258E | Pilaszków, Jamno | 2,950 | 4-4,5 | 10,0-12,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Jastrzębia | 105259E | Jastrzębia | 3,010 | 4-4,5 | 11,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Łowicz - Łyszkowice | 105530E | Wygoda, Zawady | 3,810 | 4-4,5 | 10,0-12,0 | gruntowa ulepszona |
| Strzelcew | 168 | Strzelcew | 1,683 | 3,5 | 5,0 | twarda ulepszona bitumiczna/nawierzchnia ziemna |
| Dabkowice Górne | 445; 446 | Dąbkowice Górne | 1,667 | 4,1 | 7,0-13,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Jamno-Smolarnia | 242; 600 | Jamno | 1,874 | 4,1 | 6,0-8,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Smug-Nowiny-Smolarnia | 241; 83; 92; 63 | Jamno | 1,797 | 3,6-4,0 | 4,5-9,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Małszyce | 47 | Małszyce | 0,355 | 5,2 | 12,0-16,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Otolice-Ostrów | 255/2; 253/2 254/2 320/2 | Otolice, Ostrów | 1,167 | 4,0 | 8,0-11,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Otolice-Bielawy | 458; 455 | Otolice | 1,094 | 3,5 | 8,0-11,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Parma | 479 | Parma | 0,334 | 2,5 | 3,0-5,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Jastrzębia-Pilaszków | 185;143; 378; 363; 365; 364 | Jastrzębia, Pilaszków | 3,524 | 4,0-5,0 | 7,0-8,0 | twarda ulepszona bitumiczna/nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywo łamane, destrukt |
| Urbańszczyzna | 393 | Urbańszczyzna | 0,565 | 3,0-3,7 | 3,0-7,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Bocheń | 458; 424/5 | Bocheń | 0,610 | 3,7 | 4,0-5,5 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Zielkowice-Góry | 55; 105; 278; 284/16; 257/6 | Zielkowice | 1,810 | 3,0-3,5 | 4,0-8,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Zielkowice-Poligon | 1071 | Zielkowice | 1,937 | 4,5-5,5 | 18,0 | twarda ulepszona bitumiczna/nawierzchnia ziemna |
| Zielkowice-Wrzosy | 730/3; 1293 | Zielkowice | 1,813 | 4,0 | 10,0 | twarda ulepszona bitumiczna/nawierzchnia ziemna |
| Zielkowice II-Zielkowice Czajki | 520/1; 520/2; 678 | Zielkowice | 1,278 | 4,0 | 6,0-6,5 | twarda nieulepszona tłuczniowa |
| Zielkowice- Kępy | 676 | Zielkowice | 0,753 | 3,4 | 4 | twarda ulepszona bitumiczna/nawierzchnia ziemna |
| Jamno-Wygoda | 389; 303; 396 | Jamno, Wygoda | 3,238 | 3,5 | 8,0-9,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Świeryż Doły | 194; 744; 689; 669; 610 | Świeryż | 2,424 | 3,5-4,0 | 3,5-8,0 | twarda ulepszona bitumiczna |
| Świeryż Drugi | 127; 743; 762 | Świeryż | 2,874 | 3,8 | 8,5 | twarda ulepszona bitumiczna |

Źródło: Studium…, 2013, s. 19-20

Obsługa ruchu drogowego

Obiekty obsługi ruchu drogowego występują wyłącznie na drodze krajowej nr 92.

W obrębie Gminy Łowicz występują następujące obiekty:

- parking w Niedźwiadzie z punktem małej gastronomii,

- zakład gastronomiczny z parkingiem w Zabostowie Dużym.

Podstawowy punkt obsługi podróżnych na trasie Nr 92 znajduje się w Łowiczu przy skrzyżowaniu 
z drogą Nr 14 i 584.

Kolej

„Obszar Gminy Łowicz przecinają:

- linia kolejowa dwutorowa, zelektryfikowana Sochaczew - Kutno,

- linia kolejowa dwutorowa, zelektryfikowana Skierniewice - Łowicz,

- linia kolejowa jednotorowa, zelektryfikowana Łódź-Bednary.

Na przecięciach z drogami publicznymi występują przejazdy kolejowe niestrzeżone.

Na obszarze gminy istnieje przystanek kolejowy osobowy w Niedźwiadzie. Dla obsługi pasażerskiej posiadają znaczenie stacje kolejowe Łowicz Główny i Łowicz Przedmieście oraz przystanki 
w Grudzach i Bobrownikach.”

Istotnym aspektem są także połączenia realizowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Mapę tych połączeń przedstawiono poniżej.

Mapa: Mapa połączeń ŁKA

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, lka.lodzkie.pl, [Dostęp 08.12.2015].

Transport zbiorowy realizowany jest także poprzez komunikację autobusową PKS oraz prywatnych przewoźników.

Gmina Łowicz  realizuje dowozy dzieci do szkół, wobec czego w sierpniu 2015 r. w ramach przetargu wybrała do zadania „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Łowicz w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018” PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w Skierniewicach Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych w latach: 2000, 2005 i 2010 oraz 
na drogach wojewódzkich w roku 2010, na odcinkach przebiegających przez Gminę oraz położonych najbliżej jej granic. Podane dane liczbowe oznaczają średni dobowy ruch danej grupy pojazdów (SDR).

Widoczny jest wzrost liczby pojazdów na drodze krajowej nr 14 (w szczególności samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z przyczepą) oraz znaczna liczba pojazdów poruszających się drogami wojewódzkimi.

Kolejne pomiary ruchu prowadzone są w roku 2015, a ich wyniki zostaną udostępnione w roku 2016.

Tabela: Generalne pomiary ruchu na drogach w Gminie Łowicz i okolicach

| Numer punktu pomiarowego: 91202; droga krajowa 2; długość: 2, 9 km Nazwa odcinka (rok 2005, 2010): Łowicz / obwodnica Nazwa odcinka (rok 2000): Łowicz / obejście |
| --- |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 14681 | 15 | 7693 | 2026 | 1365 | 3391 | 176 | 15 | 87 |
| 2005 | 19408 | 19 | 9898 | 2213 | 1669 | 5415 | 194 | 0 | 55 |
| 2010 | 19048 | 44 | 9122 | 1686 | 1216 | 6882 | 93 | 5 | 68 |
| Numer punktu pomiarowego: 91207; droga krajowa 14; długość: 9, 9 km Nazwa odcinka: Łowicz - Jamno |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 9637 | 10 | 6398 | 1407 | 1022 | 655 | 106 | 39 | 124 |
| 2005 | 9774 | 7 | 6710 | 1193 | 712 | 1032 | 108 | 12 | 38 |
| 2010 | 18317 | 38 | 9519 | 1755 | 1168 | 5730 | 92 | 15 | 58 |
| Numer punktu pomiarowego: 91203; droga krajowa 70; długość: 22, 6 km Nazwa odcinka: Łowicz - Skierniewice |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 4435 | 18 | 3237 | 430 | 302 | 386 | 53 | 9 | 152 |
| 2005 | 5145 | 10 | 4009 | 484 | 226 | 355 | 51 | 10 | 77 |
| 2010 | 6255 | 44 | 4716 | 477 | 315 | 618 | 74 | 11 | 78 |
| Rok 2010: numer punktu pomiarowego: 91126; droga krajowa 92; Rok 2005, rok 2000: numer punktu pomiarowego: 91201; droga krajowa 2; Długość: 26, 6 km Nazwa odcinka: Bedlno - Łowicz |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 12672 | 13 | 6906 | 1495 | 1026 | 3029 | 190 | 13 | 90 |
| 2005 | 12794 | 12 | 6898 | 1601 | 770 | 3393 | 108 | 12 | 40 |
| 2010 | 5600 | 55 | 2700 | 782 | 415 | 1616 | 21 | 11 | 29 |

| Numer punktu pomiarowego: 10046; droga wojewódzka 584; długość: 17, 5 km Nazwa odcinka: Gr. woj. - Łowicz |
| --- |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 2880 | 29 | 2379 | 210 | 81 | 141 | 26 | 14 |
| Numer punktu pomiarowego: 10047; droga wojewódzka 584; długość: 1, 7 km Nazwa odcinka: M. Łowicz |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 2261 | 18 | 1770 | 190 | 84 | 185 | 5 | 9 |
| Numer punktu pomiarowego: 10059; droga wojewódzka 703; długość: 28, 9 km Nazwa odcinka: Piątek - Łowicz |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 2252 | 18 | 1734 | 243 | 101 | 128 | 14 | 14 |
| Numer punktu pomiarowego: 10060; droga wojewódzka 703; długość: 1, 8 km Nazwa odcinka: M. Łowicz |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 6030 | 66 | 5210 | 446 | 151 | 109 | 30 | 18 |
| Numer punktu pomiarowego: 10061; droga wojewódzka 704; długość: 6,0 km Nazwa odcinka: Jamno - Łyszkowice |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 2309 | 23 | 1727 | 152 | 125 | 245 | 23 | 14 |

Źródło: Generalne Pomiary Ruchu, Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl

LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI

LICZBA LUDNOŚCI

Zgodnie z danymi statystycznymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 
31 grudnia 2014 roku Gminę Łowicz zamieszkiwały 7634 osoby, przy czym nieznaczną większość – 50,54% - stanowiły kobiety (3858 osób). W całym badanym okresie odnotowywano niewielką przewagę kobiet.

Tabela: Liczba ludności w Gminie Łowicz wg faktycznego miejsca zamieszkania, wg płci stan 
na 31 XII (osoby)

|  | ogółem | mężczyźni | kobiety | udział % kobiet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 7432 | 3636 | 3796 | 51,08 % |
| 2005 | 7437 | 3647 | 3790 | 50,96 % |
| 2006 | 7414 | 3649 | 3765 | 50,78 % |
| 2007 | 7405 | 3636 | 3769 | 50,90 % |
| 2008 | 7407 | 3656 | 3751 | 50,64 % |
| 2009 | 7432 | 3680 | 3752 | 50,48 % |
| 2010 | 7514 | 3721 | 3793 | 50,48 % |
| 2011 | 7547 | 3739 | 3808 | 50,46 % |
| 2012 | 7529 | 3710 | 3819 | 50,72 % |
| 2013 | 7577 | 3745 | 3832 | 50,57 % |
| 2014 | 7634 | 3776 | 3858 | 50,54 % |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W latach 2004 – 2014 liczba ludności ogółem w gminie ulegała wahaniom. Najwięcej osób zamieszkiwało ją w roku 2014 (7634 osoby), zaś najmniej w 2007 (7405 osób).

W roku 2014 w porównaniu do roku 2004 liczba ludności ogółem zwiększyła się o 202 osoby.

EKONOMICZNE GRUPY WIEKU

Pod względem ekonomicznych grup wieku, wyróżnia się następujący podział ludności:

- wiek przedprodukcyjny, tj. do 17 lat;

- wiek produkcyjny - ludność w wieku zdolności do pracy; mężczyźni w wieku 18 - 64 lata, kobiety w wieku 18 - 59 lat;

- wiek poprodukcyjny - tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej.

Przedstawiony powyżej podział ludności względem grup wiekowych obowiązuje dla danych znajdujących się w tabeli poniżej.

Od 2013 roku powszechny wiek emerytalny w Polsce ulega wydłużeniu – docelowo do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn). Zmianie ulega zatem struktura ludności względem ekonomicznych grup wieku (zwiększy się odsetek osób w wieku produkcyjnym).

Tabela: Liczba ludności w Gminie Łowicz wg ekonomicznych grup wieku

|  |  | wiek przedprodukcyjny | wiek produkcyjny | wiek poprodukcyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | liczba osób | udział % w ogóle | liczba osób | udział % w ogóle | liczba osób | udział % w ogóle |
| 2004 | 7432 | 1798 | 24,19 % | 4240 | 57,05 % | 1394 | 18,76 % |
| 2005 | 7437 | 1759 | 23,65 % | 4297 | 57,78 % | 1381 | 18,57 % |
| 2006 | 7414 | 1739 | 23,46 % | 4320 | 58,27 % | 1355 | 18,28 % |
| 2007 | 7405 | 1701 | 22,97 % | 4343 | 58,65 % | 1361 | 18,38 % |
| 2008 | 7407 | 1654 | 22,33 % | 4422 | 59,70 % | 1331 | 17,97 % |
| 2009 | 7432 | 1623 | 21,84 % | 4473 | 60,18 % | 1336 | 17,98 % |
| 2010 | 7514 | 1587 | 21,12 % | 4565 | 60,75 % | 1362 | 18,13 % |
| 2011 | 7547 | 1541 | 20,42 % | 4638 | 61,45 % | 1368 | 18,13 % |
| 2012 | 7529 | 1505 | 19,99 % | 4680 | 62,16 % | 1344 | 17,85 % |
| 2013 | 7577 | 1504 | 19,85 % | 4728 | 62,40 % | 1345 | 17,75 % |
| 2014 | 7634 | 1482 | 19,41 % | 4782 | 62,64 % | 1370 | 17,95 % |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W 2014 roku w porównaniu do roku 2004 liczba ludności w Gminie Łowicz w wieku:

- przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 316 osób,

- produkcyjnym zwiększyła się aż o 542 osoby,

- poprodukcyjnym zmniejszyła się o 24 osoby.

Wykres: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Łowicz

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres powyżej wskazuje nieznaczną tendencję malejącą dla liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz tendencję wzrostową w liczbie osób w wieku produkcyjnym.

Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni badanego okresu.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na liczbę ludności zamieszkującej dany obszar jest jej ruch naturalny. Ruchem naturalnym ludności zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego nazywamy „Fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodów, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.”

Wpływ ma na to w szczególności ujemny przyrost naturalny.

Tabela poniżej przedstawia ruch naturalny ludności w Gminie Łowicz w latach 2004 – 2014. Widoczna jest większa liczba zgonów niż urodzeń, co odzwierciedla przyrost naturalny ludności. Najniższa wartość przyrostu naturalnego została odnotowana w roku 2012 (-41osób).

Dopiero w ostatnim badanym roku 2014 odnotowujemy dodatni przyrost naturalny (+6 osób).

Tabela: Ruch naturalny ludności w Gminie Łowicz

|  | urodzenia żywe | zgony ogółem | przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 67 | 98 | -31 |
| 2005 | 68 | 101 | -33 |
| 2006 | 63 | 98 | -35 |
| 2007 | 72 | 100 | -28 |
| 2008 | 68 | 93 | -25 |
| 2009 | 77 | 87 | -10 |
| 2010 | 75 | 96 | -21 |
| 2011 | 75 | 89 | -14 |
| 2012 | 77 | 118 | -41 |
| 2013 | 73 | 97 | -24 |
| 2014 | 80 | 74 | 6 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres: Ruch naturalny ludności w Gminie Łowicz

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Już od wielu lat zauważalny jest znaczny spadek przyrostu naturalnego na terenie powiatu łowickiego jest to efekt wejścia w okres rozrodczy ludności z niżu demograficznego. Na ujemne wyniki wskaźnika wpływ ma również obecny styl życia wielu młodych ludzi, sytuacja na rynku pracy a co za tym idzie sytuacja ekonomiczna młodych rodzin, która wymusza model rodziny 2+1,2+2, rzadziej powyżej 
2 dzieci w rodzinie a czasem nawet wręcz bezdzietne rodziny.

MIGRACJE

Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.” Zgodnie z definicją GUS: ”Migracje wewnętrzne 
to przemieszczenia ludności w granicach państwa, czyli zmiana gminy zamieszkania lub w przypadku gminy miejsko- wiejskiej przeniesienie się z terenów miejskich do wiejskich tej gminy lub odwrotnie.”, natomiast „saldo migracji to różnica między napływem i odpływem migracyjnym.”

Tabele poniżej przedstawiają saldo migracji wewnętrznych oraz zagranicznych w latach 2004 – 2014.

Tabela: Saldo migracji wewnętrznych w Gminie Łowicz

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łowicz | 24 | 20 | 35 | 22 | 32 | 44 | 41 | 47 | 20 | 76 | 40 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Saldo migracji zagranicznych w Gminie Łowicz waha się od (-4) do (1). Należy jednak pamiętać, 
iż są to dane statystyczne i nie uwzględniają one ruchów migracyjnych osób, które nie zgłosiły tego 
do Urzędu.

Tabela: Saldo migracji zagranicznych w Gminie Łowicz

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łowicz | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W Gminie Łowicz w całym analizowanym okresie odnotowuje się dodatnie saldo migracji wewnętrznych, co oznacza stopniowy powrót do gminy osób, które ją opuściły, zwykle w poszukiwaniu lepszej pracy oraz warunków życia. Na przełomie 10 lat największy wzrost osób migrujących do gminy zaobserwowano w 2013 roku aż 76 osoby. Warto podkreślić, że zwykle migrują ludzie młodzi 
i lepiej wykształceni, wykazujący się większą mobilnością.

Wykres: Saldo migracji gminnych wewnętrznych na pobyt stały dla Gminy Łowicz

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Obserwując migracje ludności pod względem kierunku, stwierdza się, że w latach 2010 – 2014 liczba zameldowań na pobyt stały na obszarze Gminy Łowicz, wahała się w sposób zróżnicowany, 
z tendencją rosnącą. W 2014 roku największą liczbę zameldowań stanowiły meldunki z miast (głównie z Łowicza), sytuacja ta odpowiada współczesnym trendom demograficznym i społecznym, dokonującym się na terenie całego kraju, ze względu na rosnącą atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania.

Tabela: Migracje na pobyt stały (zameldowania) gminne wg typu i kierunku dla Gminy Łowicz
w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania ogółem | 86 | 110 | 84 | 147 | 108 |
| Zameldowania z miast | 60 | 81 | 55 | 102 | 78 |
| Zameldowania ze wsi | 26 | 29 | 29 | 45 | 30 |
| Zameldowania z zagranicy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W analizowanym okresie mieszkańcy Gminy Łowicz częściej przenosili się natomiast do miast. Czego najbardziej popularnym uzasadnieniem jest w dalszym ciągu motyw zarobkowy: poszukiwanie pracy bądź lepiej płatnej pracy, aspiracje zawodowe i prywatne, większa mobilność młodych osób 
na rynku pracy, oraz wykorzystanie zdobytego wykształcenia i posiadanego potencjału zawodowego 
i osobistego. Należy jednak zauważyć nowy trend i niewielką różnicę w liczbie wymeldowań do miast 
i na wieś.

Tabela: Migracje na pobyt stały (wymeldowania) gminne wg typu i kierunku dla Gminy Łowicz
w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymeldowania ogółem | 45 | 63 | 64 | 71 | 68 |
| Wymeldowania do miast | 27 | 39 | 41 | 46 | 37 |
| Wymeldowania na wieś | 18 | 24 | 23 | 25 | 31 |
| Wymeldowania za granicę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W obu przypadkach znikome wartości przyjmowały z kolei migracje zagraniczne.

BEZROBOCIE

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2014 roku w Gminie Łowicz zarejestrowanych było ogółem 249 osób bezrobotnych, w tym 104 kobiety, co stanowiło 41,77% ogółu. Tylko w roku 2010 kobiety stanowiły nieznaczną przewagę wśród zarejestrowanych - 51,15%.

Tabela: Bezrobotni zarejestrowani wg płci w Gminie Łowicz

|  | ogółem | mężczyźni | kobiety | udział % kobiet w ogóle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 388 | 223 | 165 | 42,53% |
| 2005 | 366 | 205 | 161 | 43,99% |
| 2006 | 301 | 163 | 138 | 45,85% |
| 2007 | 218 | 123 | 95 | 43,58% |
| 2008 | 220 | 117 | 103 | 46,82% |
| 2009 | 268 | 137 | 131 | 48,88% |
| 2010 | 305 | 149 | 156 | 51,15% |
| 2011 | 236 | 133 | 103 | 43,64% |
| 2012 | 306 | 188 | 118 | 38,56% |
| 2013 | 305 | 165 | 140 | 45,90% |
| 2014 | 249 | 145 | 104 | 41,77% |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w badanym okresie wahała się, by z 2013 na 2014 rok zanotować znaczny spadek.

Wykres: Wahania udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
w Gminie Łowicz [%]

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Sytuacja na rynku pracy w Gminie Łowicz na koniec roku 2014 była lepsza w stosunku do końca roku 2013 oraz okresu początkowego tj. 2004 r.

Poniższa tabela przedstawia udział bezrobotnych zarejestrowanych w wieku produkcyjnym w Gminie Łowicz.

Tabela: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Łowicz w %

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 9,2 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,7 | 5,1 | 6,5 | 6,5 | 5,2 |
| mężczyźni | 8,2 | 8,0 | 6,8 | 4,7 | 5,0 | 6,4 | 7,4 | 4,8 | 5,4 | 6,3 | 4,7 |
| kobiety | 10,0 | 9,0 | 7,1 | 5,3 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 5,3 | 7,5 | 6,6 | 5,7 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Jak wskazują dane w stosunku do okresu początkowego nastąpiło blisko dwukrotne zmniejszenie udziału liczby bezrobotnych zarejestrowanych oraz, co istotne zmniejszył się równie radykalnie udział kobiet- bezrobotnych z 10% w 2004 r. do poziomu 5,7% w roku 2014.

W przypadku bezrobocia należy również pamiętać o osobach bezrobotnych niezarejestrowanych, które wykonują pracę w szarej strefie oraz o tym, że część osób zarejestrowanych także zasila 
tę strefę, czerpiąc korzyści finansowe z dwóch źródeł.

Jako, że bezrobocie wywiera niekorzystny wpływ na jakość i poziom życia osób nieposiadających pracy, jest ono przyczyną wielu problemów społecznych. Brak stałego źródła dochodu wpływa 
na obniżenie statusu życia rodzin dotkniętych bezrobociem, rodziny te szukają oszczędności 
w każdym aspekcie życia codziennego. Troska o otaczającą ich przyrodę jest jednym z ich ostatnich zmartwień, dlatego też do potrzeb ogrzewania domów lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej stosują oni najtańszy możliwy opał, czyli np. węgiel o niskiej jakości i wysokim stopniu zasiarczenia, ale także odpady komunalne i nie tylko.

ZASOBY MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO, ZASOBY MIESZKANIOWE

„W istniejącej na terenie gminy zabudowie osadniczej siedliska rolnicze stanowią nieco ponad 
2/3 liczby wszystkich siedlisk zamieszkania. Prawie trzykrotnie mniej jest siedlisk zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na niektórych działkach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej pojawiły się funkcje usługowe i usługowo-produkcyjne lub wyłącznie produkcyjne. Na terenie gminy zjawisko zmiany sposobu użytkowania istniejących siedlisk na cele rekreacyjne lub powstawania nowych budynków letniskowych jest zjawiskiem o niewielkiej skali.

Liczba mieszkań w Gminie stopniowo wzrasta, w 2014 roku było ich 2229. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 107,6 m2, zaś na 1 osobę przypadało 31,4 m2. Na obszarze powiatu łowickiego wartości te kształtują się odpowiednio na poziomie 85,3 m2 oraz 29,2 m2.

Warunki w Gminie wypadają zatem lepiej niż średnia dla powiatu.

Tabela: Zasoby mieszkaniowe w Gminie Łowicz  na przestrzeni lat 2004-2014

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | 2049 | 2061 | 2076 | 2098 | 2125 | 2139 | 2131 | 2145 | 2171 | 2200 | 2229 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa [m2] |
| 1 mieszkania | 99,4 | 99,7 | 100,1 | 100,7 | 101,2 | 101,4 | 105,6 | 105,9 | 106,6 | 106,9 | 107,6 |
| Na 1 osobę | 27,4 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,2 | 29,9 | 30,1 | 30,7 | 31,0 | 31,4 |
| Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: |
| Wodociąg | 1720 | 1732 | 1747 | 1769 | 1796 | 1810 | 1917 | 1931 | 1957 | 1986 | 2015 |
| Ustęp spłukiwany | 1375 | 1387 | 1402 | 1424 | 1451 | 1465 | 1756 | 1770 | 1797 | 1826 | 1855 |
| Łazienka | 1388 | 1400 | 1415 | 1437 | 1464 | 1478 | 1649 | 1663 | 1690 | 1719 | 1748 |
| Centralne ogrzewanie | 1304 | 1316 | 1331 | 1353 | 1380 | 1394 | 1503 | 1517 | 1544 | 1573 | 1602 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Wzrasta w Gminie ilość mieszkań wyposażonych w poszczególne urządzenia techniczno- sanitarne, 
w 2014 roku:

- 90,4% posiadało dostęp do sieci wodociągowej;

- 83,2% posiadało ustęp spłukiwany;

- 78,4% posiadało łazienkę;

- 71,9% posiadało instalacje centralnego ogrzewania.

Odnotowano wzrost mieszkań posiadających centralne ogrzewanie.

Tabela: Zasoby mieszkaniowe w Gminie Łowicz wg form własności w 2007 roku

|  | zasoby |
| --- | --- |
|  | gminy | zakładów pracy | osób fizycznych | pozostałych podmiotów |
| mieszkania | 6 | 6 | 2086 | 0 |
| izby | 21 | 16 | 9259 | 0 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 635 | 287 | 210333 | 0 |
| średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] | 105,8 | 47,8 | 100,8 | 0 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Podział zasobów mieszkaniowych wg form własności przedstawiono za pomocą danych statystycznych z 2007 roku – są to najbardziej aktualne, udostępnione przez GUS dane.

Zdecydowana większość mieszkań należała do osób fizycznych (2086), własnością Gminy było zaledwie 6 mieszkań, 6 należało do zakładów pracy.

Najwyższa powierzchnia użytkowa 1 mieszkania została odnotowana w zasobach gminy, następnie osób fizycznych i zakładów pracy.

„Stan techniczny zabudowy ocenia się jako dobry. Już w 1998r budynków w dobrym i średnim stanie technicznym było 75,7% na ogólną liczbę 6452 obiekty.

Ruch budowlany (średnio 250 wypisów z planu miejscowego i 100 pozwoleń na budowę rocznie) wskazuje na tendencje do poprawy stanu.

W większości przypadków występują:

- likwidacje budynków zdekapitalizowanych,

- rozbudowy budynków z podniesieniem stanu technicznego i wyposażeniem w kolejne instalacje,

- budowy nowych obiektów zwiększających potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych oraz poprawiających warunki zamieszkania,

- budowy nowych obiektów mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej.”

Tabela: Mieszkania zamieszkane w Gminie Łowicz wg okresu budowy budynku

|  | mieszkania | powierzchnia użytkowa ogółem | przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
| przed 1918 | 52 | 3477,0 | 66,9 |
| 1918 - 1944 | 234 | 15837,0 | 67,7 |
| 1945 - 1970 | 697 | 61860,0 | 88,8 |
| 1971 - 1978 | 375 | 38883,0 | 103,7 |
| 1979 - 1988 | 272 | 35688,0 | 131,2 |
| 1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie | 214 | 30207,0 | 141,2 |

Źródło: Dane GUS, BDL, Narodowy Spis Powszechny 2002

Największa liczba mieszkań zamieszkanych powstała w latach 1945 – 1970. W Gminie funkcjonuje znaczna liczba budynków z okresu przedwojennego. Im „młodszy” budynek, tym większa przeciętna powierzchnia mieszkania, w latach 1979-1988 było to 131,2 m2, a w latach 1989-2002 - 141,2 m2 - dla porównania z okresem 1945-1970 nastąpił wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania 
o odpowiednio 42,4 m2 i 52, 4 m2. Poprawiają się tym samym warunki zamieszkania, mieszkania 
są lepiej wyposażone, bardziej nowoczesne. Zasoby powstałe w ostatnich 20 latach charakteryzują się lepszymi i bardziej efektywnymi źródłami ciepła. Również stolarka okienna i drzwiowa jest lepszej jakości, co chroni przed ponoszeniem nadmiernych strat ciepła.

GOSPODARKA I ROLNICTWO

GOSPODARKA

Jak czytamy w dokumencie Studium: „ (…) Ukształtowana w gminie struktura gospodarki lokalnej oparta na produkcji rolniczej, jako podstawowej sfery zatrudnienia i równorzędnym źródłem utrzymania ludności z pracy pozarolniczej (dojazd do pracy w Łowiczu i Łodzi) - czyni gospodarczy rozwój gminy zależnym od koniunktury na rynku towarów rolno-spożywczych a jednocześnie 
od wahań podaży miejsc pracy. Istotnym dla gminy jest rozwój sfery produkcyjno-usługowej 
w m. Łowiczu, który pełni funkcję ośrodka gminnego.”

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze Gminy Łowicz w latach 2004-2014 kształtowała się w sposób zróżnicowany z tendencją wzrostową w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem i w sektorze prywatnym. W porównaniu z 2004 rokiem na terenie gminy w 2014 r. przybyło 135 podmiotów gospodarczych ogółem.

Tabela: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 400 | 419 | 430 | 464 | 484 | 448 | 472 | 475 | 504 | 518 | 535 |
| sektor publiczny | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny | 393 | 412 | 423 | 456 | 477 | 441 | 465 | 472 | 501 | 515 | 532 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Wykres: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

W Gminie Łowicz w latach 2009 – 2014 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 w poszczególnych sekcjach, kształtowały się w podobny sposób, nie odnotowano wyraźnych wzrostów oraz spadków.

Tabela: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007
(stan w dniu 31 XII)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 48 |
| Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe | 42 | 52 | 49 | 47 | 50 | 50 |
| Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sekcja F - Budownictwo | 60 | 63 | 65 | 63 | 66 | 67 |
| Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 146 | 153 | 155 | 168 | 164 | 168 |
| Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa | 37 | 40 | 42 | 47 | 46 | 50 |
| Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 |
| Sekcja J - Informacja i komunikacja | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 20 |
| Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sekcja P - Edukacja | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 |
| Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 448 | 472 | 475 | 504 | 518 | 535 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W 2014 roku wg podziału względem Sekcji PKD 2007, przewagę stanowiły podmioty zarejestrowane w sekcjach:

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;

F – Budownictwo;

C - Przetwórstwo przemysłowe i H - Transport i gospodarka magazynowa;

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Wykres: Struktura podmiotów gospodarczych wg Sekcji PKD 2007 w Gminie Łowicz w 2014 roku

Źródło: Dane GUS, BDL

„Do największych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Gminy Łowicz należą m.in.:

Zakłady produkcyjne:

- warsztat obsługi samochodów ciężarowych w Popowie - 4 stanowiskowy (TIR-Servis),

- stolarnia w Popowie,

- wytwórnia materiałów budowlanych w Strzelcewie, Urbańszczyźnie, Niedźwiadzie,

- wytwórnia materiałów papierniczych w Strzelcewie,

- wytwórnia mas bitumicznych w Jamnie,

- zakłady produkcji metalowej w Pilaszkowie i Jastrzębi,

- zakład dziewiarski w Otolicach i Małszycach,

- skup surowców wtórnych w Dąbkowicach Dolnych,

- tartak w Małszycach.

Obiekty fermowe produkcji zwierzęcej w Bocheniu, Niedźwiadzie, Małszycach, Jastrzębi.”

ROLNICTWO

„Na całkowitą powierzchnię Gminy Łowicz składają się grunty użytkowane rolniczo, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, wody i tereny inne jak nieużytki, użytki ekologiczne. Miejscowości na obszarze gminy są znacznie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni 
a także warunków przyrodniczych i ekonomicznych w istotny sposób rzutujących na rozwój rolnictwa 
i stopień jego intensyfikacji.

Poniżej zaprezentowano wykaz użytkowania gruntów w podzielana poszczególne miejscowości 
na terenie Gminy Łowicz wg Studium.

Tabela: Użytkowanie gruntów w miejscowościach Gminy Łowicz

| Obręby ewidencyjne | Powierzchnia ogółem w ha | Użytki rolne w odsetkach | Lasy i grunty leśne w % | Pozostałe grunty w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
| Bocheń | 827 | 92,6 | 70,0 | 1,1 | 13,9 | 7,6 | 2,2 | 5,2 |
| Dąbkowice Dolne | 594 | 90,1 | 61,9 | 1,2 | 19,4 | 7,6 | 4,7 | 5,2 |
| Dąbkowice Dolne | 451 | 69,7 | 56,1 | 0,9 | 2,7 | 10,0 | 15,7 | 14,6 |
| Guźnia | 880 | 56,1 | 34,9 | 0,9 | 19,0 | 1,3 | 34,9 | 9,0 |
| Jamno | 812 | 82,0 | 57,3 | 0,2 | 10,6 | 13,9 | 9,9 | 8,1 |
| Jastrzębia | 469 | 88,9 | 45,0 | 1,3 | 33,5 | 9,1 | 1,7 | 9,4 |
| Klewków | 329 | 90,9 | 70,8 | 4,3 | 9,1 | 6,7 | - | 9,1 |
| Małszyce | 171 | 90,1 | 75,4 | 5,3 | 1,8 | 7,6 | 0,0 | 9,9 |
| Mystkowice | 508 | 87,4 | 57,1 | 0,8 | 26,0 | 3,5 | 5,7 | 6,9 |
| Niedźwiada | 536 | 82,2 | 63,6 | 3,7 | 16,0 | 4,9 | 0,8 | 11,0 |
| Ostrów | 435 | 88,5 | 65,3 | 1,6 | 7,8 | 13,8 | 5,5 | 6,0 |
| Otolice | 433 | 76,4 | 46,6 | 0,7 | 16,6 | 12,5 | 16,7 | 6,9 |
| Parma | 520 | 79,0 | 61,5 | 0,8 | 3,6 | 13,1 | 14,4 | 6,6 |
| Pilaszków | 559 | 91,1 | 59,7 | 1,1 | 21,5 | 8,8 | 1,8 | 7,1 |
| Placencja | 215 | 89,8 | 60,5 | 0,5 | 7,4 | 21,4 | 3,7 | 6,5 |
| Popów | 622 | 83,6 | 59,0 | 5,9 | 4,2 | 14,5 | 4,5 | 11,9 |
| Strzelcew | 412 | 83,5 | 72,1 | 7,8 | 0,0 | 3,6 | 10,9 | 5,6 |
| Szczudłów | 189 | 75,7 | 51,3 | 0,5 | 17,5 | 6,4 | 19,0 | 5,3 |
| Świące | 165 | 87,9 | 61,2 | 0,6 | 3,7 | 22,4 | 5,4 | 6,7 |
| Świeryż | 986 | 92,5 | 70,3 | 6,0 | 10,3 | 5,9 | 1,6 | 5,9 |
| Wygoda | 839 | 64,8 | 47,2 | 0,2 | 5,5 | 11,9 | 14,5 | 20,7 |
| Zabostów Duży | 521 | 88,5 | 49,9 | 27,3 | 0,0 | 11,3 | 3,4 | 8,1 |
| Zabostów Mały | 292 | 90,4 | 42,5 | 37,0 | 3,4 | 7,5 | 0,3 | 9,3 |
| Zawady | 775 | 85,5 | 63,9 | 0,2 | 13,8 | 7,6 | 9,8 | 4,7 |
| Zielkowice | 789 | 79,2 | 53,0 | 1,3 | 14,8 | 10,1 | 7,1 | 13,7 |
| Gmina - ogółem | 13327 | 82,6 | 57,7 | 3,7 | 12,1 | 9,1 | 8,6 | 8,8 |

Źródło: Studium…, 2013, s. 28

„Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie gminy jest znacznie zróżnicowana, nawet 
w granicach poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Generalnie najcenniejsze zasoby użytków rolnych występują w części północno-wschodniej gminy (wsie Popów, Zabostów Mały, Zabostów Duży, fragment gruntów wsi Strzelcew), północno-centralnej (wsie Niedźwiada, Małszyce i Świeryż), również - w części południowo-zachodniej (wsie Bocheń, Dąbkowice Górne). Większość gruntów ornych tych obszarów zaliczana jest do klas gleboznawczych III i IV (kompleksy pszenny dobry 
do żytniego dobrego). Natomiast obszary południowe i centralne gminy dysponują gruntami o niskiej jakości, w przewadze klasy V i VI, o minimalnym udziale gleb poddanych ustawowym rygorom ochrony. Użytki rolne w granicach wsi Zawady, Wygoda, Parma, Jamno, Jastrzębia, Świące 
i Szczudłów to w ponad 4/5 gleby słabe i najsłabsze, klasy V i niższej. Klasy bonitacyjne występujących na terenie gminy użytków zielonych są wyższe niż dla pozostałych użytków rolnych, 
tj. gruntów ornych i sadów. 54,3% powierzchni łąk i pastwisk to grunty klasy III i IV, podczas gdy

do klas bonitacyjnych gruntów ornych: II, IIIa, IIIb, IVa i IVb zaliczanych jest 44,8 % ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów.” (…)

„Sektor publiczny nie odgrywa istotnej roli w gospodarowaniu gruntami na terenie gminy, zarówno jako „właściciel”, jak i jako „faktyczny użytkownik”. W grupie państwowych gospodarstw rolnych użytkujących grunty na terenie gminy są dwa gospodarstwa, których siedziby znajdują się w mieście Łowiczu: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt (użytkuje grunty o łącznej powierzchni ok. 18 ha), Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych (użytkuje grunty o powierzchni ok. 11 ha). Większy areał gruntów stanowi zasób Skarbu Państwa, w dużej części przekazany do dyspozycji Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Takie grunty znajdują się przede wszystkim w Zawadach, Parmie, Ostrowie, Otolicach, Zielkowicach, także w Niedźwiadzie (największe areały). O wielkości produkcji rolniczej na terenie gminy decydują użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych - w tej grupie własności pozostaje 94% powierzchni użytków rolnych. Niewielki udział w strukturze własności mają właściciele nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych mniejszych od 1 ha.

Prawie połowa indywidualnych gospodarstw rolnych (z siedzibami na terenie gminy Łowicz) 
to gospodarstwa z grupy gospodarstw małych, głównie posiadających od 1 do 5 ha użytków rolnych. Najkorzystniejszą strukturę obszarową gospodarstw (średnia powierzchnia gospodarstwa powyżej 7ha) mają wsie: Zawady, Świące, Dąbkowice Dolne, Bocheń, Ostrów Pilaszków, Mystkowice. 
Są to zachodnie tereny gminy, o zróżnicowanych warunkach glebowo-rolniczych 
(choć w większości średnio dobrych). Najniższą średnią powierzchnię gospodarstwa posiadają wsie Strzelcew, Zielkowice, Małszyce, Placencja, Parma, Popów, Jastrzębia położone w otoczeniu 
m. Łowicza i we wschodniej części gminy (na osi linii kolejowej do Skierniewic). Występuje stała tendencja do zmniejszania się liczby gospodarstw w ogółem.

Strukturę gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych wykazuje tabela poniżej.

Tabela: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych

|  | ogółem | prowadzące działalność rolniczą |
| --- | --- | --- |
| ogółem | 1328 | 1235 |
| do 1 ha włącznie | 150 | 73 |
| 1 - 5 ha | 461 | 445 |
| 5 - 10 ha | 387 | 387 |
| 10 -15 ha | 200 | 200 |
| 15 ha i więcej | 130 | 130 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa.

Grunty ogółem w gospodarstwach rolnych stanowią 78, 15% powierzchni całkowitej Gminy Łowicz, użytki rolne zajmują 89% gruntów ogółem, należy dodać, że 99%z nich to użytki rolne w dobrej kulturze. Pod zasiewami znajduje się ok. 45% powierzchni Gminy. W wielu gospodarstwach rolnych występują łąki trwałe, lasy i grunty leśne.

Tabela: Użytkowanie gruntów w Gminie Łowicz

|  | gospodarstwa rolne ogółem, powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| grunty ogółem | 10406,24 |
| użytki rolne ogółem | 9297,12 |
| użytki rolne w dobrej kulturze | 9187,34 |
| pod zasiewami | 6001,97 |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | 176,85 |
| uprawy trwałe | 532,79 |
| sady ogółem | 530,76 |
| ogrody przydomowe | 15,27 |
| łąki trwałe | 2236,91 |
| pastwiska trwałe | 223,55 |
| pozostałe użytki rolne | 109,78 |
| lasy i grunty leśne | 631,76 |
| pozostałe grunty | 477,36 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa

Pod względem upraw w Gminie Łowicz dominują zboża, następnie ziemniaki, warzywa gruntowe oraz rośliny strączkowe na ziarno. W znikomym stopniu buraki cukrowe i uprawy przemysłowe oraz rzepak i rzepik - 0.

Tabela: Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju

| ogółem | 1075 |
| --- | --- |
| zboża razem | 1009 |
| zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 1006 |
| ziemniaki | 388 |
| uprawy przemysłowe | 4 |
| buraki cukrowe | 4 |
| rzepak i rzepik razem | 0 |
| strączkowe jadalne na ziarno razem | 50 |
| warzywa gruntowe | 177 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa

Wśród zwierząt gospodarskich dominuje drób, następnie bydło i trzoda chlewna. Mniejszą wartość stanowią konie.

Tabela: Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)

|  | liczba gospodarstw | zwierzęta gospodarskie [szt.] |
| --- | --- | --- |
| bydło razem | 606 | 9176 |
| bydło krowy | 545 | 5322 |
| trzoda chlewna razem | 208 | 8367 |
| trzoda chlewna lochy | 149 | 672 |
| konie | 22 | 72 |
| drób ogółem razem | 336 | 240843 |
| drób ogółem drób kurzy | 312 | 231509 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost mieszkańców Gminy Łowicz, którzy korzystają zarówno z wodociągów, jak i kanalizacji. Istotny w 2014 r., 
bo dwukrotny wzrost, w stosunku do 2005 roku, nastąpił w kategorii korzystający z kanalizacji.

Tabela: Korzystający z instalacji w % ogółu ludności Gminy Łowicz

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | 83,1 | 83,8 | 83,8 | 84,8 | 85,0 | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 85,7 | 96,3 |
| kanalizacja | 11,4 | 11,9 | 11,9 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 22,3 | 22,9 | 24,0 | 24,4 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wodociągi

W 2014 roku wodę dostarczało do poszczególnych siedlisk sieci wodociągowe o łącznej długości 
100 km obejmujące wszystkie pasma zabudowy zagrodowej na obszarze gminy.

Pokrycie zapotrzebowania zapewniają ujęcia wody o następującej charakterystyce:

Bocheń, Dąbkowice Górne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Placencja, Zabostów Duży, Zawady.

Mapa: Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Łowicz

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łowicz na lata 2010-2013 z perspektywą 
na lata 2014-2017, s.. 13

„Poza komunalnymi ujęciami istnieją ujęcia zakładowe w Wytwórni Mas Bitumicznych w Jamnie (Zasoby – 55,5 m3/h h-41,7m), Jamno „Przyjaźń” (Zasoby – 34 m3/h h-50m), Bocheń-ferma (Zasoby – 18 m3/h h-107m), Popów – cegielnia (Zasoby – 18,3 i 9,7 m3/h h-46m). Ujęcia te nie są włączone do komunalnego systemu zaopatrzenia w wodę..

Podstawowe dane dotyczące infrastruktury wodociągowej zawiera poniższa tabela.

Tabela: Wodociągi w Gminie Łowicz

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda dostarczana gospodarstwom domowym [dam3] | 376,9 | 330,1 | 330,6 | 304,2 | 297,6 | 337,3 | 302,6 | 326,7 | 333,9 | 408,3 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] | 87,5 | 89,3 | 89,3 | 92,5 | 93,6 | 95,4 | 95,6 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] | 6183 | 6213 | 6205 | 6279 | 6317 | 6400 | 6444 | 6448 | 6490 | 7352 |
| Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 1812 | 1893 | 1893 | 2021 | 2053 | 2078 | 2110 | 2147 | 2150 | 2196 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Kanalizacja

Dla obszaru Gminy Łowicz sporządzono w 2014 roku aktualizację koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łowicz, która jest podstawą do opracowań projektowych i realizacji cząstkowych zadań.

Koncepcja zakłada zbilansowanie ścieków z obszaru Gminy Łowicz na poziomie 1059,9 m3/d.

System będzie w pełni skorelowany z systemem kanalizacyjnym m. Łowicza.

Podstawowy układ sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a) sieć dla wsi Zabostów Duży, Zabostów Mały i Popów z włączeniem do kanalizacji 
w ul. Warszawskiej w Łowiczu (Oczyszczalnia ścieków zakładów mleczarskich).

b) sieć dla wsi Parma, Placencja, Zielkowice z włączeniem do kanalizacji w ul. Gen. Klickiego 
w Łowiczu (Oczyszczalnia miejska w Łowiczu),

c) sieć dla części wsi Zielkowice Za Koleją i Zielkowice Góry z włączeniem do kanalizacji 
w ul. Filtrowej w Łowiczu (Oczyszczalnia miejska w Łowiczu) - system wspólny z osiedlem zabudowy jednorodzinnej Mysłaków - Brzozówek w gminie Nieborów,

d) sieć dla wsi Zawady i Wygoda z włączeniem do kanalizacji w ul. Katarzynów w Łowiczu (Oczyszczalnia miejska w Łowiczu),

e) sieć dla wsi Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Pilaszków (część południowa) i Jamno 
z oczyszczalnią lokalną w Dąbkowicach Górnych (Kolonia Kusa),

f) sieć dla wsi Guźnia z oczyszczalnią lokalną w Guźni,

g) sieć dla wsi Pilaszków i Jastrzębia z włączeniem do kanalizacji w osiedlu Górki w Łowiczu (Oczyszczalnia miejska w Łowiczu),

h) sieć dla wsi Mystkowice, Bocheń, Ostrów, Otolice, Świące i Szczudłów z oczyszczalnią lokalną ww. wsi Ostrów,

i) sieć dla wsi Świeryż, Niedźwiada, Klewków i Małszyce z włączeniem do kanalizacji w ul. Armii Krajowej lub Kiernozkiej w Łowiczu (Oczyszczalnia miejska w Łowiczu),

j) sieć dla wsi Strzelcew z oczyszczalnią lokalną w Popowie.

Do czasu zrealizowania całego systemu utylizacja ścieków sanitarnych oparta jest o zbiorniki 
do gromadzenia z wywozem do najbliższych oczyszczalni w Łowiczu lub z utylizacją 
w obrębie areałów własnych gospodarstw rolnych. Na obszarze gminy nie występują duże zwarte kompleksy zabudowy nierolniczej na małych działkach, w związku z czym powszechna jest utylizacji ścieków oparta o areał własnych gospodarstw rolnych.(…) Dla niektórych obiektów użyteczności publicznej zastosowano urządzenia gromadzące i podczyszczające ścieki sanitarne wspólne dla kilku budynków połączonych lokalną siecią kanalizacyjną. Sytuacje takie występują w obiektach szkół podstawowych”.

Poniższa tabela wskazuje na pozytywny trend w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego wyrażony stopniowym wzrostem długości czynnej sieci kanalizacyjnej. Skutkuje to wzrostem liczby połączeń do budynków mieszkalnych a w konsekwencji blisko dwukrotnym, w stosunku do 2005 roku, wzrostem liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2014 r. - 1865 os.

Tabela: Kanalizacja w Gminie Łowicz

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 18,2 | 18,2 | 20,0 | 20,2 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 235 | 247 | 247 | 444 | 446 | 446 | 505 | 520 | 553 | 565 |
| ścieki odprowadzone [dam3] | 5,1 | 26,5 | 26,0 | 101,1 | 64,4 | 0 | 2 | 1 | 3,0 | 103,0 |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | 848 | 883 | 882 | 1488 | 1499 | 1516 | 1685 | 1721 | 1820 | 1865 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Jak wskazuje tabela poniżej na terenie Gminy Łowicz obserwuje się spadek liczby zbiorników bezodpływowych na rzecz wzrastającej liczby oczyszczalni przydomowych.

Tabela: Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w Gminie Łowicz w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zbiorniki bezodpływowe [szt.] | 1546 | 1546 | 1550 | 1550 | 1188 |
| oczyszczalnie przydomowe [szt.] | 49 | 49 | 58 | 73 | 89 |
| stacje zlewne [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Zgodnie z danymi WIOŚ za 2014 r. Gmina Łowicz nie posiada oczyszczalni ścieków w o emisjach zanieczyszczeń do wód lub do ziemi powyżej 5 m3/d w 2014 roku (w tym mechaniczno- biologiczne).

System odprowadzania i oczyszczania wód opadowych.

Na obszarze gminy nie występują sieci komunalne kanalizacji deszczowej.

Spełnienie warunku czystości wód opadowych wymaga rozwiązania następujących problemów:

- budowę niezależnych systemów dla terenów projektowanych osiedli zabudowy jednorodzinnej o utwardzonych nawierzchniach ulic,

- odprowadzenia wód opadowych do lokalnych odbiorników lub powierzchniowo - 
przy zachowaniu przepisów szczególnych,

- zachowania zasady odprowadzania wód opadowych do wód powierzchniowych bądź ziemi 
po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonym w przepisach szczególnych,

- budowę systemu odprowadzenia wód opadowych wokół zbiornika wodnego Guźnia zapewniającego ochronę przed wodami z jezdni dróg i terenów zabudowanych.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Zasilanie w energię elektryczną na terenie Gminy Łowicz prowadzone jest głównie przez Polską Grupę Energetyczną S.A. Spółka PGE Dystrybucja (Oddział Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Łowicz), która obsługuje wszystkie gminy powiatu łowickiego, z wyjątkiem gminy Kiernozia. Dystrybutorem energii elektrycznej jest tam Energa-Operator S.A.

Główne urządzenia i sieci na terenie Gminy Łowicz to (na podstawie Studium):

„- główne punkty zasilania położone w Łowiczu, GPZ-Sochaczewska (Łowicz-1) dla północnej części gminy i GPZ-Kolejowa (Łowicz-2) dla południowej części gminy,

- linię elektroenergetyczną średniego napięcia wychodzące z GPZ Sochaczewska i GPZ Kolejowa ukształtowane w pierścień, obsługującą południową część gminy,

- linie elektroenergetyczne średniego napięcia kierunku Zduny, Wyborów i Kompina, obsługujące północne fragmenty gminy,

- liczne odgałęzienia linii elektroenergetycznych średniego napięcia ze stacjami transformatorowymi (74 obiektów) o dostatecznej gęstości,

- urządzenia i sieci posiadają rezerwę możliwości dostarczenia energii odbiorcom a zaopatrzenie 
w energię elektryczną nie stanowi problemu o decydującym znaczeniu dla rozwoju gminy.

Obszar gminy przecinają linie elektroenergetyczne przesyłowe wysokich napięć w tym:

- Rogowiec - Płock o napięciu 400kV (obszary wsi Zawady, Parma, Popów, Zabostów Mały 
i Zabostów Duży),

- Łowicz 1 - Sochaczew o napięciu 110kV (obszary wsi Popów, Zabostów Mały i Zabostów Duży), przewidywana do modernizacji z wymianą konstrukcji wsporczych i zwiększenia przekroju przewodów,

- Łowicz 2 - Głowno o napięciu 110kV (obszary wsi Jastrzębia i Jamno),

- Łowicz 1 - Żychlin o napięciu 110kV (obszary wsi Małszyce, Klewków, Niedźwiada, Świeryż),

- Łowicz 1 - Łowicz 2 o napięciu 110kV (obszary wsi Jastrzębia)”.

CIEPŁOWNICTWO

„Stan zagospodarowania w tym zakresie wskazuje na następujące uwarunkowania:

- źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń są paleniska piecowe a w budynkach mieszkalnych w dobrym stanie technicznym lokalne instalacje centralnego ogrzewania,

- głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel i produkty węglopochodne,

- sporadycznie występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym 
lub gazie Propan-Butan,

- źródłem energii dla celów kulinarnych i podgrzewania wody są paleniska kuchenne, kuchnie na propan-butan oraz kuchnie elektryczne, uzupełniająco termy elektryczne i gazowe,

- w obiektach użyteczności publicznej, modernizacje urządzeń grzewczych polegają 
na wprowadzaniu jako czynnika - oleju opałowego (szkoły),

- nie występują na obszarze gminy przemysłowe źródła ciepła,

- niski stopień koncentracji zabudowy wskazuje na brak podstaw do promocji i realizacji zdala-czynnych źródeł ciepła.”

Rurociągi przesyłowe.

„(…) Obszar gminy przecina rurociąg przesyłowy paliw płynnych ograniczając sposób gospodarowania na fragmentach terenów wsi Jamno, Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Pilaszków, Ostrów, Otolice, Świące i Szczudłów. Ropociąg posiada system automatycznych zasuw ograniczających skutki przypadków nadzwyczajnych wycieków paliw do środowiska.”

GAZYFIKACJA

W sieć gazową na terenie powiatu łowickiego zaopatrzone są 4 gminy: miasto Łowicz, oraz gminy: Łowicz, Łyszkowice i Nieborów, natomiast sieć rozdzielcza dotyczy gminy miejskiej i wiejskiej Łowicz.

Charakterystykę sieci gazowej na terenie Gminy Łowicz przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Sieć gazowa w latach 2011-2013 – dane dla Gminy Łowicz

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci ogółem [m] | 7 597 | 7 597 | 7 597 |
| Długość czynnej sieci przesyłowej [m] | 7512 | 7512 | 7512 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [m] | 85 | 85 | 85 |
| Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.] | 1 | 1 | 1 |
| Odbiorcy gazu [gosp.] | 1 | 1 | 1 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp.] | 1 | 1 | 1 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2023, s. 93

„Poprzez obszar Gminy (miejscowość Zielkowice) przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 
DN200 Skierniewice - Łowicz. Stacja redukcyjna gazu z wysokiego na średnie ciśnienie usytuowana jest przy granicy miasta Łowicza z wsią Zielkowice. Od stacji poprzez teren wsi Zielkowice przebiega sieć średniego ciśnienia do zakładu produkcyjnego "Braci Urbanek" w Łowiczu.

Na obszarze Gminy Łowicz nie występują odbiorcy gazu przewodowego średniego ciśnienia. Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w gaz (propan-butan) w 11kg butlach.

Dystrybucję wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli - minimum jeden punkt na miejscowość.

Zgodnie z koncepcją rozwoju sieci województwa skierniewickiego, projektowana jest realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Łowicz - Kutno.

Sieci średniego ciśnienia na obszarze gminy mogą być oparte o stację redukcyjną usytuowaną 
w Łowiczu. Program gazyfikacji gminy wymaga pełnej koordynacji z programem gazyfikacji miasta Łowicza na zasadzie rozbudowy sieci już istniejących w południowej i północnej części miasta.”

GOSPODARKA ODPADAMI

„Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy zobowiązane są osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku, powinien zostać ograniczony do dnia 31.12.2020 r. nie więcej niż 35% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.”

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem zajmuje się Gmina. Odpady są odbierane z nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem, przez wybraną w przetargu firmę.

Wobec powyższego na terenie Gminy Łowicz w wyniku przetargu Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., 
ul. Łąkoszyńska 127, 99 – 300 Kutno, odbiera odpady z terenu gminy.

System gromadzenia odpadów w Gminie Łowicz polega na segregacji:

- Worki w kolorze zielonym: nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe;

- Worki w kolorze żółtym: odpady suche: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;

- Worki w kolorze brązowym: odpady ulegające biodegradacji;

- Pojemnik na pozostałe odpady – zmieszane odpady pozostałe po selektywnej zbiórce.

Pojemniki o pojemności 120 l i 240 l oraz worki czarne 120 l przeznaczone są na zmieszane odpady komunalne.

Tabela: Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem [t] | 568,75 | 548,73 | 913,96 | 1058,49 | 886,11 |
| ogółem na 1 mieszkańca [kg] | 75,8 | 72,8 | 121,5 | 140,3 | 116,8 |
| z gospodarstw domowych [t] | 537,60 | 517,88 | 702,06 | 863,09 | 665,60 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Na terenie powiatu łowickiego znajduje się jedno, aktualnie funkcjonujące, składowisko odpadów zlokalizowane w miejscowości Jastrzębia, w gminie wiejskiej Łowicz (składowisko przyjmuje odpady komunalne).

Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 30 kg na osobę w danym roku, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony należy dostarczyć we własnym zakresie (nieodpłatnie) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK), który znajduje się 
na składowisku odpadów w Jastrzębi.

Jednocześnie PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie oraz nie przyjmuje odpadów komunalnych.

Ponadto należy podkreślić szczególną staranność władz samorządowych w zakresie usuwania szkodliwego wpływu azbestu na mieszkańców i środowisko przyrodnicze. Gmina Łowicz 
przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi zrealizowała w ostatnim czasie projekt:

„Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Łowicz”:

Wartość ogólna zadania: 27.470,28 zł;

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 27.195,00 zł;

Wkład własny 275,28 zł.

Zadanie dotyczy zbiórki i utylizacji 92,805 Mg odpadów zawierający azbest na terenie Gminy Łowicz.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne Źródła Energii (OZE), wg Ustawy z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne 
to: (...) źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki uszczegóławia ww. definicję o następujące źródła energii pochodzące:

- z elektrowni wodnych i wiatrowych,

- ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu,

- ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych i kolektorów produkcji ciepła,

- ze źródeł geotermalnych,

- oraz jest nią również część energii odzyskanej z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Lokalne władze samorządowe pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez następujące działania:

- Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe 
na obszarze gminy;

- Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;

- Planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Podstawowymi przesłankami dla rozwoju OZE na szczeblu lokalnym stają się więc m.in.:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z rozproszonych i zdywersyfikowanych źródeł zaopatrywania społeczności lokalnych w energię,

- wsparcie rozwoju gospodarczego regionu, ale także wzrost dochodów gminy, tym samym poziomu i jakości świadczonych usług publicznych,

- możliwość kreowania pozytywnego wizerunku gminy jako jednostki proinnowacyjnej 
i proekologicznej,

- wzrost konkurencyjności gminy, ograniczenie skutków niestabilnego zasilania i strat energii przy przesyle z dużych odległości,

- stworzenie czynnika motywującego do działania lokalną turystykę,

- pobudzanie transferu wiedzy i nowych technologii.

Poniżej zaprezentowano odnawialne źródła energii na terenie województwa łódzkiego w 2011 r. 
(wg opracowania BPPWŁ), z uwzględnieniem powiatu łowickiego

Mapa: Odnawialne źródła energii w woj. łódzkim i powiecie łowickim

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Wersja elektroniczna www.strategia.lodzkie.pl, [Dostęp: 2.12.2015]

Jak wynika z powyższej mapy, na terenie powiatu łowickiego dostrzega się następujące realizacje:

- Potencjalna strefa wód geotermalnych rozwoju balneologii;

- Potencjalna strefa wód geotermalnych rozwoju ciepłownictwa;

- Elektrownie słoneczne;

- Elektrownie wiatrowe i elektrownie wodne.

Z kolei w oparciu o Interaktywną Mapę OZE Urzędu Regulacji Energetyki, na terenie powiatu łowickiego wyszczególniono rodzaje funkcjonujących OZE, są to:

- Elektrownia wiatrowa na lądzie o mocy 0,500 MW;

- 2 Elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW, każda o mocy 0,045 MW.

BIOMASA

Wg Ustawy z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii:biomasa to „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego 
ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych 
i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania odpadów”.

Obecnie Gmina Łowicz nie posiada instalacji do uzyskiwania energii z biomasy.

ENERGIA WODNA

Na terenie Gminy Łowicz nie występuje elektrownia wodna, czytając zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, na terenie kraju, w tym także na terenie województwa łódzkiego istnieje mało znaczący potencjał energetyki wodnej, co skutkuje niską efektywnością ekonomiczną zastosowania ww. źródła energii.

ENERGIA SŁONECZNA

Energia słoneczna może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, podgrzewania wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Instalacjami wykorzystującymi tę energię są kolektory słoneczne (wytwarzanie energii cieplnej) oraz ogniwa fotowoltaiczne (wytwarzanie energii elektrycznej).

Mapa: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny]

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [za:] Usłonecznienie - średnie roczne sumy (godziny) [w:] Atlas klimatu Polski (red.) H. Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005, www.imgw.pl

Mapa: Usłonecznienie Polski w roku 2014

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://www.imgw.pl/klimat/#

Na obszarze Gminy Łowicz na budynkach prywatnych występują kolektory słoneczne wykorzystywane do produkcji energii.

ENERGIA WIATRU

Mając na uwadze obszary chronione, strefy lokalizacji turbin wiatrowych nie mogą powodować przekroczeń akustycznych na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych w tym Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.).

Wg opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych, na co wskazuje mapa poniżej.

Mapa: Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło: www.baza-oze.pl

Jak wskazuje Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023: „Powiat łowicki cechuje się położeniem w bardzo korzystnej strefie pod względem energetycznych warunków wiatrowych (Strefa II).”

Z racji tego powiat łowicki skupia się przede wszystkim na energetyce wiatrowej.

Na terenie powiatu łowickiego, w Gminie Łowicz w miejscowości Niedźwiada koło Łowicza, 
od 2007 roku funkcjonuje elektrownia wiatrowa o mocy 250 kW. W powiecie znajdują się również kolektory słoneczne u osób prywatnych.

BIOGAZ

Na szczególną uwagę z punktu widzenia rozwoju gminy wiejskiej zasługuje biogaz, w tym tzw. biogaz rolniczy. Wg Ustawy z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii:

- biogaz to gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;

- biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego 
lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;

W świetle Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r (Stan na dzień 27.11.2015 r.), określone zostały dla wytwórców energii odnawialnej parametry jakościowe wytworzenia 
i wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci dystrybucji gazowej, co może rodzić pewne trudności 
z wdrażaniem wykorzystania biogazu jako źródła energii wśród lokalnych przedsiębiorców.

Na terenie Gminy Łowicz nie funkcjonuje obecnie żadna instalacja pozyskująca energię elektryczną 
z wykorzystaniem biogazu, w tym biogazu rolniczego.

ENERGIA GEOTERMALNA

Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii definiuje energię geotermalną jako energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi.

„Zasoby geotermalne dla powiatu łowickiego nie są tak istotne jak w innych częściach województwa łódzkiego. Jak widać na poniższym opracowaniu kartograficznym gęstość strumienia cieplnego należy do jednych z niższych na tle kraju”.

Mapa: Gęstość strumienia cieplnego

Źródło: POŚ dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023, s.98, 
[za:] „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020”, Instytut Energetyki Odnawialnej, 2011.

Na terenie Gminy Łowicz nie funkcjonuje obecnie żadna instalacja pozyskująca energię 
z wykorzystaniem energii geotermalnej.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej w swoich celach wskazuje:

1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska przyrodniczego.

Edukacja ekologiczna jako podstawowy warunek realizacji Polityki Ekologicznej państwa sprawia, 
że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza co roku określoną kwotę na to działanie jako, że w Strategii Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW na lata 2013 - 2016 
z perspektywą do 2020 roku podnosi rangę znaczenia pojęcia edukacja ekologiczna: 
„(…) oprócz funkcji edukacyjnej winna ona stanowić element informacyjny i promocyjny w ramach projektów inwestycyjnych, nie powinna jednocześnie ograniczać swej roli do podnoszenia świadomości społecznej w odniesieniu wyłącznie do problemów środowiskowych, występujących
 w konkretnych obszarach (ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, ochrona klimatu i atmosfery), ale również w odniesieniu 
do szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Edukacja ekologiczna powinna służyć „zazielenianiu gospodarki”, kształtując świadomość i kreując dalsze działania polityków, decydentów 
i przedsiębiorców, ale także podkreślając rolę społeczeństwa w działaniach edukacyjnych.”

Na obszarze gmin powiatu łowickiego, Powiat Łowicki zrealizował przy współudziale środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, program „Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Powiatu Łowickiego w 2009 r.” , były to m.in.: zbiórki plastikowych nakrętek, zużytych baterii czy aluminiowych puszek.

Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Łowicz w zakładce ekologia czytamy:

„NASZEGO ŚRODOWISKA NIE DOSTAJEMY W SPADKU PO NASZYCH PRZODKACH, 
LECZ POŻYCZAMY JE DLA NASZYCH DZIECI".

Stanowi to jednocześnie deklarację ze strony władz lokalnych, że tematyka ekologii jest szczególnie ważna z punktu widzenia dalszego rozwoju Gminy Łowicz.

Na terenie Gminy Łowicz edukacje ekologiczna prowadzona jest przede wszystkim poprzez jednostki oświatowe:

- Szkoły prowadzone przez Gminę:

  - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Dąbkowicach,

  - Szkoła Podstawowa w Popowie z/s w Łowiczu,

  - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zielkowicach,

  - Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie z/s w Łowiczu.

- Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz 
w ramach Zespołu Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz:

  - Szkoła Podstawowa w Jamnie,

  - Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie,

  - Szkoła Podstawowa w Wygodzie,

„Szkoły podejmują bardzo wiele istotnych działań w zakresie szeroko pojętej edukacji proekologicznej mającej na celu tworzenie nowych wzorców zachowań oraz kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw uwzględniających troskę o jakości środowiska lokalnego i globalnego. Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez placówki edukacyjne należą:

- coroczne obchody Światowego Dnia Ziemi,

- cykliczna akcja Sprzątanie Świata,

- konkursy wiedzy ekologicznej o zasięgu szkolnym, lokalnym i regionalnym,

- zajęcia edukacyjne dla uczniów,

- dokarmianie zwierząt oraz ptactwa w sezonie zimowym w ramach współpracy z Ligą Ochrony Przyrody,

- zbiórki surowców wtórnych: makulatury, baterii oraz puszek aluminiowych.

Uczniowie uczestniczą również w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki oświatowe. Do najważniejszych z nich należą:

  - projekt „Ziemio, jesteś piękna” – konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej organizowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi,

  - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Bocian”, którego celem jest inwentaryzacja oraz obserwacja populacji bociana białego na terenie Gminy Łowicz,

  - konkurs plastyczny „Pustułka – nasz najmniejszy sokół”, którego organizatorem jest Biblioteka Powiatowa w Łowiczu oraz Towarzystwo „Bocian”,

  - projekt edukacyjny „Z dziobakiem – naukowcem do Londynu” organizowany przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące pod patronatem rektorów Politechniki Łódzkiej 
i Uniwersytetu Łódzkiego adresowany do młodzieży gimnazjalnej.

Urząd Gminy Łowicz partycypuje w realizacji niektórych z powyższych działań. Są to głównie coroczne wsparcia finansowe akcji Sprzątania Świata oraz obchodów Światowego Dnia Ziemi” .

Ponadto Gmina Łowicz zrealizowała w 2013 r. projekt Promocja walorów Gminy Łowicz poprzez wznowienie publikacji pt. „Gmina Łowicz. Kraina nad Bzurą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu była prezentacja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz walorów przyrodniczych Gminy Łowicz w celu efektywnej promocji podłowickich wsi jako terenów atrakcyjnych turystycznie.

Gmina Łowicz korzystając ze wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowała projekt Moja wymarzona ekopracownia pn. „Z bliska
 i z daleka obserwuję życie” w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie. Całkowita wartość projektu - 36 799,01 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 29 857,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione: pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z nauką ekologiczną, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, pozostałe wyposażenie pracowni.

Realizacja projektu wpłynie m.in. na polepszenie warunków nauczania, wzrost poziomu wiedzy 
i świadomości ekologicznej oraz przyczyni się do wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów szkoły, a w konsekwencji pozytywnie wpłynie na realizację i efekty wdrażania niniejszego PGN wśród mieszkańców Gminy Łowicz.

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

KRAJOBRAZ I RZEŹBA TERENU

Rzeźba terenu w granicach Gminy Łowicz jest słabo urozmaicona pod względem hipsometrycznym ale w jej obszarze można wyróżnić więcej niż gdzie indziej, elementów geomorfologicznych. Dominującym obszarowo elementem morfologicznym jest płaska i rozległa (0,5 - 3,0 km) dolina rzeczna Bzury, wykorzystująca jako miejsce swojego biegu dno Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, formowanej przez procesy aluwialne zachodzące w strefie proglacjalnej fazy leszczyńskiej 
i poznańskiej stadiału głównego zlodowacenia Wisły. Obszar doliny zawiera liczne formy erozji 
i akumulacji fluwialnej, w tym zarówno pozostałości śródrzecznych kęp świadczące o rozłogowym typie przepływu pra Bzury, jak i starorzecza oraz zatorfione tarasy zalewowe, świadczące 
o dominującym od późnego holocenu przepływie meandrowym. Dolinie Bzury, łagodnie przechodzącej ku południowi w obszar równiny aluwialnej stanowiącej pedyment Wzniesień Łódzkich, towarzyszy rozbudowana prawobrzeżnie sieć dolin cieków - dopływów, o dnach również płaskich 
i szerokich.

Na północ od krawędzi doliny Bzury, w granicach mezoregionu Równiny Kutnowskiej, teren jest niemal płaski a spadki nie przekraczają 0,5%. Urozmaicenie rzeźby terenu stanowią jedynie liczne wielkopromienne zagłębienia bezodpływowe. Również płaskie są obszary położone w kierunku 
na południe od doliny Bzury. Rozcinają je rozległe doliny o bardzo łagodnych stokach. Spadki także nie przekraczają 0,5% mimo, iż od południowych granic gminy ku północy obszar ten wykazuje wyraźny spadek ukierunkowany ku osi doliny Bzury. W południowo-zachodniej części gminy widoczne są w terenie formy pagórkowate, powstałe w wyniku szczelinowej akumulacji wodnolodowcowej 
w warunkach deglacjacji aeralnej lądolodu stadiału Pilicy, zwane Wałem Dąbkowickim i stanowiące kontynuację Wzgórz Domaniewickich. Spadki terenu dochodzą tam do 5,0%, a miejscami nawet 
do 10,0%. Między Zawadami a Placencją występuje natomiast niewielki obszar wydmowy 
(płaskie rozwiane pole wydmowe) utworzony w obrębie pokrywy aluwialnej.

Najniższe wysokości bezwzględne występują w dolinie Bzury i wynoszą od 80 m do 85 m n.p.m. 
a najwyższe w obrębie Wału Dąbkowickiego i osiągają wartość 115 m n.p.m.

W wyniku działalności człowieka pojawiły się w krajobrazie gminy nowe formy morfologiczne.

Są to przede wszystkim wyrobiska poeksploatacyjne, głównie w południowej części gminy 
(Guźnia i Dąbkowice Górne), ale także w Świeryżu, Niedźwiadzie i Popowie. W terenie zaznaczają się również nasypy dróg i kolei.

Uogólniając rzeźba terenu nie stanowi elementu ograniczającego dla rozwoju zabudowy i rozwoju rolnictwa.

KLIMAT

„Według regionalizacji klimatycznej przeprowadzonej w oparciu o częstotliwość występowania określonych typów pogody - opracowanie Alojzego Wosia w w/wym. Atlasie Rzeczpospolitej Polskiej - obszar gminy leży na wschodnim skraju regionu zwanego „Środkowopolskim”. Generalizując region ten charakteryzują w stosunku do innych regionów Polski:

- duża częstotliwość występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadu,

- małą częstotliwością występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, dni z dużym zachmurzeniem i dni z opadem,

- średnią częstotliwością występowania dni z pogodą przymrozkową - bardzo chłodną oraz umiarkowanie mroźną, z dużym zachmurzeniem, z opadem, także z pogodą dość mroźną, pochmurną, bez opadu.

Warunki klimatyczne panujące na obszarze gminy określa się jako względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów klimatu, które uznaje się za sprzyjające rozwojowi obszarów zalicza się:

- warunki solarne wyróżniające się wysokim usłonecznieniem (z roczną sumą całkowitego promieniowania słonecznego - 86,3 kcal/cm2, przy krajowych wartościach maksymalnych 
87,8 kcal/cm2 i minimalnych - 73,7 kcal/cm2, ze wskaźnikiem usłonecznienia względnego średnio w roku - 37%), stosunkowo dużą ilością dni pogodnych (miesięcznie 6,6), stosunkowo małym zachmurzeniem,

- warunki termiczne charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem termicznym (23 stopnie C, 
przy najwyższym dla kraju - 24,8 stopnie C), stosunkowo długim okresem bezmroźnym w roku (231 dni),

- warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegetacyjnym - 214 dni, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie,

- warunki biometeorologiczne, przy wskaźniku biometeorologicznym wahającym się 
od 1,8 do 1,9.

Za niekorzystne, z punktu widzenia potrzeb gospodarczych, a w szczególności potrzeb rolniczej działalności, należy uznawać następujące czynniki klimatyczne:

- niedobór opadów atmosferycznych, wyrażający się średnioroczną sumą opadów atmosferycznych od 525 mm do 550 mm, niską - średnioroczną sumą dni z opadem 
135,7, także wysoką częstotliwością występowania ciągów bezopadowych (okresów posusznych),

- wysoką wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest również przyczyną okresowych deficytów wody w glebie (rocznie od 500 do 520 mm).

Zróżnicowanie warunków morfologicznych i morfogenetycznych na terenie gminy i z tym związane zróżnicowanie warunków gruntowo-wodnych, wpływają na pewną zmienność warunków klimatu lokalnego. Z uwagi na płytkie zaleganie wód gruntowych na rozległych i licznych w granicach gminy, obniżeniach dolinnych i zagłębieniach bezodpływowych - należy liczyć się z występowaniem niekorzystnych warunków klimatyczno-zdrowotnych na przeważających obszarach centralnej, zachodniej i południowo-wschodniej częściach gminy. W obszarach tych niekorzystne są warunki wilgotnościowe, większe jest prawdopodobieństwo występowania przymrozków przygruntowych 
i inwersji temperatury, również częstsze przypadki zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza oraz mgieł. Nie należy doszukiwać się widocznego oddziaływania zabudowy miasta Łowicza różnicującego warunki klimatyczne w terenach przygranicznych gminy jako, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie 
ma ośrodków wysokiej i zwartej zabudowy miejskiej.”

WARUNKI WODNE

Wody powierzchniowe

„Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez teren gminy jest rzeka Bzura, lewobrzeżny dopływ Wisły. Rzeka płynie poprzez centralną części gminy, z zachodu na wschód (…). Jest to typowa rzeka nizinna, z licznymi starorzeczami i zabagnieniami w dolinie. Współczesne koryto Bzury uformowało się w obniżeniu pradoliny warszawsko-berlińskiej. Jej taras zalewowy jest tutaj bardzo rozległy a Bzura jest ciekiem, na którym mogą mieć miejsce powodzie roztopowe i opadowo-rozlewne.

Wszystkie pozostałe cieki wodne przepływające przez teren gminy lub graniczące z obszarem gminy to dopływy Bzury. Do większych cieków należą: Słudwia z Nidą, Bobrówka, Uchanka i Zwierzyniec 
z Zielkówką. Ich ujścia znajdują się na terenie gminy lub w granicach miasta Łowicza. Charakterystyczne dla układu przestrzennego sieci rzecznej na obszarach gminy jest jej asymetria; gęstość sieci rzecznej w obszarach położonych na południe od Bzury- w granicach Równiny Łowicko-Błońskiej - jest duża, w przeciwieństwie do obszarów północnych - Równiny Kutnowskiej, gdzie 
w zasadzie jedynym liczącym się, naturalnym ciekiem jest Słudwia.

Słudwia jest najdłuższym i jednym z niewielu w ogóle, lewobrzeżnym dopływem Bzury a w granicach gminy leży niewielki, ujściowy jej odcinek. Dolinę rzeki w dolnym jej biegu charakteryzuje niewielki spadek. Okresowo wysokie stany i przepływy po roztopach wiosennych i obfitych opadach letnich mogą stwarzać i tutaj zagrożenie powodziowe.

Prawobrzeżnym dopływem Bzury jest rzeka Bobrówka, której obszar źródliskowy leży w Bobrowej 
w gminie Łyszkowice. Koryto tej rzeki wyznacza południowo-zachodnią granicę gminy a następnie przebiega równolegle do koryta Bzury. Uchodzi w granicach miasta, tuż przy zachodniej granicy 
z gminą. (…).

Zarówno Uchanka jak i Zwierzyniec zachowują na całej swej długości południkowy przebieg. Pierwsza z nich bierze początek w Godzianowie, druga - w Woli Drzewieckiej gm. Lipce. Oba cieki uchodzą 
do Bzury w obrębie miasta (prawobrzeżne dopływy).

Na całym obszarze gminy, ale szczególnie w jej części południowej, znajdują się inne cieki wodne (bez nazwy), o charakterze naturalnym i rowy melioracyjne, których wody bezpośrednio i pośrednio zasilają rzekę Bzurę. Należy się spodziewać, iż na te wody wprowadzają zanieczyszczenia środkami produkcji rolniczej, lokalnie także zrzuty ścieków komunalnych. Brak danych o stanie czystości wód nie pozwala określić skali tego oddziaływania.

Na terenie gminy nie występują większe powierzchnie wód stojących. Jedyne zbiorniki to wyrobiska pokopalniane w Guźni, bezodpływowe i bezdopływowe, zasilane wodami pierwszego poziomu wodonośnego. Zbiorniki o głębokości do 24 m od poziomu terenu otaczającego. Powierzchnia zbiorników ulega zmianie z uwagi na kontynuację eksploatacji na kierunku zachodnim i jednocześnie zapełnianie od strony wschodniej osadami z górniczego zakładu przetwórczego. Na terenie gminy Domaniewice, ale bezpośrednio przy południowo-zachodniej granicy z gminą Łowicz, znajdują się dwa, duże sztuczne zbiorniki wodne: jezioro Rydwan i jezioro Okręt, wykorzystywane do hodowli ryb (zasilane przez wody Bobrówki). Sporadycznie w terenach zabudowy wiejskiej spotyka się niewielkie sadzawki przyzagrodowe.

(…)

Wody gruntowe

Warunki występowania wody gruntowej są pochodną ukształtowania powierzchni terenu i budowy geologicznej. Na obszarze gminy Łowicz wyróżniono trzy typy hydrogeologiczne o odmiennym sposobie występowania wody gruntowej najpłytszego poziomu wodonośnego. Obszary typu I, gdzie najpłytszy poziom wody gruntowej występuje pod postacią warstwy wodonośnej wśród utworów 
o dobrej i średniej wodoprzepuszczalności (piaski wodnolodowcowe, piaski eoliczne, piaski rzeczne, eluwia). Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości uzależnionej od lokalnego ukształtowania powierzchni terenu i kierunku podziemnego przepływu wód. Miąższość piaszczystej warstwy wodonośnej na obszarze zmienia się w szerokich granicach. Największe wartości osiąga 
w obrębie wyraźnych kulminacji powierzchni terenu, gdzie miąższość tych utworów powszechnie przekracza kilkanaście metrów i więcej, a wody gruntowe występują tu stosunkowo głęboko (kilka lub kilkanaście m ppt). Rzadziej utwory sypkie są płytko (2-3 m ppt.) lub bardzo płytko (<2,0 m ppt.) podścielone glinami zwałowymi. Słabo przepuszczalne gliny stanowią wtedy ekran utrzymujący infiltrujące wody opadowe na płytkim poziomie. Omawiane, najpłytsze wody gruntowe nie są izolowane od powierzchni terenu, stąd wrażliwość warstwy wodonośnej na zanieczyszczenie jest duża. Najsilniej narażone na kumulację zanieczyszczeń są obszary o małej zasobności i słabej wymianie wód (mała miąższość warstwy wodonośnej).

Obszary typu II, gdzie brak ciągłej warstwy wodonośnej, a woda gruntowa występuje okresowo 
w cienkiej pokrywie piaszczystej lub eluwialnej, leżącej na utworach trudno przepuszczalnych, takich jak gliny zwałowe. Częste są tu również sączenia występujące w glinach zwałowych. Bardzo słabe warunki filtracji sprawiają, że podziemny, poziomy przepływ wody gruntowej jest praktycznie niemożliwy. Woda gruntowa gromadzi się dzięki miejscowej infiltracji, a zanika w wyniku parowania. 
W okresach mokrych, przy słabym parowaniu, praktycznie na całym obszarze tego typu, wody przypowierzchniowe występują pod postacią izolowanych, soczewkowatych warstw wodonośnych znikomej miąższości lub jako sączenia na głębokości mniejszej niż 1 m. Wysoki stan wód utrzymuje się względnie długo. Podczas suszy letniej na znacznych obszarach przypowierzchniowa woda gruntowa zanika całkowicie, a utrzymują się będące podciśnieniem wody podziemne zawarte 
w piaszczystych soczewkach wśród warstwy nieprzepuszczalnej. Okresowo występujące płytkie wody przypowierzchniowe ograniczają możliwość lokalizacji obiektów budowlanych z podpiwniczeniem.

Trzeci typ obszaru" charakteryzujący się brakiem występowania płytkich wód gruntowych związany jest z kulminacjami powierzchni terenu w zachodniej i południowej części gminy w obrębie utworów glacjalnych i (glin zwałowych – gdzie przy wyraźniejszych spadkach powierzchni powoduje, że wody opadowe szybko spływają powierzchniowo i wgłębnie na tereny niżej położone) oraz na południowym wschodzie w utworach fluwioglacjalnych osiągających kilkumetrową miąższość. Charakter budowy geologicznej (glina zwałowa z lokalnie cienką warstwą piasków fluwioglacjalnych) przy wyraźniejszych spadkach powierzchni powoduje, że wody opadowe szybko spływają powierzchniowo i wgłębnie 
na tereny niżej położone.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że znaczne obszary gminy charakteryzują się stosunkowo głębokim występowaniem wód gruntowych obszary typu I (część północna gminy) 
i III (część południowa gminy). Najpłycej wody gruntowe występują w dolinach rzek i w obrębie wyraźnych obniżeń powierzchni terenu.

Na części terenów położonych na zachodzie i północy gminy występują okresowo płytkie wody gruntowe utrzymujące się na stropie glin zwałowych.

Warunki hydrogeologiczne

Opisywany obszar położony jest wg podziału hydroregionalnego Polski (PIG Warszawa 1991) 
w zachodnim krańcu regionu południowo-mazowieckiego stanowiącego południową część makroregionu wschodniego Niżu Polskiego. Region ten obejmuje Nieckę Mazowiecką jako główny element strukturalny. Na opisywanym obszarze wyróżnia się trzy piętra wodonośne o zasięgu regionalnym:

- piętro wodonośne kredy górnej - paleocenu,

- piętro wodonośne oligoceńsko - mioceńskie,

- piętro wodonośne czwartorzędu.”

GLEBY

„Charakterystyczne dla terenu Gminy Łowicz jest znaczne zróżnicowanie warunków glebowych, charakteryzowanych poprzez oznaczenie typów genetycznych gleb, rodzajów gleb, klasy rolniczej przydatności gleb. Wynika ono przede wszystkim ze zróżnicowania podłoża mineralnego i stosunków wodnych, w mniejszym stopniu ze zróżnicowania ukształtowania terenu.

Na obszarach położonych na północ od doliny Bzury i na wschód od doliny Słudwi 
(w obrębie Równiny Kutnowskiej) wykształciły się gleby mineralne wytworzone z glin zwałowych lekkich, piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach. Są to generalnie gleby klasy brunatnoziemne - gleby płowe (pseudobielicowe), gleby brunatne wyługowane oraz pseudoglejowe (klasy bonitacyjne IV i III według systematyki PTG, rzadziej klasy V). Przydatność rolnicza tego typu gleb jest wysoka. Tworzą kompleksy rolnicze żytnie bardzo dobre (4), także żytnie dobre (5). Miejscami gleby brunatnoziemne (te wytworzone z piasków słabogliniastych) stanowią kompleksy żytnio-ziemniaczane (6 żytnie słabe).

W tej części terenu gminy, fragmentarycznie, występują także gleby typu czarnoziemne 
(czarne ziemie i szare ziemie). Ponieważ ich podłoże stanowią gliny zwałowe są to gleby o wysokiej przydatności rolniczej. W zależności od panujących w obszarze stosunków wodnych stanowią kompleksy glebowo-rolnicze: pszenny dobry (2), żytni bardzo dobry (4) i zbożowo-pastewne mocne (8).

Typ gleb czarnych i szarych ziem dominuje w zachodniej części obszaru gminy 
(generalnie na południe od doliny rzeki Bzury i zachód od rzeki Uchanki). (…) Obok gleb kompleksu 
2-go (pszennego dobrego) znajdują się gleby kompeksu 6 (żytniego słabego) i 9 (zbożowo-pastewnego słabego).

Na południowych obszarach gminy, na podłożu które stanowią utwory piaszczyste równin aluwialnych, „królują” gleby rdzawe (skrytobielicowe) i bielicowe. Ich skałą macierzystą są piaski słabogliniaste, rzadziej piaski gliniaste i piaski luźne, a w obrębie Wału Dąbkowickiego - piaski i żwiry. Z punktu widzenia rolniczego są to gleby słabe, żytnie kompleksów 6 (żytni słaby) i 7 (żytnio-łubinowy). Najbardziej charakterystyczną cechą fizyczną jest ich słabe uwilgotnienie. We fragmentach tej części gminy (zwłaszcza grunty wsi Zielkowice), w warunkach dużego uwilgotnienia wykształciły się natomiast czarne ziemie i szare ziemie, kompleksu żytniego słabego (6).

W dolinie rzeki Bzury i Słudwi znajdują się gleby napływowe - mady rzeczne. (…) Gleby pokryte 
są trwałymi użytkami zielonymi typu łęgowego.

W nielicznych obniżeniach terenu (fragmenty południowe wsi Jastrzębia i Guźnia) wykształciły się gleby hydromorficzne, reprezentowane głównie przez typy gleby murszowej i glejowej oraz wytworzonej z torfów niskich. Gleby te użytkowane są jako użytki zielone bagienne i pobagienne.

Na terenie gminy Łowicz nie notowane są przekroczenia szkodliwych związków chemicznych 
w glebie. Należy jednak przypuszczać, że wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych występują zanieczyszczenia w glebie substancjami pochodzącymi ze spalania materiałów pędnych 
(nie prowadzono badań w tym zakresie na terenie gminy).”

ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH I ICH WYDOBYCIE

„Rozpoznane na terenie gminy surowce mineralne to naturalne kruszywa mineralne jakimi 
są wodnolodowcowe utwory okruchowe oraz gliny eluwialne i zwałowe (genetycznie związane 
ze stadiałem Pilicy zlodowacenia Warty), jako surowce ilaste ceramiki budowlanej (opracowanie CUG Kombinat Geologiczny „Północ” - ”Surowce użyteczne miasta i gminy Łowicz.”, 1981 r.).

Duże nagromadzenie kruszyw naturalnych występuje w obrębie Wału Dąbkowickiego, gdzie prowadzona jest na skalę przemysłową ich eksploatacja. W obszarze tym wymienia się udokumentowane złoża kruszywa piaszczysto - żwirowego, eksploatowane przez Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” w Łodzi - złoża „Rydwan” (wyeksploatowane z 2 dodatkami o zaniechanej eksploatacji), „Dąbkowice Górne” (wyeksploatowane), „Dąbkowice III” (wyeksploatowane), Guźnia W (wyeksploatowane) i „Guźnia I-2” (eksploatacja zaniechana).

(…) Drugą kopaliną występującą na terenie gminy, w granicach wsi Popów, jest glina zwałowa stanowiąca surowiec ilasty dla produkcji grubościennych wyrobów ceramiki budowlanej, głównie cegły pełnej. Z udokumentowanych złóż wymieniono „Kręta Niedźwiada” (położone pomiędzy zabudową wsi Niedźwiada, nieeksploataowane i częściowo zabudowane), „Klewków I” (wyeksploatowane) 
i „Klewków II” (nieeksploatowane). Jakość surowców ilastych na obszarze gminy nie jest dobra, stąd obserwuje się zaniechanie produkcji w cegielniach pracujących na tych złożach (Popów).”

TERENY ZIELENI, W TYM LASY, WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

LASY I TERENY ZIELENI

W 2014 r. grunty leśne w Gminie stanowią 1392,08 ha, zatem lesistość Gminy kształtuje się 
na poziomie 10,4%. Około 60% gruntów leśnych należy do osób prywatnych.

Tabela: Grunty leśne w Gminie Łowicz

| ogółem | lesistość w % | grunty leśne publiczne ogółem | grunty leśne prywatne |
| --- | --- | --- | --- |
| ha | % | ha | ha |
| 1392,08 | 10,4 | 556,48 | 835,60 |

Źródło: Dane GUS, BDL

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie przyrody (teks jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) 
do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Mapa poniżej przedstawia formy ochrony przyrody występujące na obszarze Gminy Łowicz.

Mapa: Formy ochrony przyrody na obszarze Gminy Łowicz

Źródło: Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.geoserwis.gdos.pl, 
[Dostęp: 08.12.2015 r.]

Na obszarze gminy wyróżniono 1 pomnik przyrody, jest to wiąz szypułkowy w miejscowości Niedźwiada. Pomnikiem przyrody stał się na mocy Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Skierniewickiego 
z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego 
Nr 2, poz. 9. Obwód drzewa na wys. 1,3 m to 300 cm.

Obszar Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z art. 40 ust.1. Ustawy o ochronie przyrody (teks jednolity  Dz. U z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na obszarze Gminy Łowicz występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej utworzony 24.03.2009 roku, o powierzchni całkowitej 36650 ha. Obejmuje on gminy: Łęczyca, Miasto Łęczyca, Świnice Warckie, Grabów, Witonia, Góra Św. Małgorzaty, Piątek, Kutno, Bedlno, Krzyżanów, Łowicz, Miasto Łowicz, Bielawy, Nieborów, Domaniewice oraz Bolimów.

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu w prawnego: Rozporządzenie Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 75, poz.710) zmienione Rozporządzeniem Nr 18/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 236, poz. 2116) Uchwała NR LXI/1686/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany rozporządzenia Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, zmienionego rozporządzeniem Nr 18/2009 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz. 2842).

Opis obszaru: ochrona cennych walorów przyrodniczych największej na terenie województwa pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim o specyficznych, choć w znacznym stopniu przekształconych, warunkach środowiska przyrodniczego, wykorzystanej obecnie przez doliny Bzury 
i Neru; stanowi część korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym łączącego dolinę Wisły z doliną Warty.

Jest to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

Obszar Natura 2000

Wg wyżej wspomnianej Ustawy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Na terenie Gminy Łowicz wyznaczono dwa obszary Natura 2000, należą do nich Pradolina Bzury-Neru oraz Pradolina Warszawsko-Berlińska. Poniżej zamieszczono opis obszarów, sporządzony 
na podstawie informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.natura2000.gdos.gov.pl. „Pradolina Warszawsko-Berlińska, objęta ochroną w postaci dwóch obszarów Natura 2000 
(PLH 100006 Pradolina Bzury-Neru oraz PLB 100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska), mimo niemal tysiącletniego użytkowania gospodarczego, stanowi ważną w skali regionu, kraju i całej sieci obszarów Natura 2000, ostoję różnorodności biologicznej. Na skutek interpelacji przyrodników Ministerstwo Środowiska zdecydowało się ujednolicić granice obu obszarów Natura 2000 ustanowionych w obrębie Pradoliny. W związku z powyższym nastąpiło dopasowanie granic obszaru mniejszego (PLH Pradolina Bzury-Neru) do przebiegu granic obszaru o większej powierzchni 
(PLB Pradolina Warszawsko-Berlińska). Granice Pradoliny Bzury-Neru poprowadzono zgodnie 
z wytycznymi do Planu Ochrony Obszaru Pradolina Warszawsko-Berlińska, dzięki czemu uzyskano dokładność przebiegu granic do pojedynczych działek ewidencyjnych.”

Pradolina Bzury-Neru, kod obszaru PLH100006

„Charakteryzowany obszar obejmuje odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej pomiędzy Łowiczem 
a Dąbiem. Pradolina jest obecnie wykorzystywana przez wiele cieków, z których najważniejsze 
to: Bzura (we wschodniej części Pradoliny) i Ner (w zachodniej części Pradoliny). Koryta większości cieków, w tym Bzury i Neru, są silnie zmienione i uregulowane. Do skanalizowania koryt rzek Pradoliny doszło na szeroką skalę w latach 60. i 70. Większa część charakteryzowanego obszaru zajmowana jest przez użytki zielone (łąki kośne, pastwiska) i użytki rolne. Niemal cały teren jest użytkowany rolniczo, miejscami intensywnie. Niewielkie kompleksy lasów łęgowych zachowały się 
nad Bzurą w okolicy miejscowości Ktery i Pęcławice oraz nad Nerem - w okolicy miejscowości Leszno. Istotnym zjawiskiem w Pradolinie jest obecnie regeneracja lasów łęgowych na porzuconych łąkach wzdłuż cieków. Przykładem takiego spontanicznie odtwarzającego się (od około 20 lat) łęgu, może być las na wschód od miejscowości Młogoszyn. Głównym walorem płatów roślinności łęgowej spontanicznie odtwarzających się na porzuconych łąkach łęgów jest naturalność zachodzących 
tam procesów przyrodniczych. Stosunkowo dużą część Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej zajmują kanały melioracyjne, starorzecza i torfianki - pozostałość po dawnej eksploatacji cennych pokładów torfu. W wielu miejscach torf uległ wypaleniu podczas pożarów spowodowanych wypalaniem łąk 
i celowymi podpaleniami (…). Silne odwodnienie opisywanego terenu, spowodowane wadliwie działającymi melioracjami, doprowadziło do znaczącego zubożenia różnorodności biologicznej Pradoliny oraz do rozpoczęcia procesu mineralizacji pokładów torfu. Obecnie w wietrzne dni 
nad Pradoliną unoszą się chmury pyłu pochodzącego ze zmurszałego torfu. Bardzo ważnym elementem przyrody Pradoliny są rozległe połacie łąk i pastwisk. Stanowią one istotną ostoję różnorodności biologicznej; można tam spotkać wiele ginących gatunków roślin oraz zwierząt, szczególnie ptaków siewkowatych. Elementem antropogenicznym lecz na stałe wpisanym w krajobraz i przyrodę Pradoliny są stawy rybne, utrzymywane tu od stuleci stawy rybne. Stanowią one istotną 
w skali Europy ostoję ptaków wodno-błotnych, ważną szczególnie podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Stawy rybne zapewniają również przetrwanie wielu gatunkom roślin związanych 
ze zbiornikami wodnymi. Warty podkreślenia jest fakt, iż silnie zanieczyszczone do niedawna wody Neru i Bzury obecnie stopniowo oczyszczają się, między innymi dzięki procesom samooczyszczania. Do cieków płynących przez Pradolinę wróciły już bobry oraz 18 gatunków ryb, a za nimi - wydry. Przenikanie się przyrody i efektów działalności gospodarczej człowieka w granicach Pradoliny zaowocowało wytworzeniem się specyficznej mozaiki siedlisk przyrodniczych złożonych z łąk, pastwisk, pól uprawnych, turzycowisk, zarośli wierzbowych, łęgów, starorzeczy, stawów i cieków. (…)

Jakość i znaczenie: Charakteryzowany odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, objęty ochroną 
w granicach obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru, jest najcenniejszym obszarem bagiennym 
w środkowej części Polski. W dużej części ostoi zachodzi sukcesja regeneracyjna na skutek wycofywania się rolnictwa. Efektem tego procesu jest odtwarzanie się lasów łęgowych, olsowych, zarośli wierzbowych oraz szuwarów. Pradolina Bzury-Neru ma również duże znaczenie jako ostoja roślinności halofilnej. Wciąż można tu napotkać płaty zbiorowisk tego typu roślinności, jednak jest 
ona w zdecydowanym odwrocie.

Szczególnie istotny jest fakt, potwierdzony przez liczne ostatnio badania przyrodnicze w granicach Pradoliny, iż mimo kompleksowego zmeliorowania tego terenu, wciąż posiada on unikatową wartość przyrodniczą. Potwierdzają to liczne stanowiska roślin chronionych i ginących (np. goryczka wąskolistna i groszek błotny) oraz liczne występowanie zwierząt, w szczególności ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi. (…)”

Pradolina Warszawsko-Berlińska, kod obszaru: PLB100001

„Obszar obejmuje odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej pomiędzy Łowiczem a Dąbiem (długości około 80 km, o średniej szerokości 2 km). W obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 znajduje się obszar „siedliskowy” Pradolina Bzury-Neru PLH100006. Decydującą rolę w ukształtowaniu powierzchni omawianego obszaru odegrała 
tzw. epoka lodowa, która spowodowała przekształcenie wcześniejszej rzeźby terenu. (…)

Jakość i znaczenie:

Zawiera ostoje ptasie IBA Dolina Neru PL079 oraz Dolina Bzury PL080. Obszar stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych. Występuje, co najmniej 57 gatunków ptaków z Załącznika 
I „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE” z czego 26 to gatunki lęgowe. Gniazduje 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 0,5% populacji krajowej następujących gatunków zagrożonych w skali globalnej (C1): rycyk, kulik wielki (PCK) oraz wodniczka. Ponadto w jego obrębie gniazduje co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: gęgawa, cyranka, płaskonos, krakwa, perkozek, bąk (PCK), błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, wodnik, rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), krwawodziób, podróżniczek (PCK), brzęczka, remiz, wąsatka (PCK), dziwonia; a powyżej 0,5% - czernica, głowienka, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, bielik, pustułka, kokoszka, łyska, kszyk, dudek; stosunkowo wysoką liczebność osiągają: bocian biały, czajka, derkacz (gatunek zagrożony w skali globalnej) 
i żuraw. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C3) gęsi zbożowej, gęsi białoczelnej, siewki złotej i łabędzia czarnodziobego.”

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE

„Zgodnie z oceną uwarunkowań sozologicznych, na obszarze gminy występują zagrożenia dla środowiska zamieszkania człowieka oraz dla środowiska przyrodniczego. Należą do nich:

- skażenia bakteriologiczne i chemiczne powietrza,

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

- emisja odorów i hałasu,

- emisja pola magnetycznego,

- toksyczne odpady stałe.

Zagrożenia mogą mieć charakter stały i nadzwyczajny.”

Tabela: Czynniki zagrożenia i ich źródła

| Obszar zagospodarowania | Emitor | Czynniki zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| 1. Fragmenty wsi Popów, Małszyce | Droga krajowa Nr 92 | - hałas, - zapylenie i spaliny |
| 2. Fragment wsi Zielkowice | Droga krajowa Nr 70 | - hałas, - zapylenie i spaliny |
| 3. Fragment wsi Otolice | Droga wojewódzka Nr 703 | - hałas, - zapylenie i spaliny |
| 4. Wieś Jamno | Droga krajowa Nr 71 | - hałas, - zapylenie i spaliny |
| 5. Fragmenty zabudowy wsi Zielkowice i Niedźwiada | Linia kolejowa Kutno Warszawa | - hałas - wibracje |

Źródło: Studium…, 2013, s. 50-51

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią i osuwania się mas ziemnych

Zagrożenie powodziowe stwarzają rzeki Bzura i Bobrówka.(…) Na terenie gminy nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE

„Ze względu na położenie powiatu łowickiego na przecięciu szlaków, którymi przewożone 
są materiały niebezpieczne, istnieje zagrożenie skażenia środowiska. W wyniku katastrofy komunikacyjnej, awarii podczas transportu może dojść do zanieczyszczeń środkami chemicznymi. Uwolnienie toksycznych substancji może stanowić nie tylko zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale także skażenie i degradację środowiska naturalnego – skażenie powietrza, gleby i wód. Zagrożenie związane jest z eksploatacją dróg krajowych nr 2, czy nr 71. Na trasie z Kutna do Skierniewic 
(przez Łowicz) przewożone są m.in. amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum.

Problemowe są również węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym i stacje rozrządowe 
i przeładunkowe, w obszarze których może dojść do uwolnienie się Toksycznych Środków Przemysłowych. Jeden z węzłów na terenie województwa łódzkiego znajduje się w Łowiczu.”

STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Na mocy Uchwały nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.

Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002: § 12. Programem ochrony powietrza objęte 
są obszary powiatów woj. łódzkiego, w tym powiat łowicki oraz gmina wiejska Łowicz.

Gmina objęta jest programem w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Gmina wiejska Łowicz wraz z miastem Łowicz została objęta obszarem przekroczeń kod Ld12SldPM10d04. Cały obszar zajmuje powierzchnię 23,9 km2, zamieszkiwany jest przez 28,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 709,2 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 85,2 μg/m3 w Łowiczu; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 83. 
W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa.

Tabela: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d04

| Typ emisji | % udział w stężeniach |
| --- | --- |
| Napływ | 34,0 |
| Powierzchniowa | 49,3 |
| liniowa | 15,3 |
| Rolnictwo | 1,4 |

Poniżej przedstawiono mapę obszaru (mapy pochodzą z ww. Uchwały).

Mapa: Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d04 w strefie łódzkiej w 2012 r.

Mapa: Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d04 w strefie łódzkiej w 2012 r.

Obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 
w strefie łódzkiej w 2012 r. to m.in. teren gminy Łowicz, został zakwalifikowany do obszaru przekroczeń kod Ld12SldB(a)Pa01.

Najwyższy udział w stężeniach na obszarze ma emisja powierzchniowa, następnie napływowa, zaś emisje liniowa i przemysłowa charakteryzują się najmniejszym udziałem w stężeniach.

Tabela: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01

| Typ emisji | % udział w stężeniach |
| --- | --- |
| Napływ | 12,0 |
| Powierzchniowa | 84,9 |
| liniowa | 1,0 |
| przemysłowa | 2,1 |

„Ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych na dużym obszarze województwa łódzkiego, w granicach którego leżą 42 miasta (…). Często obszary przekroczeń obejmowały oprócz miast także liczne gminy wiejskie oraz wiejskie obszary gmin miejsko-wiejskich (znajdujących się pod wpływem napływu zapylonych mas powietrza z dużą zawartością benzo(a)pirenu z obszarów zurbanizowanych).”

Mapa poniżej prezentuje obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie łódzkiej – część 1.

Mapa: Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie łódzkiej w 2012 r. – część 1

Mapa: Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie łódzkiej w 2012 r. – część 1

Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla okresu uśredniania wyników pomiarów 24-godziny w gminie wiejskiej Łowicz:

- Powierzchnia obszaru przekroczeń poziomu dopuszczalnego: 6,4 km2,

- Liczba ludności obszaru przekroczeń: 0,4 tys.,

- Emisja łączna PM10 z obszaru przekroczeń: 167,3 kg.

Obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 [Mg] w gminie wiejskiej Łowicz:

- Powierzchnia obszaru przekroczeń poziomu docelowego: 125,2 km2,

- Liczba ludności obszaru przekroczeń: 7,3 tys.,

- Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń: 19,8 kg.

Poniżej przedstawiono działania naprawcze programu w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 dla kodów obszarów przekroczeń: Ld12SldPM10d04 i Ld12SldB(a)Pa01, 
w ramach których zakwalifikowano Gminę Łowicz:

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego

| LdEM01 | budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i energetycznych |
| --- | --- |
| LdEM03 | stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła |
| LdEM04 | stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”) |
| LdEM05 | stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim |
| LdEM06 | przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji |
| LdEM07 | prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do powietrza spaliny |
| LdEM08 | termomodernizacja budynków |
| LdEM09 | instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych |
| LdEM10 | instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych |
| LdEM11 | kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych |
| LdEM12 | kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola warunków ich eksploatacji |
| LdEM13 | organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk i grillowania |
| LdEM14 | skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ścierniska i pól |
| LdEM15 | wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach |
| LdEM99 | Inne niewymienione działania |

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej)

| LdEL02 | rozwój systemu transportu publicznego zapewniającego szybkie, dogodne dojazdy, w szczególności do pracy, placówek edukacyjnych i obiektów użyteczności publicznej |
| --- | --- |
| LdEL03 | budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu |
| LdEL04 | tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów |
| LdEL05 | kształtowanie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników emisyjnych |
| LdEL06 | kształtowanie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zamiast indywidualnego transportu prywatnego |
| LdEL07 | zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania z tego transportu |
| LdEL09 | budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu |
| LdEL10 | sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne |
| LdEL11 | czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w czasie dni bezopadowych |
| LdEL12 | wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni |
| LdEL13 | planowe utwardzanie dróg gruntowych |
| LdEL14 | modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji |
| LdEL15 | stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu |
| LdEL16 | budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu |

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami

| LdGOP01 | likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon |
| --- | --- |
| LdGOP02 | zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon |
| LdGOP03 | wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon |

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

| LdGOK01 | wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji |
| --- | --- |
| LdGOK02 | usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów |
| LdGOK03 | zachęcanie do stosowania kompostowników |
| LdGOK04 | organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpowszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania |
| LdGOK05 | rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja o lokalizacji tych miejsc zbiórki |
| LdGOK06 | organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich jak np. makulatura |
| LdGOK07 | zbiórka makulatury |

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy

| LdEDU1 | kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom |
| --- | --- |
| LdEDU2 | prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw nie-kwalifikowanych i odpadów |
| LdEDU3 | uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej |
| LdPRO1 | promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej |
| LdPRO2 | propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego |

Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego (LdZAG)

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:

- sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu 
i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi warunkami:

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),

- lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych 
i użyteczności publicznej,

- wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni.

Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza (LDlE01) - kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.

Kierunek nr 10 – w zakresie finansowania realizacji działań naprawczych programów ochrony powietrza (LdFIN)

Stworzenie preferencji finansowania dla:

- realizacji działań naprawczych programu ochrony powietrza na wskazanych w Programie obszarach przekroczeń,

- działań wynikających z planów działań krótkoterminowych,

- wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza.

Kierunki i zakres działań naprawczych mających na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu:

„głównym działaniem naprawczym służącym osiągnięciu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest redukcja emisji dokonana przez zmianę sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe lub bezemisyjne (…) wskaźniki emisji ze źródeł energetyki zawodowej są znacznie niższe niż ze źródeł spalania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, gdzie ciepło wytwarzane jest zazwyczaj w przestarzałych konstrukcyjnie kotłach c.o. oraz piecach domowych i gdzie spalane są tanie sortymenty węgla niskiej jakości, często niesortymentowe 
lub stosowana jest niedopuszczalna pod względem prawnym praktyka spalania lub współspalanie odpadów komunalnych. Sprawność energetyczna tych instalacji jest niska i zazwyczaj nie przekracza średniorocznie 50%. Skutkiem tego jest nadmierne zużycie węgla i wysoka emisja do powietrza, 
w tym zanieczyszczeń wysoce szkodliwych dla zdrowia nanoszonych na ziarnach pyłu zawieszonego PM10. Proekologicznym rozwiązaniem problemu z niską emisją jest rozbudowa czy też budowa sieci gazowej i zastąpienie ogrzewania węglowego niskoemisyjnym gazowym.

Preferowanym sposobem jest również wymiana źródeł węglowych na nowej generacji wysokosprawne olejowe lub na biomasę, instalowanie źródeł geotermalnych niskotemperaturowych, szczególnie jeśli wspomagane jest źródłami solarnymi. Konieczność redukcji emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego winna być uwzględniona we wszystkich lokalnych strategiach, programach 
i planach, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego i planach zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe.

Duże znaczenie dla obniżenia poziomu stężeń ma realizacja działań zmierzających do redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 pochodzenia komunikacyjnego wytwarzanego podczas spalania paliw 
w silnikach spalinowych oraz podczas ścierania opon i nawierzchni dróg. Udział emisji liniowej pyłu zawieszonego PM10 w ogólnym poziomie stężeń na obszarach przekroczeń wynosi od 0,2% 
do 37,5%, natomiast benzo(a)pirenu od 0,2 do 2,1%. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej można osiągnąć za pomocą wszelkich działań mających na celu zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów silnikowych na drogach, (…), a więc poprzez budowę obwodnic, autostrad, rozwój transportu publicznego oraz ograniczanie brudu drogowego, poprzez regularne czyszczenie ulic, szczególnie 
w dni bezdeszczowe, utwardzanie, remonty i czyszczenie dróg. Znaczenie dla obniżenia poziomu stężeń ma ograniczanie emisji źródeł punktowych - instalacji przemysłowych o wysokich emitorach, 
co ma wpływ na zmniejszenia poziomu tła, szczególnie ponadregionalnego. (…)

Istotnym elementem zapewniającym realizację Programu jest edukacja ekologiczna na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza, polegająca na wykształceniu społecznych postaw i zachowań proekologicznych służących poprawie stanu jakości powietrza 
w miejscu zamieszkania, uświadamiająca o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, poświęcona w głównej mierze właściwemu postępowaniu z odpadami. Temu celowi miałaby też służyć promocja produktów wytworzonych w procesach niskoemisyjnych.”

Na mocy Uchwały nr XLIII/797/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002, gmina wiejska Łowicz została objęta programem ochrony powietrza.

§ 10. Ustala się podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu docelowego ozonu przyziemnego:

1) w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):

a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym transportu publicznego,

b) dalsza rozbudowa systemu transportu publicznego strefy łódzkiej zapewniająca szybkie, dogodne dojazdy do pracy i placówek edukacyjnych,

c) budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu,

d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów,

e) tworzenie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników emisyjnych,

f) tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zamiast indywidualnego transportu prywatnego,

g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania 
z tego transportu,

h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride),

i) budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu,

j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego 
i służbach miejskich na niskoemisyjne,

k) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu,

l) wzmożone badania pojazdów pod wzglądem emisji prekursorów ozonu, tj. NOX i CO,

m) szkolenia kierowców w celu popularyzacji tzw. Eko-drivingu;

2) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego:

a) sukcesywna budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych 
lub/i energetycznych,

b) sukcesywna zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia części gminy w ciepło, polegająca 
na podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych na: posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim bądź zasilane 
w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,

c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła,

d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”),

e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,

f) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających 
do powietrza spaliny,

g) termomodernizacja budynków,

h) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych;

3) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej:

a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie sieci ciepłowniczej lub wymiana przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej 
na wysokosprawne źródła niskoemisyjne posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne 
(„znak bezpieczeństwa ekologicznego”) opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne nisko-temperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie 
z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,

b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne,

c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,

d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,

e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji 
i zmniejszenie zużycia paliw,

f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła,

g) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych,

h) stosowanie technologii o możliwe najniższych wskaźnikach emisji NMLZO,

i) stosowanie materiałów i surowców o niskiej zawartości rozpuszczalników,

j) wprowadzanie dodatkowych, obowiązków pomiarowych emisji NMLZO,

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO;

4) w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej:

a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w Kogeneracji,

b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,

c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw o niskich wskaźnikach emisji 
NO2 i CO,

d) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej,

e) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej,

f) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej,

g) stosowanie technik i technologii mających na celu ograniczenie emisji zorganizowanej NMLZO,

h) stosowanie metod ograniczających emisje niezorganizowaną NMLZO,

i) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji NMLZO ze względu na konieczność ochrony powietrza,

j) termomodernizacja obiektów przemysłowych,

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO,

l) tworzenie preferencji finansowych dla zakładów, które obniżają emisję zanieczyszczeń prekursorów ozonu przed upływem wyznaczonego terminu, (np. dotacje/pożyczki z WFOŚiGW i in.),

m) stosowanie technik i technologii gwarantujących zmniejszenie emisji prekursorów ozonu 
do powietrza,

n) zmiana surowców i materiałów wpływających na zmniejszenie emisji prekursorów ozonu;

5) w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:

a) edukacja społeczeństwa dotycząca:

- zanieczyszczenia powietrza ozonem,

- źródeł pochodzenia ozonu,

- szkodliwości ozonu dla zdrowia,

- działań mogących przyczynić się do obniżenia stężeń ozonu,

- korzyści dla środowiska płynących z obniżenia emisji prekursorów ozonu,

b) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej,

c) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego,

d) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza,

e) promocja produktów wytwarzanych w procesach o niskiej emisji prekursorów ozonu;

6) w zakresie planowania przestrzennego:

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapisów dotyczących:

a) kształtowanie korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast,

b) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta,

c) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem miasta ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,

d) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza;

## Identyfikacja obszarów problemowych

Na obszarze Gminy Łowicz do największych źródeł zanieczyszczeń zaliczana jest emisja niska 
z gospodarstw domowych oraz emisja z transportu. Brak jest większych zakładów przemysłowych, które generowałyby ponadnormatywne wartości zanieczyszczeń. Większe zanieczyszczenie powietrza występuje jedynie na obszarach o zagęszczonej zabudowie, w okresie grzewczym jesienno-zimowym.

Największym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest na obszarze Gminy Łowicz - niska emisja: „Pod pojęciem niskiej emisji najczęściej rozumie się zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego. Procesowi spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja m.in. takich substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Znaczący udział w emisji tych substancji mają procesy spalania w indywidualnych systemach grzewczych, gdzie stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe paliwami stałymi, takimi jak różnego rodzaju węgle kamienne, węgle brunatne, drewno. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach domowych jest najczęściej węgiel o niskich parametrach grzewczych. Niejednokrotnie również stan techniczny kotłów nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem przyczynia się do zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Cechą charakterystyczną emisji tego rodzaju jest to, że emisja substancji następuje z emitorów (kominów), które mają nie więcej niż 30 m wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Dodatkowo zły stan techniczny kominów pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń. Zdarza się również, że 
w kotłach i piecach spalane są odpady komunalne. Powoduje to emisję szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji takich jak benzo(a)piren, dioksyny czy furany.”

Na obszarze Gminy szczególne zagrożenie stanowi opad pyłu. Pyły zawieszone znajdujące się 
w powietrzu (PM10 oraz PM2,5), ze względu na swoją wielkość przedostają się do górnych dróg oddechowych i płuc, a w przypadku pyłu PM2,5 mogą również przenikać do krwi. Mogą stać się istotną przyczyną wielu chorób serca, zaburzeń układu oddechowego, alergii, powstawania nowotworów, wpływając tym samym na jakość oraz skrócenie życia ludzi, mieszkających 
na obszarach z przekroczeniami dopuszczalnych parametrów jakości powietrza.

Najwyższa Izba Kontroli podaje, że w Polsce od lat odnotowuje się najwyższe zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej. Na wielu obszarach, szczególnie w dużych miastach odnotowywane 
są wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, 
a także benzo(a)pirenu. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc 
i układu krążenia, benzo(a)piren jest zaś związkiem silnie rakotwórczym. Jak podają szacunki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza, w Polsce z tego powodu życie traci ok. 45 tys. osób rocznie. W latach 2009 - 2012 główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 
(82%-92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, 
w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Pozostałe przyczyny to zanieczyszczenia komunikacyjne (5,4%-7%) i przemysłowe (1,8%-9%). W tabeli poniżej przedstawiono skutki zdrowotne związane z ekspozycją organizmu ludzkiego na pył zawieszony.

Tabela: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony

Efekty związane z ekspozycją krótkoterminową: zapalenie płuc, objawy oddechowe, niekorzystne efekty w układzie krążenia, zwiększenie spożycia leków, zwiększenie liczby hospitalizacji, zwiększenie umieralności.

Efekty związane z ekspozycją długoterminową: przyrost objawów zmniejszenia czynności oddechowej, zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dzieci, zwiększenie liczby chronicznych objawów chorób górnych dróg oddechowych, zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dorosłych, zmniejszenie oczekiwanej długości życia, wynikające przede wszystkim z umieralności, na choroby układu krążenia i prawdopodobnie na raka płuc.

Źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.”, WIOŚ, Łódź 2014

Zwraca się uwagę, na fakt, że zanieczyszczenia powietrza wpływają w sposób niekorzystny także 
na stan środowiska przyrodniczego, mogą prowadzić do zmian klimatycznych, przyczyniać się 
do zmniejszenia plonów w rolnictwie, niszczenia oraz spowolnienia wzrostu lasów. Stanowią zatem szczególne zagrożenie dla całego ekosystemu.

Obszary problemowe Gminy Łowicz w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
to głównie niska emisja pochodzącą z gospodarstw domowych oraz emisja substancji szkodliwych 
z transportu drogowego.

NISKA EMISJA POCHODZĄCA Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Większość gospodarstw na obszarze Gminy Łowicz korzysta z domowych pieców grzewczych.

Jak wykazała analiza, w 74% budynków/mieszkań za opał służy węgiel (miał,), w około 19% drewno, po około 3% budynków ogrzewana jest ekogroszkiem i gazem, zaś około 1% olejem. W obiektach użyteczności publicznej źródłem ciepła jest głównie prąd, w wielu budynkach wykorzystywane 
są jednak piece węglowe, w kilkunastu funkcjonują już piece olejowe.

Problemem w Gminie jest zatem niska emisja pochodząca w szczególności z gospodarstw domowych. Są to zanieczyszczenia generowane w wyniku spalania paliw w indywidualnych źródłach ogrzewania, jakimi są najczęściej piece węglowe. Emisja ta zwana powierzchniową wynika 
z powszechności stosowania paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego o niskiej jakości, 
w domowych instalacjach grzewczych. Należy jednak zauważyć, że spalane są również odpady, takie jak np. butelki oraz opakowania plastikowe. W trakcie spalania ich w domowych piecach uwalniają się dioksyny i furany, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Największy problem występuje w okresie grzewczym jesienno-zimowym, jednak zadymienie pojawia się również 
w miesiącach ciepłych, kiedy to mieszkańcy podgrzewają wodę czy posiłki. Emisja niska z palenisk domowych w ośrodkach wiejskich ma ogromny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami na wysokości około 10m (głównie domy jednorodzinne), 
co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy - zbyt niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń.

Na skalę problemu niskiej emisji wpływa występująca na danym obszarze zabudowa oraz uwarunkowania środowiskowe. Zwiększone stężenia zanieczyszczeń występują w sezonie grzewczym i w ośrodkach o większej koncentracji zabudowy. Na terenach o zabudowie rozproszonej, emisja niska nie ma takiego znaczenia, gdyż istnieją tam lepsze warunki przewietrzania. 
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Znacznym problemem są również osiedla domów jednorodzinnych o gęstej zabudowie. Dla celów grzewczych wykorzystywane są głównie paliwa stałe, generujące znaczne ładunki zanieczyszczeń, a skupienie wielu domów w jednym miejscu dodatkowo wzmaga niekorzystny efekt.

Przestarzałe i nieefektywne piece w połączeniu z wiekiem budynków i ich stanem technicznym przyczyniają się do obniżenia efektywności energetycznej budynków. Większość budynków w Gminie (54%) powstała do roku 1970, kolejne 35% w latach 1971 – 1988. Okres budowy budynków w Gminie prezentuje poniższy wykres.

Wykres: Zasoby mieszkaniowe wg okresu budowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań do 2002 roku [Dostęp 09.12.2015 r.].

Wiele domów na terenie Gminy wybudowanych jest z pustaków betonowych. Jest to słaby izolator. Wiele domów nie posiada jakiejkolwiek izolacji zewnętrznej. Dominują dachy azbestowe o niskiej efektywności energetycznej. Budynki powstałe przed rokiem 1990 charakteryzują się słabszymi parametrami, od tych powstałych w latach późniejszych. W momencie ich budowy obowiązywały inne podstawy prawne, dostępne były inne techniki i technologie. Stąd obecnie pojawia się problem ich niewłaściwej termoizolacji. Wiele obiektów powstało w latach, kiedy przepisy nie były w tym zakresie restrykcyjne, a istniejące nakazy nie zawsze były wdrażane. Efektem są niewystarczające parametry cieplne ścian, których ułomność dodatkowo wzmacnia nieszczelna stolarka okienna, drzwi 
czy stropodachy. Brakuje efektywnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie te czynniki sprzyjają powstawaniu znacznych strat ciepła w budynku, czego rezultatem jest zwiększone zapotrzebowanie na opał wykorzystywany do ogrzewania obiektu. Również budynki użyteczności publicznej w Gminie, a raczej ich stan techniczny, stopień izolacyjności wywierają wpływ na jakość powietrza, poprzez stosowane tam rodzaje paliw oraz stopień energochłonności. Poniżej przedstawiono efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych, które wskazują na efektywność podejmowanych działań.

Tabela: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych

| Lp. | Sposób uzyskania oszczędności | Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien. | 15 - 25% |
| 2. | Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania ciepła | 10 – 15% |
| 3. | Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna | 5 - 15% |
| 4. | Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach | 10 – 25% |
| 5. | Wprowadzenie podzielników kosztów | 5 – 10% |

Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka Poszanowania Energii. Warszawa 2002.

Warto w tym miejscu zauważyć, że kwestią problematyczną jest także rodzaj opału używanego 
w paleniskach. Najczęściej wykorzystywany jest w tym celu węgiel, miał węglowy, uzupełniony drewnem. Przewaga węgla wynika z przesłanek ekonomicznych, jest on po prostu najtańszym opałem. Dodatkowo charakteryzuje go zróżnicowana jakość, ten o najsłabszych parametrach jest oczywiście najtańszy. Najgorsza sytuacja występuje jednak, gdy mieszkańcy spalają odpady powstające na co dzień w ich gospodarstwach domowych. Wynika to z braku świadomości 
na temat zagrożeń, a także ze złej sytuacji finansowej. Odpady często spalane są tylko po to, aby się ich pozbyć, w sposób szybki, wydaje się bezproblemowy. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy 
z konsekwencji spalania plastikowych opakowań, butelek PET, a nawet gumy w domowych piecach. Ze względu na nieprzystosowanie pieców do spalania odpadów (zbyt niska temperatura spalania oraz brak filtrów), uwalniane są do powietrza substancje toksyczne i rakotwórcze (dioksyny oraz furany), które niosą zagrożenie dla ludności.

Jednym z rozwiązań umożliwiających ograniczenie poziomu zanieczyszczeń są odnawialne źródła energii. Problemem w tym zakresie jest jednak brak wystarczającej wiedzy mieszkańców 
na temat możliwości ich wykorzystania, ale również uzyskania wsparcia finansowego na ich zakup 
i montaż. W przypadku zasadności i ekonomicznej opłacalności zarówno w obiektach prywatnych 
jak i użyteczności publicznej powinno montować się np. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły opalane biomasą. Są to rozwiązania ekologiczne, które czerpią energię z naturalnych 
i powtarzających się procesów przyrodniczych, bez generowania szkód dla środowiska. 
Co za tym idzie, dzięki wykorzystywaniu takich rozwiązań emisja niska ulega zmniejszeniu, albowiem spada zapotrzebowanie na zużywanie tradycyjnego opału.

EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH Z TRANSPORTU DROGOWEGO

Przez obszar Gminy Łowicz przebiegają drogi krajowe oraz drogi wojewódzkie, na których rejestrowany jest coraz wyższy wskaźnik ruchu dobowego pojazdów. Dodatkowo w pobliżu południowych granic Gminy przebiega autostrada A2.

Drogi powiatowe i gminne tworzą dobrze rozwiniętą sieć doprowadzającą do innych miejscowości gminnych oraz prywatnych nieruchomości.

W całym kraju obserwuje się tendencję wzrostową ruchu pojazdów na drogach, co wynika z coraz większych potrzeb ludności, a z drugiej strony z coraz większej dostępności samochodów. Większy ruch na drogach oznacza szybsze powstawanie ubytków w nawierzchni.

Spękania, ubytki, nierówności powierzchni, brak wyznaczonych tras dla jednośladów sprawiają, 
że kierowcy często zmieniają prędkość pojazdu, gwałtownie hamują i przyspieszają, co generuje znaczne ilości spalin. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Większa mobilność ludności wynika z następujących przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w całym kraju. Wzrasta zapotrzebowanie na przejazdy do innych miast i regionów. Ludność migruje, zamieszkuje inne ośrodki, w tym miejskie, młodzież dojeżdża do szkół 
i na uczelnie wyższe. Coraz większego znaczenia nabiera czas i komfort, a także niezależność 
od z góry ustalonych rozkładów jazdy, które nie zawsze odpowiadają indywidualnym potrzebom. Wzrost liczby przejazdów wiąże się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń, w szczególności tlenków azotu, ale również z pyłem pochodzącym ze ścierania: okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyłu pochodzącego z zabrudzenia jezdni. Stężenia pochodzące z tego rodzaju emisji zależą od typu nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi oraz opadu deszczu. Do zanieczyszczeń generowanych przez transport drogowy zaliczają się głównie tlenek węgla, związki azotu, siarki oraz węglowodory i pyły. Emisja liniowa wzrasta wraz z natężeniem ruchu pojazdów. Wśród konsekwencji wynikających z narażenia organizmu na tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza wymienia się: pogorszenie funkcji płuc u dzieci, powodowanie 
i zaostrzanie astmy oraz reakcji alergicznych, choroby nowotworowe, w tym w szczególności rak płuc oraz choroby krążeniowo-oddechowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne wpływają również 
na powstawanie smogu oraz zakwaszanie środowiska, sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej. Stanowią zatem zagrożenie dla całego środowiska przyrodniczego oraz organizmów zamieszkujących te obszary.

Występowanie na obszarze Gminy strategicznych ciągów drogowych oznacza bardziej zanieczyszczone powietrze. Substancje szkodliwe, emitowane z silników oddziałują na stan czystości w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością, stąd najbardziej narażeni 
na zanieczyszczenia są mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż ciągów drogowych.

Władza samorządowa nie ma jednak w zasadzie żadnego wpływu na natężenie ruchu na drogach, dodatkowo należy liczyć się z faktem, że w wyniku zachodzących zmian społeczno-gospodarczych ruch ten będzie narastać. W kwestii zmiany środka transportu na bardziej ekologiczny Gmina 
ma możliwość promowania i zachęcania do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz korzystania z komunikacji zbiorowej, grupowych przejazdów indywidualnymi środkami transportu, stosowania zasad eco driving’u oraz korzystania z rowerów.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktura organizacyjna

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.

Rolą koordynatora Planu jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w Dokumencie były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Wszystkie cele oraz działania w ramach Planu powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2015 - 2022 oraz innymi dokumentami strategicznymi. Ponadto, koordynator powinien również mieć 
w swoim zakresie inne działania związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio nie wynikające 
z Planu (np.: nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię i ciepło, zakupy energii itp.).

Koordynacja polityki energetycznej Gminy powinna być powierzona osobie zajmującej się ochroną środowiska naturalnego.

Do zakresu zadań koordynatora należy przykładowo przewidzieć:

- nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze Gminy;

- monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łowicz;

- przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy;

- przygotowanie raportów o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;

- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej 
dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów;

- opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych 
dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych;

- opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie 
dla inwestycji gminnych;

- wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych;

- przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i ewentualnego uciepłownienia dla obiektów Gminy;

- kontrola w gminnych obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne Gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;

- uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach Gminy;

- udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach 
i sieciach energetycznych;

- prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych;

- monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach Gminy;

- prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców Gminy;

- prowadzenie informacji na temat wdrażania Planu;

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią.

Zaleca się również powołanie jednostki opiniująco-doradczej składającej się z przedstawicieli jednostek gminnych oraz tzw. interesariuszy zewnętrznych, która powinna działać w formie okresowych spotkań w formie „Komisji Energetycznej”. Głównym celem spotkań interesariuszy powinno być opiniowanie i doradzanie władzom Gminy w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.

### Zasoby ludzkie

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie Gmina Łowicz. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu.

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

Motywacja przyszłego zarządcy do osiągnięcia długofalowych celów projektu (uzyskania zaplanowanych oddziaływań).

Obowiązek zarządu nad infrastrukturą gminną spoczywa na Gminie ustawowo. Zadania mają więc charakter publiczny. Rada Gminy będzie odpowiedzialna za zachowanie celów poszczególnych inwestycji zgodnie z celami opisanymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Trwałość finansowa

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy, 
a więc ze stabilnego źródła finansowania.

Gmina Łowicz przeprowadziła już kilka projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nie miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem tych projektów. Pracownicy Urzędu Gminy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za projekty odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni 
w realizacji innych projektów unijnych. Gmina posiada również osoby odpowiedzialne za infrastrukturę oświatową, proces inwestycyjny, prawnika, osoby zajmujące się finansami. Skład osobowy gwarantuje zatem wykonalność projektu.

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu.

Ostatnio przeprowadzone przez beneficjenta projekty oraz inwestycje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Łowicz prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Projekty zrealizowane w Gminie Łowicz w ostatnim czasie z udziałem środków zewnętrznych

| Nazwa projektu | Źródło dofinansowania | Całkowita wartość projektu [zł] | Kwota dofinansowania [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Szansa na lepsze jutro | EFS, PO KL Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | 38 702,48 | 32897,11 |
| Rozwój edukacji przedszkolnej | EFS, PO KL Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | 498 039,00 | 423333,15 |
| PRZEDSZKOLE W SZKOLE |  | 239 861,00 | 203881,85 |
| Radosne przedszkole |  | 90 122,00 | 76603,70 |
| "Rozwój edukacji kluczem do sukcesu" | EFS, PO KL, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | 378 661,30 | 321862,11 |
| Nauka i zabawa to metoda na sukces |  | 89 983, 00 | 76485,55 |
| Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łowicz | EFRR, RPOWŁ na lata 2007-2013, Działanie: II.6.Ochrona powietrza | 420 270,75 | 269950,82 |
| Budowa zbiorników retencyjnych dla Stacji Uzdatniania Wody w Zabostowie Dużym | EFRR, ZPORR, Działanie: 3.1. Obszary wiejskie | 322 763,11 | 178819,43 |
| Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” | EFRR, RPOWŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. | Wartość podprojektu 119 987,00 | Dofinansowanie podprojektu 101 988,95 |
| „Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w Gminie Łowicz drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców” | PROW na lata 2007-2013; Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | 30 233,60 | 20 186,11 |
| „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz warsztaty kulinarne kuchni regionalnej dla mieszkańców sołectwa Wygoda drogą do integracji ludności” |  | b.d. | b.d. |
| „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielkowicach oraz organizacja warsztatów kulinarnych” |  | 11 300,97 | 7 888,76 |
| Promocja walorów Gminy Łowicz poprzez wznowienie publikacji pt. „Gmina Łowicz. Kraina nad Bzurą” |  | 31 370,00 | 20 944,00 |
| ”Dożynki Gminne 2014” |  | 29 608,00 | 21 592,00 |
| Dzień Seniora 2014 - międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców gminy Łowicz” |  | 17 111,00 | 11 332,16 |
| „Kawiarenka internetowa wraz z zapleczem gastronomicznym miejscem aktywności społecznej i podniesienia warunków życia mieszkańców wsi Jastrzębia i gminy Łowicz” |  | 34 952,00 | 22 822,32 |
| „Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację cmentarza wojennego z II wojny światowej – Rydwan, w miejscowości Guźnia, gmina Łowicz” |  | 57 270,00 | 25 000,00 |
| „Aktywna forma rekreacji poprzez organizację rajdu pieszego „Szlakiem Adama z Bochenia” oraz wydanie publikacji upamiętniającej to wydarzenie |  | 8 054,05 | 6 039,86 |
| „ Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Wygoda oraz Organizacja Rozgrywek Piłkarskich Oldboyów” |  | b.d. | b.d. |
| Remont świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej wsi Wygoda, gmina Łowicz |  | 170 892,42 | 89 647,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej wsi Parma, gmina Łowicz |  | 99 997,09 | 58 014,00 |
| Budowa chodnika w miejscowości Popów na terenie gminy Łowicz | PROW na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego | 422 256,23 | 260 259,00 |
| Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Jamno, gmina Łowicz |  | 965 676,55 | 500 000,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej oraz chodnika w miejscowości Dąbkowice Górne, gmina Łowicz |  | 748 862,60 | 445 276,00 |
| Odnowa miejscowości Ostrów poprzez remont świetlicy wiejskiej, budowę chodnika oraz stworzenie strefy sportu i rekreacji |  | 646 265,23 | 383 192,00 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w północno -zachodniej części Gminy Łowicz | PROW na lata 2007-2013, działanie 321– Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 5 998 190,00 | 1 736 288,00 |
| Rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Łowicz |  | 243 424,71 | 139 116,00 |
| Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz |  | 211 324, | 124 356,00 |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Guźnia | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – Środek 4.1 – rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 228 954,13 | 167 228,94 |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w południowo-zachodniej części gminy Łowicz |  | 435 230,18 | 300 203,56 |
| Remont istniejącego chodnika oraz remont dachu na budynku domu ludowego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu |  | 768 559,87 | 532 549,09 |
| „Termomodernizacja szkół na terenie gminy Łowicz” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 1 379 289,00 | 980 223,00 |
| „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych na terenie gminy Łowicz” |  | 155 870,00 | 154 311,00 |
| „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Zielkowice na terenie Gminy Łowicz” |  | b.d. | 700.000,00 |
| Moja wymarzona ekopracownia pn. „Z bliska i z daleka obserwuję życie” w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie |  | 36 799,01 | 29 857,00 |
| „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z posesji na terenie gminy Łowicz” |  | 27 470,28 | 27 195,00 |

Źródło: Opracowanie na podstawie Oficjalnej Strony Internetowej Gminy Łowicz  www.lowicz.bipst.pl, serwisu Mapa Dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [Dostęp: 09.12.2015] oraz danych z Urzędu Gminy

Ponadto Gmina Łowicz korzystając ze środków zewnętrznych zrealizowała projekty na rzecz lokalnych społeczności:

- "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Świeryż elementem integracyjnym gminy Łowicz" 
realizowany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świeryżu. Projekt finansowany całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz obchody 100-lecia OSP w Ostrowie elementem integracyjnym gminy Łowicz"  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowie. Projekt finansowany całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan będzie wdrażany przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji Planów, Strategii 
i Projektów (również finansowanych ze źródeł zewnętrznych).

W realizacji projektu udział weźmie:

Zespół projektowy - beneficjent planuje samodzielnie zarządzać wdrażaniem Planu ze względu 
na posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Za realizację poszczególnych prac projektowych odpowiedzialne będą następujące komórki, sekcje i osoby w ramach struktury Beneficjenta:

- przygotowanie dokumentacji projektowej

Za całość prac związanych z pracami koncepcyjnymi, za przygotowanie założeń projektowych odpowiadał będzie Sekretarz Gminy Łowicz. W trakcie tych prac zaangażowana będzie także komórka – Sekcja Zamówień Publicznych.

- rzeczowa realizacja projektu

Za rzeczową realizację Planu odpowiadać będzie koordynator. Zadaniem osób zajmujących się wdrażaniem, będzie kierowanie pracą zespołu projektowego, podejmowanie decyzji, przezwyciężanie trudności komunikacyjnych.

- realizacja finansowa i rozliczenie projektu

Realizacja finansowa i rozliczenie poszczególnych projektów Planu prowadzone będą 
przez pracownika Urzędu, który na co dzień zajmuje się rozliczaniem projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Do kompetencji tej osoby należeć będzie prowadzenie rozliczeń finansowych i sprawozdawczości finansowej.

- zamówienia publiczne

Za całość spraw związanych z zamówieniami publicznymi odpowiadać będzie pracownik Urzędu, który na co dzień zajmuje się Prawem Zamówień Publicznych. Do głównych zadań pracownika należeć będzie koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę, określanie trybu zamówienia, przygotowanie lub weryfikacja projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Działania dotyczące promocji niniejszego Planu będą podejmowane zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach krajowych i wspólnotowych. Wprowadzone rozwiązania będą udostępniane podmiotom trzecim. Plan posiada spójną koncepcję udostępniania jego wyników jednostkom samorządu terytorialnego lub innym zainteresowanym podmiotom. Przyjęte technologie oraz rozwiązania techniczne mogą być zastosowane w innych projektach. Informacje dotyczące projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przewiduje się, iż ze względu na jeszcze nowatorski charakter poszczególnych projektów Planu, zainteresowanie nim oraz jego rezultatami będzie znaczne. W związku z powyższym Gmina zamierza traktować niniejszy Plan jako projekt sztandarowy, źródło dobrych praktyk, które należy przenieść na inne Plany i Strategie.

### Zaangażowane strony

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Gmina Łowicz, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Zadania samorządu gminy to zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 
i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

- promocji gminy,

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Realizacja Planu w sposób nie budzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno- prawnych oraz instytucjonalnych zarówno gminy Łowicz jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

### Budżet

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z podziałem na źródła finansowania. Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 | rok 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2017 | rok 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 1000 | 850 | 150 | 0 | 2000 | 1700 | 300 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 400 | 340 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2019 | rok 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 2000 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciąg dalszy

| Projekt | rok 2021 | rok 2022 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | środki UE | środki własne | inne | ogółem | środki UE | środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II - Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Źródła finansowania inwestycji

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania był Wieloletni Plan Inwestycyjny. Ponieważ nie można zaplanować w budżecie Gminy szczegółowo wszystkich wydatków 
z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty 
do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu Gminy i jednostek gminnych na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w Planie jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane 
pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wersja 6.0

Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. „Projekty przewidziane w ramach PI 4.c. przyczynią się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej modernizacji energetycznej. Ponadto bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię. Do działań w tym zakresie zaliczyć należy wdrażanie rozwiązań technologicznych ograniczających zużycie energii poprzez wykonywanie głębokiej modernizacji energetycznej budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej.”

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.c.: - głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Zastosowanie pieców węglowych nie będzie przedmiotem dofinansowania. W ramach PI 4.c. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej.

Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza. Inwestycje planowane w ramach PI. 4.e powinny przyczynić się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza, związanych szczególnie z niską emisją. Ich realizacja będzie wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej, które mają na celu wskazanie sposobów wypełnienia obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ich realizacja służy spełnieniu obowiązków, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, w szczególności dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. W wyniku realizacji projektów powinna nastąpić poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców, co w znacznym stopniu spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną. Ponadto realizacja priorytetu wpłynie na racjonalizację rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym oraz oszczędnością w zużyciu energii pierwotnej. Realizowane przedsięwzięcia wpłyną na ograniczenie emisyjności gospodarki, a tym samym na poprawę jakości powietrza, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Umowy Partnerstwa ”zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.e.: - inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, polegające na projektach pilotażowych, demonstracyjnych dotyczących budynków użyteczności publicznej, - inwestycje w ramach modernizacji źródeł ciepła (kompleksowa wymiana lub renowacja), rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenia źródeł ciepła do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Zastosowanie pieców węglowych nie będzie przedmiotem dofinansowania, - inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych jako element szerszego projektu infrastrukturalnego. W ramach PI 4.e. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (POIiŚ 2014 - 2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: - ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; - budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; - instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cel szczegółowy: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej w ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: - przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, - likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), - budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. - likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Cel szczegółowy: Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: - budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; - w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; - budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; - wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Priorytet inwestycyjny 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cel szczegółowy: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: - rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; - rozwój miejskich terenów zieleni.

Programy Priorytetowe

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015 – 2020

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzaje przedsięwzięć: Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe; mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

System Zielonych Inwestycji – GIS

Program priorytetowy: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu: samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych osób prawnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzone przez JST

Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery".

Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne

Nazwa programu: „Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

Cel zadania: Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego

Wspólnoty mieszkaniowe

Nazwa programu: Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Cel: pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. „Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", „premią remontową" lub „premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.”

### Środki finansowe na monitoring i ocenę

Monitoring jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Innymi słowy, istotą procesu monitoringu i kontroli jest stwierdzenie, czy wynik naszego działania (efekt końcowy) jest zgodny z zamierzeniami (cele i kierunki działania) oraz czy wszystkie czynności 
i środki zastosowanie w działaniu były potrzebne do osiągnięcia zamierzonego stanu.

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

MONITORING RZECZOWY obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp w realizacji zapisanych w Planie zadań oraz umożliwiać będzie oceny ich wykonania w odniesieniu do celów rozwoju. Będzie się on posługiwał dwoma rodzajami wskaźników, a mianowicie:

- wskaźnikami produktu (dostarczają informacji o dobrach lub usługach wytworzonych w wyniku realizacji zadań) - opisują one rzeczy materialne lub usługi powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji zadań, np. długość zmodernizowanych dróg, liczba docieplonych obiektów, liczba zamontowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii);

- wskaźnikami rezultatu (dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadań) - opisują bezpośrednie i natychmiastowe efekty (korzyści) wynikające z realizacji zadań, np. liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, liczba osób korzystających z obiektów poddanych termomodernizacji.

MONITORING FINANSOWY obejmować będzie natomiast ocenę racjonalności i sprawności wydatkowania środków finansowych (własnych i zewnętrznych) na realizację ustaleń zawartych 
w Planie.

Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały 
w szczególności:

- zbieranie i interpretowanie (oceny) danych opisujących postęp i efekty realizowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych);

- bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji poszczególnych kierunków działań;

- wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane kierunki działań, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji;

- korygowanie i modyfikowanie planowanych kierunków działań, jeśli nie ma szans i możliwości ich wykonania;

- weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją;

- weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami;

- ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji.

Wszystkie wyżej wskazane czynności będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Gminy. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem strategii rozwoju Gminy oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

# Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

Inwentaryzację sporządzono na podstawie wytycznych Poradnika „Jak opracować plan działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. W wielu przypadkach posłużono się danymi dużo dokładniejszymi niż przewiduje Poradnik.

## Zasięg geograficzny, zakres i sektory

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Łowicz. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto 
pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy (Gmina nie ma znacznego wpływu na działania zmierzające do zmian emisji w sektorze transportowym) oraz emisję 
z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie stwierdzono innych emisji.

## Metodyka inwentaryzacji

Prawidłowo prowadzona gospodarka energetyczna na różnych szczeblach administracyjnych 
np. gminy, nie może bazować na wykorzystaniu jednego źródła energii, konieczne jest zróżnicowanie dostępnych form energii i metod ich przetwarzania. Powoduje to wzrost konkurencyjności poszczególnych nośników energii na rynku paliwowo-energetycznym, a w konsekwencji wzrost 
ich jakości jako paliw i zwiększenie jakości usług energetycznych, tzn. ich wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii poprzez wykorzystanie energii odnawialnej umożliwia wejście na rynek energetyczny małej energetyki rozproszonej. Zgodnie z wymogami Prawa energetycznego na szczeblu gminnym, powinny być zbilansowane potrzeby energetyczne gminy 
i istniejące możliwości zaopatrzenia w ciepło i elektryczność.

Za rok bazowy przyjęto rok 2014. Wcześniej nie wykonywano jakichkolwiek badań czy inwentaryzacji na terenie Gminy. Nie prowadzono tez jakichkolwiek badan powietrza.

Na terenie Gminy ciepło do ogrzewania obiektów, przygotowania posiłków, c.w.u. i do celów przemysłowych pozyskiwane jest z następujących nośników energetycznych:

- węgla i pochodnych,

- gazu ziemnego GZ – 35,

- oleju opałowego,

- energii elektrycznej.

Celem rozdziału jest zbilansowanie potrzeb energetycznych gminy oraz wskazanie możliwości racjonalizacji zużycia paliw kopalnych w aspekcie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przeprowadzone badania dotyczyły:

- zużycia poszczególnych paliw,

- obliczenia powierzchni ogrzewanej i zużycia energii na podstawie pomiarów w szkołach oraz w wybranych budynkach mieszkalnych,

- obliczenia emisji pochodzącej ze spalania paliw.

Dane do obliczeń uzyskano z właściwych instytucji i badań własnych. Bilans energii w Gminie Łowicz wykonano przyjmując podane niżej założenia. Do ogrzania 1m2 powierzchni mieszkalnej 
(badania własne) potrzebne jest 0,7 GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 
7 GJ. Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m2 powierzchni. Zatem w obliczeniach można przyjąć, że do ogrzania 1 mieszkania w Gminie Łowicz jest zużywane 2,5 t węgla.

Emisję ze spalania paliw obliczono na podstawie jednostkowych wskaźników emisji gazów 
do atmosfery pochodzących ze spalania różnego rodzaju paliw, podanych w tabeli poniżej.

Tabela: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego rodzaju paliw.

| paliwo | wartość opałowa MJ/jedn. nat | emisja w g/GJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Węgiel kam. | 21 MJ/kg | 90 240 | 750 | 150 | 120 |
| Koks | 22 MJ/kg | 11 080 | 750 | 150 | 120 |
| Drewno | 15 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Słoma | 14 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Olej opałowy | 43 MJ/kg | 77 360 | 195 | 180 | 15 |
| Gaz ziemny | 34 MJ/Nm3 | 55 840 | 15 | 100 | 19 |

## Budynki będące własnością Gminy

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością Gminy Łowicz. Załącznikiem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest baza w formacie edytowalnym. Baza powinna być aktualizowana co rok, aby stwierdzić realne oszczędności w emisji substancji niebezpiecznych do powietrza.

Tabela: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy

| l.p | położenie budynku | przeznaczenie | powierzchnia użytkowa (m2) | źródło energii | energia zużywana rocznie GJ/rok | emisja bazowa rok 2014 (w gramach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| 1 | Stacja Uzdatniania wody Bocheń | usługi dla mieszkańców | 95,20 | prąd | 57,12 | 4418803,2 | 11138,4 | 10281,6 | 856,8 |
| 2 | Po KR Bocheń | brak funkcji | 816,00 | brak | 489,60 | 37875456 | 95472 | 88128 | 7344 |
| 3 | Biblioteka, OSP, DL, sklep Bocheń | usługi dla mieszkańców | 1 121,32 | olej | 672,79 | 52047189,12 | 131194,44 | 121102,56 | 10091,88 |
| 4 | OSP, Dom Ludowy Dąbkowice Dolne | usługi dla mieszkańców | 508,44 | prąd, węgiel | 305,06 | 23599751,04 | 59487,48 | 54911,52 | 4575,96 |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Dąbkowicach Dolnych | edukacja | 975,53 | węgiel | 585,32 | 45280200,48 | 114137,01 | 105357,24 | 8779,77 |
| 6 | DL Dąbkowice Górne | usługi dla mieszkańców | 107,00 | prąd | 64,20 | 4966512 | 12519 | 11556 | 963 |
| 7 | Stacja uzdatniania wody Dąbkowice Górne | usługi dla mieszkańców | 52,51 | prąd | 31,51 | 2437304,16 | 6143,67 | 5671,08 | 472,59 |
| 8 | Stacja uzdatniania wody Jamno | usługi dla mieszkańców | 62,39 | prąd | 37,43 | 2895894,24 | 7299,63 | 6738,12 | 561,51 |
| 9 | OSP, Dom Ludowy Jamno | usługi dla mieszkańców | 393,80 | olej | 236,28 | 18278620,8 | 46074,6 | 42530,4 | 3544,2 |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Jamnie | edukacja | 572,70 | węgiel | 343,62 | 26582443,2 | 67005,9 | 61851,6 | 5154,3 |
| 11 | Dom Ludowy Jastrzębia | usługi dla mieszkańców | 116,4 | prąd | 69,84 | 5402822,4 | 13618,8 | 12571,2 | 1047,6 |
| 12 | Stacja uzdatniania wody Jastrzębia | usługi dla mieszkańców | 291,35 | prąd | 174,81 | 13523301,6 | 34087,95 | 31465,8 | 2622,15 |
| 13 | OSP, Dom Ludowy Klewków | usługi dla mieszkańców | 633 | olej, węgiel | 379,80 | 29381328 | 74061 | 68364 | 5697 |
| 14 | Stacja uzdatniania wody Niedźwiada | usługi dla mieszkańców | 106,5 | prąd | 63,90 | 4943304 | 12460,5 | 11502 | 958,5 |
| 15 | OSP, Dom Ludowy Niedźwiada | usługi dla mieszkańców | 196,46 | prąd | 117,88 | 9118887,36 | 22985,82 | 21217,68 | 1768,14 |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie | edukacja | 768,06 | olej | 460,84 | 35650272,96 | 89863,02 | 82950,48 | 6912,54 |
| 17 | OSP, DL, sklep Ostrów | usługi dla mieszkańców | 337 | olej, węgiel | 202,20 | 15642192 | 10918,8 | 3841,8 | 1819,8 |
| 18 | po KR Ostrów | brak funkcji | 240 | brak | 144,00 | 11139840 | 28080 | 25920 | 2160 |
| 19 | Dom Ludowy Otolice | usługi dla mieszkańców | 108 | brak | 64,80 | 5012928 | 12636 | 11664 | 972 |
| 20 | OSP, DL, sklep Pilaszków | usługi dla mieszkańców | 877,44 | olej | 526,46 | 40727255,04 | 102660,48 | 94763,52 | 7896,96 |
| 21 | po KR Pilaszków | brak funkcji | 294,13 | brak | 176,48 | 13652338,08 | 34413,21 | 31766,04 | 2647,17 |
| 22 | OSP, Dom Ludowy Parma | usługi dla mieszkańców | 342 | olej | 205,20 | 15874272 | 34884 | 36936 | 3078 |
| 23 | Warsztaty Terapii Zajęciowej "Parma", Parma | usługi dla mieszkańców | 506,95 | węgiel | 304,17 | 23530591,2 | 51708,9 | 54750,6 | 4562,55 |
| 24 | OSP, Dom Ludowy Strzelcew | usługi dla mieszkańców | 184,64 | prąd | 110,78 | 8570250,24 | 21602,88 | 19941,12 | 1661,76 |
| 25 | Dom Ludowy Świeryż Pierwszy | usługi dla mieszkańców | 413,88 | olej | 248,33 | 19210654,08 | 48423,96 | 44699,04 | 3724,92 |
| 26 | Dom Ludowy, OSP Świeryż Drugi | usługi dla mieszkańców | 183,13 | prąd | 109,88 | 8500162,08 | 21426,21 | 19778,04 | 1648,17 |
| 27 | Stacja uzdatniania wody Zawady | usługi dla mieszkańców | 266 | prąd | 159,60 | 12346656 | 31122 | 28728 | 2394 |
| 28 | OSP, Dom Ludowy Zawady | usługi dla mieszkańców | 232,1 | drewno | 139,26 | 10773153,6 | 27155,7 | 25066,8 | 2088,9 |
| 29 | Stacja uzdatniania wody Zabostów Duży | usługi dla mieszkańców | 71,72 | prąd | 43,03 | 3328955,52 | 8391,24 | 7745,76 | 645,48 |
| 30 | Dom Ludowy, OSP Zabostów Duży | usługi dla mieszkańców | 571,57 | olej | 342,94 | 26529993,12 | 66873,69 | 61729,56 | 5144,13 |
| 31 | OSP, Dom Ludowy Zielkowice | usługi dla mieszkańców | 549,43 | prąd, olej, węgiel | 329,66 | 25502342,88 | 64283,31 | 59338,44 | 4944,87 |
| 32 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach | edukacja | 970,5 | węgiel | 582,30 | 45046728 | 113548,5 | 104814 | 8734,5 |
| 33 | Dom Ludowy Szczudłów | usługi dla mieszkańców | 38,06 | prąd | 22,84 | 1766592,96 | 4453,02 | 4110,48 | 342,54 |
| 34 | Szkoła Podstawowa w Wygodzie | edukacja | 436,7 | węgiel | 262,02 | 20269867,2 | 51093,9 | 47163,6 | 3930,3 |
| 35 | DL, OSP Wygoda | usługi dla mieszkańców | 200,72 | drewno | 120,43 | 9316619,52 | 23484,24 | 21677,76 | 1806,48 |
| 36 | Dom Ludowy Placencja | usługi dla mieszkańców | 85,5 | prąd | 51,30 | 3968568 | 10003,5 | 9234 | 769,5 |
| 37 | Stacja uzdatniania wody Placencja | usługi dla mieszkańców | 167,45 | prąd | 100,47 | 7772359,2 | 19591,65 | 18084,6 | 1507,05 |
| 38 | Dom Ludowy Guźnia | usługi dla mieszkańców | 94,3 | węgiel | 56,58 | 4377028,8 | 11033,1 | 10184,4 | 848,7 |
| 39 | Dom Ludowy, OSP Mystkowice | usługi dla mieszkańców | 190 | prąd, olej | 114,00 | 8819040 | 22230 | 20520 | 1710 |
| 40 | Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie, Szkoła Podstawowa - Łowicz | edukacja | 3045,63 | olej | 1827,38 | 141365962,1 | 356338,71 | 328928,04 | 27410,67 |
| 41 | Urząd Gminy Łowicz | administracja | 518,90 | węgiel | 311,34 | 24085262,4 | 60711,3 | 56041,2 | 4670,1 |
|  | Suma [g] | 823531703 | 2034618 | 1883626 | 158468 |
|  | Suma [t] | 823,53 | 2,03 | 1,88 | 0,16 |

Źródło: Opracowanie własne

POJAZDY

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe). 
Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów:

- osobowe,

- dostawcze,

- specjalne – głównie sprzęt budowlany (ciągnik rolniczy).

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną ze spalaniem z wyżej wymienionych pojazdów.

Tabela: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Łowicz

| Lp. | Typ pojazdu | Rodzaj paliwa | Zużycie paliw stałych i ciekłych w Mg, energii elektrycznej w MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochody osobowe | Benzyna | 7,61 |  |
|  |  | Olej napędowy | 3,21 |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG | 0,12 |  |
| 2 | Samochody dostawcze, ciężarowe i inne (budowlane, pojazdy spaecjalne) | Benzyna | 5,01 |  |
|  |  | Olej napędowy | 1,32 |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG | 0,00 |  |
| 3 | Autobusy | Olej napędowy |  |  |
|  |  | Gaz ciekły LPG |  |  |
| 4 | Tramwaje/trolejbusy | Zużycie energii elektrycznej |  |  |
| Zużycie łączne | Benzyna | 12,62 | Mg |
|  | Olej napędowy | 4,53 | Mg |
|  | Gaz ciekły LPG | 0,12 | Mg |
|  | Zużycie energii elektrycznej | 0,00 | MWh |

OŚWIETLENIE ULICZNE

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z oświetleniem publicznym.

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 45,31 ton |

## Budynki prywatne

Budynki prywatne są więc największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w całej Gminie Łowicz. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące, ponieważ stwierdza się, że 74% budynków posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Mieszkańcy wybierają węgiel bo jest najtańszy. Tona węgla to wydatek od 400 do 800 zł. Koszt ogrzania 100 metrowego mieszkania to koszt 1400 zł na sezon. Dla porównania ogrzewanie gazem jest średnio dwa razy droższe. Niepokój budzi fakt, 
że piece węglowe są instalowane nawet w nowych domach. Na podstawie analizy w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy wskazano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać należy, że większość budynków to domy jednorodzinne.

Analizując przybliżoną emisję zanieczyszczeń w Gminie Łowicz (szczątkowe dane pozwalają 
na określenie jedynie emisji przybliżonej, lecz wskazać należy, że odchylenie od realnych wartości nie będzie większe niż 10%), przyjęto średnie wartości wielkości dla domów jednorodzinnych. Uśredniając przyjęto następujące wartości:

- powierzchnia ogrzewana domu/mieszkania – 107,61 m2 (dane GUS),

- standard energetyczny budynku – budynek średnio izolowany (zapotrzebowanie około 
140 kWh/MW/rok),

- ilość osób korzystających z ciepłej wody – 4,

- zapotrzebowanie na wodę na osobę – 60l/osobę (potrzeby standardowe przyjmowane 
dla terenów wiejskich),

- temperatura ciepłej wody użytkowej – 45 stopni C,

- średnia temperatura wewnątrz – 19 stopni C,

- liczba dni korzystania z wody – 325,

- cyrkulacja – brak.

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe (tych w Gminie najwięcej), sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej również ulega nieznacznemu obniżeniu.

Wykres: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy)

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 17257 | 710.57 | 17.83 | 97.45 | 14.21 |
| Kocioł na „ekogroszek” | 14202 | 584.80 | 14.67 | 80.20 | 11.70 |
| Kocioł na „ekogroszek” + bojler elektryczny | 13369 | 550.47 | 13.81 | 75.49 | 11.01 |

Wizja lokalna określiła przybliżoną ilość domów prywatnych opalanych miałem węglowym oraz ekogroszkiem. Na tej podstawie oszacowano unos substancji niebezpiecznych do powietrza.

Kocioł na miał – 74% domów/mieszkań, czyli 1649 sztuk.

Tabela: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 74% domów/mieszkań, czyli 1649 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 28464731,2 | 2720718,3 | 29409,87 | 160739,9 | 23438,83 |

Ekogroszek – 3% domów, czyli 67 sztuk.

Tabela: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek – 3% domów, czyli 67 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ekogroszek | 949687,74 | 39105,576 | 980,9829 | 5362,974 | 782,379 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł niskotemperaturowy | 8852 | 5.29 | 0.19 | 17.90 | 6.32 |
| Kocioł kondensacyjny | 7311 | 4.37 | 0.16 | 14.78 | 5.22 |
| Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 6842 | 4.09 | 0.15 | 13.84 | 4.88 |

Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 22 sztuk.

Tabela: Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 22 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy (przyjęto piec kondensacyjny) | 197 311 | 117,9141 | 4,2351 | 398,991 | 140,8728 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na zgazowanie drewna | 664 | 404.75 | 0.48 | 201.11 | 6.58 |
| Kocioł na pelety | 1976 | 58.46 | 0.42 | 5.98 | 5.79 |

Drewno– 19% domów, czyli 424 sztuk.

Tabela: Drewno – 19% domów, czyli 424 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drewno | 281 211 | 171415,67 | 203,2848 | 85172,1 | 2786,696 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek).

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł kondensacyjny | 5723 | 3.38 | 0.01 | 0.09 | 2.48 |

Gaz LPG – około 3% domów, czyli 67 sztuk.

Tabela: Gaz LPG – około 3% domów, czyli 67 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz LPG | 382 697 | 226,0206 | 0,6687 | 6,0183 | 165,8376 |

Spalanie paliw powoduje emisję zanieczyszczeń. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie nie tylko rodzaj paliwa, ale także konstrukcja kotła grzewczego i palnika oraz ustawienie jego parametrów pracy. Do podstawowych produktów spalania należą: dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O i tlenki azotu NOx. W zależności od rodzaju paliwa i przebiegu spalania, emitowane mogą być poza tym: związki siarki SOx, tlenek węgla CO i pył.

Dwutlenek węgla CO2 nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujący efekt cieplarniany. Stanowi on bowiem końcową postać związku węgla powstałą przy prawidłowym całkowitym spalaniu paliwa.

Węgiel jako pierwiastek jest składnikiem każdego paliwa, stanowiąc nośnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, że produktami mogą być: tlenek węgla CO lub niespalony węgiel C. Szczególnie tlenek węgla CO (czad) stanowi zagrożenia dla człowieka, w przypadku zwiększonego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach.

Tlenki azotu stanowią nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartości w powietrzu na poziomie 78%. Związki siarki emitowane są przy spalaniu paliw stałych (węgiel), a także przy spalaniu oleju opałowego. Emisje zanieczyszczeń można obniżać stosując nowoczesne wysokosprawne źródła cieplne, dodatkowo wspomagając je Odnawialnymi Źródłami Energii, jak w szczególności instalacjami solarnymi.

Tabela: Tabela sumaryczna

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 30 275 638 | 2 931 583 | 30 599 | 251 680 | 27 315 |

|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 30 276 | 2 932 | 31 | 252 | 27 |

Wykres: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego z budynków prywatnych Gminy Łowicz

Jak już wspomniano, badanie oparto na wartościach uśrednionych i w dużej mierze obserwacjach. Choć obliczone wartości mogą zawierać 10% odchylenia, to dane jasno ukazują problem Gminy.

Jest nim emisja niska z domów prywatnych. Szczególnie chodzi o domy opalane węglem 
i ekogroszkiem. Tutaj emisja wszystkich badanych związków jest największa. Dlatego też - w okresie wdrażania Planu - Gmina musi skupić się na zmniejszeniu emisji z domostw opalanych węglem i jego pochodnymi. Problem występuje głównie w domach wybudowanych przed rokiem 1990.

Niestety stwierdza się, że nawet w nowych domach używany jest w dalszym ciągu węgiel 
lub ekogroszek. Rozwiązanie to jest po prostu najtańsze. Ciekawy jest fakt, iż na wielu domach zlokalizowano kolektory słoneczne. Co ciekawe, nie tylko na domach nowych.

Wiele domów na terenie Gminy wybudowanych jest z pustaków betonowych. Jest to słaby izolator. Wiele domów nie posiada jakiejkolwiek izolacji zewnętrznej. Dominują dachy azbestowe o niskiej efektywności energetycznej. Wiele domów posiada nowe okna PCV. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych pod względem architektonicznym domów drewnianych. Nie posiadają one izolacji.

Większość miejscowości to typowe ulicówki. Domy nie są jednak stłoczone. Położone są one 
na raczej dużych działkach. Używanie paliw węglowych i pochodnych powoduje, że w dni zimne widoczny jest w miejscowościach smog. Nie jest to jednak duży problem Gminy.

## Przedsiębiorstwa

Gmina Łowicz to typowa gmina o charakterze rolniczym. Funkcjonuje tu kilka zakładów produkcyjnych, również obiekty fermowe produkcji zwierzęcej, jednak nie mają one oddziaływania 
na powietrze atmosferyczne. Nie ma tu przemysłu oraz gospodarstw, gdzie emisja może przekraczać obowiązujące normy.

Zestawienia zbiorcze:

| Sumaryczna emisja dwutlenku węgla z budynków mieszkalnych, usług i przemysłu |  |
| --- | --- |
| Rok inwentaryzacji | 2014 |  |  |
| Źródło emisji/wytworzenia energii | Całkowita energia pobrana i wytworzona | Całkowita emisja CO2 eq | Udział źródła w emisji sumarycznej |
|  | MWh/rok | Mg/rok | % * |
| Zużycie energii elektrycznej (budynki mieszkalne) | 317,00 | 311,29 | 33 |
| Zużycie energii elektrycznej (usługi i przemysł) | 12,40 | 12,18 | 1 |
| Ogrzewanie budynków mieszkalnych | 2608,96 | 549,03 | 58 |
| Ogrzewanie budynków (usługi i przemysł) | 82,67 | 29,26 | 3 |
| Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 207,62 | 51,90 | 5 |
| Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł) |  | 0,00 | 0 |
| Wytworzenie energii przez OZE | 0,000 | 0,00 | 0 |
| Suma | 3228,65 | 953,67 | 100 |

| Zestawienie zużycia energii, wytworzonej energii i emisji CO2 eq w sektorze społeczeństwo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żródło emisji | Zużycie/ Wytworzenie łączne | Jednostka | Całkowita energia | Całkowita emisja CO2 eq | Udział w wielkości emisji lub wytworzeniu energi |
|  |  |  | MWh/rok | Mg/rok | % * |
| Zestawienie zużycia energii z paliw i wielkośc emisji w sektorze użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |
| Zużycie energii elektrycznej - budynki mieszkalne | 317,00 | MWh | 317,00 | 311,29 | 33 |
| Zużycie energii elektrycznej - usługi | 12,40 | MWh | 12,40 | 12,18 | 1 |
| Zużycie energii elektrycznej - przemysł | 0,00 | MWh | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 0,00 | m3 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 0,00 | MWh | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 9,00 | Mg | 106,92 | 29,83 | 3 |
| Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 220,00 | Mg | 1466,67 | 519,20 | 54 |
| Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 56,00 | Mg | 217,78 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 32,00 | Mg | 817,60 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie usługi | 0,00 | m3 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Zuzycie ciepła sieciowego - ogrzewanie usługi | 0,00 | MWh | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie usługi | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie usługi | 12,40 | Mg | 82,67 | 29,26 | 3 |
| Spalanie biomasy - ogrzewanie usługi | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie usługi | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | m3 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Zuzycie ciepła sieciowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | MWh | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie biomasy - ogrzewanie przemysł | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie przemysł | 0,00 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Spalanie oleju napędowego - pojazdy | 4,53 | Mg | 53,82 | 14,37 | 2 |
| Spalanbie benzyn - pojazdy | 12,62 | Mg | 150,74 | 37,53 | 4 |
| Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy | 0,12 | Mg | 3,07 | 0,00 | 0 |
| Zużycie energii elektrycznej - pojazdy | 0,00 | MWh | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Składowanie odpadów | 0,00 | Mg |  | 0,00 | 0 |
| Suma |  |  | 3228,65 | 953,67 | 100 |

# Działania/zadania i środki zaplanowane 
na cały okres objęty planem

W poniższej tabeli zaprezentowano projekty wytypowane do realizacji w latach 2015 – 2020.

Nazwa projektu

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii

Opis projektu

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą największym problemem Gminy jest emisja pochodząca ze źródeł punktowych (domów prywatnych). Większość osób do ogrzania domów i ciepłej wody użytkowej w dalszym ciągu używa drewna i węgla. Powoduje to miejscowe zadymienia. Sposobem na ograniczenie emisji jest montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych na domach prywatnych. Technologia będzie dostosowana do warunków oraz oceniona pod kątem efektywności dla danego budynku.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 5 000 000 PLN. Wkład UE – do 4 250 000,00 PLN Wkład własny Gminy Łowicz – 750 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2017 - 2019

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne całej Gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - spadek kosztów utrzymania budynków.

Projekty uzupełniające

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych.

Nazwa projektu

Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu

Opis projektu

Przewiduje się wymianę oświetlenia ulicznego na ekologiczne oprawy LED. Doświetlone zostaną również miejsca szczególnie niebezpieczne.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 300 000,00 PLN. Wkład własny Gminy Łowicz – 300 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2017

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne całej Gminy. Poprawi się bezpieczeństwo energetyczne gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - poprawa bezpieczeństwa. Szacowane mierniki osiągnięcia celów (dane mają charakter szacunkowy ze względu na brak pełnej dokumentacji projektowej)

Projekty uzupełniające

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych.

Nazwa projektu

Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II – Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz

Opis projektu

W ramach projektu planuje się zakup niskoemisyjnego autobusu oraz remont przystanków znajdujących się na trasie przejazdu pojazdu.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 400 000 PLN. Wkład UE – do 350 000,00 PLN Wkład własny Gminy Łowicz – 60 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w 2017 roku

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne całej Gminy. Szacowane mierniki osiągnięcia celów (dane mają charakter szacunkowy ze względu na brak pełnej dokumentacji projektowej):

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - poprawa bezpieczeństwa.

Projekty uzupełniające

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych.

| stan po projekcie (interesariusz: władze Gminy) | źródło: szacowane dane audytorskie |  |  |  | Wynikające z POP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | metoda wyliczenia | redukcja emisji CO2 [Mg CO2/rok], | redukcja zużycia energii [MWh/rok] | wzrost udziału OZE [MWh/rok] | redukcja Nox [Mg/rok] | redukcja PM10 [Mg/rok] | redukcja PM2,5 [Mg/rok] |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Łowicza poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | szacunki zgodnie z zasadami planowania strategicznego, brak pełnej dokumentacji projektowej, audytów | 21 | 25 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Poprawa efektywności energetycznej Gminy poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz rozbudowę systemu | szacunki zgodnie z zasadami planowania strategicznego, brak pełnej dokumentacji projektowej, audytów | 12 | 12 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II – Rozwój niskoemisyjnego transportu gminnego na terenie gminy Łowicz | szacunki zgodnie z zasadami planowania strategicznego, brak pełnej dokumentacji projektowej, audytów | 5 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| suma |  | 38 | 37 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |

Za realizację działań będzie odpowiedzialna Gmina Łowicz.

Działania nieinwestycyjnie w zakresie strategii komunikacji, które realizowane będą w okresie krótko i długoterminowy:

- kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie akcji promujących efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii wśród dzieci i młodzieży,

- podnoszenie świadomości mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców w kwestii 
m.in. efektywności energetycznej,

- upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców Gminy,

- wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie

- stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności energetycznej,

- wdrażanie zielonych zamówień publicznych,

- promocja transportu zbiorowego, ekologicznych środków transportu oraz eko jazdy i car pooling’u.

Gmina nie planuje działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami. Nie przewiduje się również emisji nie związanej z użyciem energii. Gmina nie posiada składowiska odpadów.  Na terenie gminy nie ma zakładów do wytwarzania energii, a tym samym, że gmina w tym zakresie nie podejmuje działań.

Działania przedsiębiorców:

- budowa małych farm wiatrowych na terenie Gminy,

- budowa farm fotowoltaicznych.

# Wskaźniki monitorowania

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać. Raport z wdrażania Planu powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2.

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało 
i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Monitorowania wdrażania Planu oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Planu i jego realizacji, w skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Planu. Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:

- Wójt Gminy,

- Koordynator Zespołu.

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz w roku. Istnieje możliwość częstszych spotkań. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całego Planu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych. Na koniec każdego podokresu planowania Koordynator sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania 
w kontekście założeń. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny 
do wglądu w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z potrzebami i typem Gminy zaprojektowano następujące wskaźniki monitoringu:

Transport

W Planie zrezygnowano z umieszczenia wskaźników dotyczącej polityki transportowej. Gmina nie ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na tę politykę ani wiarygodnego pomiaru wskaźników. Gmina nie posiada zintegrowanej sieci połączeń komunikacyjnych, taboru. Na terenie Gminy nie występuje problem korków czy niedrożności ruchu. Przebiegające przez obszar Gminy linie kolejowe są zelektryfikowane, nie obserwuje się przewozów pojazdami spalinowymi. Gmina może jedynie oddziaływać na władze krajowe i regionalne w celu możliwie jak najszybszej reorganizacji ruchu drogowego. Działania promocyjne będą również ukierunkowanie na wdrażanie pojazdów elektrycznych lub oszczędnych.

Budynki

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie Gminy. Wskaźnik będzie monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej i powykonawczej danego projektu. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał ocenić, jak zmieni się emisja CO2 i innych substancji do powietrza atmosferycznego po oddaniu projektu. Każdy projekt będzie musiał obejmować analizę opcji ze wskazanymi wskaźnikami emisji i opłacalności ekonomicznej. Dla każdego budynku publicznego sporządzono bazową inwentaryzację emisji CO2. Monitoring będzie więc mógł się odbywać w oparciu o analizę bazową. Pamiętać jednak należy, że analiza została sporządzona w oparciu o oficjalne wskaźniki i mogą się one różnić biorąc pod uwagę temperatury w danym roku. Rozbieżności będą więc niewielkie. W miarę dostępnych danych prowadzony będzie również monitoring w domach prywatnych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator. Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych. W tym momencie udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy jest bliski zeru. Dlatego jako poziom bazowy przyjmuje się zero. Gmina będzie czynnie pomagać w instalacji kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych, dlatego będzie w stanie monitorować ich ilość. We własnych budynkach monitoring odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator. Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych. Gmina wdrażać będzie projekty zmierzające do zastąpienia istniejących źródeł energii źródłami odnawialnymi (fotowoltaika, pompy ciepła, kogeneracja). Zainstalowane mierniki muszą analizować, jak duży udział w poszczególnym obiekcie zajmuje energia tworzona ze źródeł odnawialnych. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator.

Lokalna produkcja energii

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje. Lata 2014 – 2020 to lata, w których rozwijać się będzie lokalna energetyka. Monitorowane będą dane dotyczące energii powstającej w lokalnych instalacjach (farmach wiatrowych, fotowoltaicznych i innych). Dane pozyskiwane będą na podstawie warunków wydawanych przez Gminę i innych ogólnodostępnych danych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator.

Zaangażowanie sektora prywatnego

Zrezygnowano ze wskaźnika w dziale zaangażowanie sektora prywatnego. Na terenie Gminy znajdują się małe firmy monterskie (czasami jednoosobowe). Dynamika powstawania i zamykania tych firm zależy od bieżącego popytu. Dlatego też monitoring tego wskaźnika nie obrazuje realnych trendów gospodarczych na terenie Gminy.

Poniżej przestawiono szacowane wskaźniki osiągnięcia poszczególnych wskaźników do roku 2021. Wskaźniki zaprezentowano rosnąco.

| Wskaźnik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział budynki |
| Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie Gminy [%] | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych [m2] | 0 | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych [%] | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 |
| Lokalna produkcja energii |
| Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje [MW] | 0 | 0,001 | 0,03 | 0,5 | 2 | 3 |

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 38 Mg CO2 w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 37 MWh/rok

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,2 MW/rok.

Gmina Łowicz została objęta Planem Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego. Celem gminy jest redukcja:

- NOx o 0,03 Mg/rok

- PM10 0 0,04 Mg/rok

- PM 2,5 – 0,03 MG/rok

Podsumowanie

|  | MWh/rok | Mg CO2/rok |
| --- | --- | --- |
| Suma rok bazowy | 3228,65 | 953,67 |
| ograniczenie dzięki projektom | 1,146% | 3,985% |
| przewidywane po realizacji Planu | 3 191,65 | 915,67 |

Ewaluacja

W procesie monitorowania Planu przewidziano następujące fazy:

- Ocenę wstępną

Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.

- Monitoring sterujący

Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.

- Kontrolę końcową - ewaluację efektów

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki programu/projektu. Logika programu/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną spójność programu/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane są w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia potrzeb grup docelowych.

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów. Głównym zadaniem jest dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z planem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.

Główne zastosowania ewaluacji:

- identyfikacja słabych i mocnych stron,

- oszacowanie możliwości i ograniczeń,

- usprawnienie zarządzania,

- wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego,

- poprawianie błędów,

- dla celów odpowiedzialności,

- wsparcie alokacji zasobów finansowych,

- ulepszenie procesu decyzyjnego.

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu wdrożenia programów w zakresie:

- działania programów;

- wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów;

- wpływu na problemy, do których odnoszą się programy;

- wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania nowych programów;

- identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy, bowiem rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Planie cele zostały osiągnięte oraz ustalić przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości. Są one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji Planu.

Do Planu można wprowadzać zmiany i nowe projekty jeśli są zgodne z celami.

# Footnotes

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno- klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:

- o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15 %);

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business 
as usual) na rok 2020.

Źródło: Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczne plany gospodarki niskoemisyjnej

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl

http://www.powiat.lowicz.pl, Wersja elektroniczna, [Dostęp: 04.12.2015]

skrót POŚ

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023; s. 189-206

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łowicz, s. 59-60

Wersja elektroniczna, http://www.lowicz.bipst.pl, [Dostęp: 7.12.2015], s. 3

Wersja elektroniczna, http://bip.ug.lowicz.nv.pl, [Dostęp: 7.12.2015], s. 41-52

Wersja elektroniczna, http://www.lowicz.bipst.pl, [Dostęp: 7.12.2015], s.43

Car pooling polega na zwiększeniu liczby pasażerów w samochodzie podczas przejazdu 
i maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca, poprzez wspólne podróżowanie w jednym kierunku np. do pracy. System ten umożliwia zaoszczędzenie środków finansowych na zakup paliwa, 
a jednocześnie stanowi komfortowy sposób na odbywanie podróży.

Eco - driving (eko jazda) jest ekologicznym i ekonomicznym sposobem prowadzenia samochodu, który pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, skrócić czas przejazdu oraz zmniejszyć emisję substancji szkodliwych do powietrza. Podstawowe zasady eco - driving’u to np. nie wciskanie gazu podczas uruchamiania silnika i nie rozgrzewanie go na postoju, włączanie wyższego biegu najszybciej jak 
to możliwe, unikanie jazdy na biegu jałowym, obserwowanie drogi przed sobą szybkie i jak najłagodniejsze reagowanie na dostrzeżone przeszkody oraz unikanie zbędnych przyspieszeń 
i hamowań.

Dane GUS, BDL; Stan na 31.12.2014

Studium…, 2013, s. 18

Oficjalna Strona Internetowa Gminy Łowicz, www.lowicz.bipst.pl [Dostęp: 9.12.2015].

Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału terytorialnego zalicza się ludność zameldowaną na pobyt stały i faktycznie tam zamieszkałą oraz ludność przebywającą tam czasowo (zameldowaną w danej jednostce podziału terytorialnego na pobyt czasowy ponad 3 miesiące). Ludność zameldowana na pobyt stały w danej jednostce podziału terytorialnego, ale faktycznie przebywająca w innej jednostce (zameldowana w niej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące) ujmowana jest jako ludność faktycznie zamieszkała w tej jednostce podziału terytorialnego, w której jest zameldowana na pobyt czasowy; Główny Urząd Statystyczny, Portal informacyjny www.stat.gov.pl

Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, oraz ludność w wieku poprodukcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Główny Urząd Statystyczny, Portal informacyjny www.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny, Portal informacyjny www.stat.gov.pl

Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Studium…, 2013, s. 18-17

Urządzenia kąpielowe, prysznice z odpływem wody.

Obliczenia własne

Studium…, 2013, s. 18-17

Obliczenia własne

Studium…, 2013, s. 6

Stan opisany w Studium…, 2013, s. 18.

Studium…, 2013, s. 26-27

Studium…, 2013, s. 28

Studium…, 2013, s. 29

Do grupy "zbóż ogółem" zalicza się powierzchnię uprawy zbóż podstawowych 
(pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto) z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno i pozostałymi uprawami zbożowymi (gryka, proso itp.).

Do grupy "przemysłowych" zaliczono powierzchnię buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku, lnu 
i konopi oraz tytoniu. Nie zalicza się tu maku, słonecznika, chmielu, ziół leczniczych, wikliny i innych przemysłowych.

Do grupy "strączkowych jadalnych" zalicza się groch, fasolę, bób oraz inne strączkowe jadalne uprawiane na ziarno (np. ciecierzyca). Powierzchnię zasianą grochem, fasolą, bobem 
itp. przewidzianą do zbioru w stanie niedojrzałym zaliczono do warzyw gruntowych.

Studium…, 2013, s. 22-23, zaktualizowane dane

Studium…, 2013, s. 23-24

Studium…, 2013, s. 23-24

Zbiorniki bezodpływowe (szamba), czyli instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.

Stacje zlewne - instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej 
lub przy oczyszczalniach ścieków służących do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsca ich gromadzenia.

Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie woj. łódzkiego w 2014 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.wios.lodz.pl/files/docs/oczyszczalnie_2014.pdf, [Dostęp: 9.12.2015]

Na podstawie Studium…, 2013, s. 24

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2023, s. 91

Studium…, 2013, s.24-25

Studium…, 2013, s. 26

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, s. 92

Studium.., 2013, s. 24

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, s. 109

Informacja dla mieszkańców gminy na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, http://www.lowicz.bipst.pl/, [Dostęp: 9.12.2015]

Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, s. 102

Informacja na stronie Urzędu Gminy Łowicz, http://www.lowicz.bipst.pl/, [Dostęp: 9.12.2015]

Oficjalna Strona Internetowa Gminy Łowicz, www.lowicz.bipst.pl [Dostęp: 9.12.2015].

Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997, art.3 pkt 20.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.10.2012, Dziennik Ustaw 2012 poz.1229, 
§.6 ust.1 pkt.1

M. Kwiatkowska, Energetyka rozproszona nowym kierunkiem rozwoju gmin, [w:] Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka (red.) D. Dyrda, M. Ptak, UE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2015, s. 262

M. Kwiatkowska, Energetyka..., s.264.

http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html, [Dostęp: 7.12.2015]

Wersja elektroniczna, www.ure.gov.pl, [Dostęp: 2.12.2015].

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą 
na lata 2020-2023, s. 98

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, s. 95

POŚ dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023, s.95 - 100

Wersja elektroniczna, www.ure.gov.pl, [Dostęp: 2.12.2015].

Wersja elektroniczna, www.ure.gov.pl, [Dostęp: 2.12.2015].

POŚ dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023 s.97

Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001, Wersja elektroniczna www.mos.gov.pl, 
[Dostęp: 04.12.2015], s. 8

Strategia Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku, Wersja elektroniczna, s. 15.

http://www.bip.powiat.lowicz.pl/ [Dostęp: 7.12.2015]

http://www.lowicz.bipst.pl/, [Dostęp: 7.12.2015].

Program Ochrony Środowiska Gminy Łowicz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, s. 29-30.

Oficjalna Strona Internetowa Gminy Łowicz, www.lowicz.bipst.pl [Dostęp: 9.12.2015].

Studium…, 2013, s. 34

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łowicz, Powiat Łowicki, Województwo Łódzkie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łowicz, Powiat Łowicki, Województwo Łódzkie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łowicz, Powiat Łowicki, Województwo Łódzkie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łowicz, Powiat Łowicki, Województwo Łódzkie

Wskaźnik lesistości (lesistość) - stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geograficznej kraju (danej jednostki terytorialnej: województwa, powiatu, gminy).

Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi (Stan na 02.02.2015 r.)

Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi (stan na 02.02.2015 r.)

Serwis internetowy natura2000.gdos.gov.pl

Studium…, s. 81

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, s. 187

Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r., Łódź 2015

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo komunalnego, Praca wykonana pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera, www.mos.gov.pl

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów, PM2,5 zawiera zaś cząstki 
o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra

Najwyższa Izba kontroli, www.nik.gov.pl, informacja z dnia 29 grudnia 2014 roku

Informacje na Oficjalnej Stronie Gminy Łowicz, [Dostęp: 9.12.2015]

www.wfosigw.lodz.pl

www.bgk.com.pl

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”